Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 1 – pozycja nr 1                                        Śródoperacyjny detektor węzła wartownika i innych zmian nowotworowych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Waga aparatu max. 5 kg | Podać | Do 5 kg. – 0 pkt Do 4 kg. – 2 pkt. Do 3 kg – 3 pkt. |  |
| 2 | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych | Tak |  |  |
| 3 | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika | Tak |  |  |
| 4 | System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej | Tak |  |  |
| 5 | Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów | Podać | Głowica z możliwością odłączenia od jednostki bazowej – 2 pkt Brak możliwości odłączenia głowicy od jednostki bazowej – 0 pkt |  |
| 6 | Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału | Tak |  |  |
| 7 | Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności) | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość pracy na 3 poziomach czułości urządzenia | Tak |  |  |
| 9 | Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia | Tak |  |  |
| 10 | Fantom do kalibracji aparatu | Tak |  |  |
| 11 | System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu | Tak |  |  |
| 12 | Współczynnik detekcji nowotworu - min. 95% | Podać | 95% - 0 pkt, 96% - 2 pkt, 97% i więcej - 5 pkt |  |
| 13 | Współczynnik detekcji nowotworu złośliwego - min. 93% | Podać | 93% - 0 pkt, 94% - 2 pkt, 95% i więcej - 5 pkt |  |
| 14 | Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych | Tak |  |  |
| 15 | Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej) | Tak |  |  |
| 16 | Znacznik do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach (pojemność fiolek ok. 2 ml) | Tak |  |  |
| 17 | Znacznik generujący zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne | Tak |  |  |
| 18 | Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno-brązowo węzły chłonne | Tak |  |  |
| 19 | Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa | Tak |  |  |
| 20 | Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej | Tak |  |  |
| 21 | Zasilanie elektryczne jednofazowe, 230V, AC, 50 Hz, moc nie większa niż 1.000 W. | Tak |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 1 – pozycja nr 2		Akcesoria zużywalne do Śródoperacyjny detektor węzła wartownika i innych zmian nowotworowych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Ilość | Parametr wymagany i oceniany | Numer katalogowy | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znacznik do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach (pojemność fiolek ok. 2 ml) | 50 | Podać |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 2 – pozycja nr 1                                                      	   pH-metr z impedancją

|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Klinika Pediatrii, Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Rejestrator |
|  | Urządzenie przenośne wyposażone w futerał z zaczepem do paska lub inny sposób mocowania do ciała pacjenta lub jego ubioru w trakcie rejestracji badania | TAK |  |
|  | Zapis badania w pamięci urządzenia o pojemności wystarczającej do zapisu ciągłego badania przez minimum 48 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z minimum 6 kanałów i rejestracji pomiarów pH z minimum 2 kanałów | TAK |  |
|  | Rejestracja refluksu treścią płynną, mieszaną i gazową | TAK |  |
|  | Zasilenie maksymalnie 2 bateriami 1.5 V typ AA lub akumulatorami wielokrotnego ładowania (dostarczyć ładowarkę jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Dwudziestoczterogodzinna rejestracja badania z opcją przedłużenie do 48 godzin | TAK |  |
|  | Kalibracja sond w ogólnodostępnych na rynku buforach o pH4 i pH7 | TAK |  |
|  | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta przy pomocy minimum 3 programowalnych przycisków | TAK |  |
|  | Rejestracja zmiany pozycji ciała przy pomocy zdefiniowanego przycisku | TAK |  |
|  | Rejestracja okresów posiłków przy pomocy zdefiniowanego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia współpracujących sond jednorazowych i wielorazowych do pomiaru pH i pH/impedancji różnych producentów dostępnych na rynku | TAK |  |
|  | Lokalizator dolnego zwieracza przełyku | TAK |  |
| Oprogramowanie |
|  | Oprogramowanie analityczne do badań czynnościowych: Oprogramowanie nielimitowane. Możliwość instalacji na wielu stacjach roboczych. Licencja bezterminowa Możliwość analizy badań pHmetrii przełykowej, w żołądku, oraz pediatrycznej, pHmetrii/impedancji przełykowej, w żołądku, oraz pediatrycznej, Automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców Analiza obrazowania pH/impedancji typu: Liniowego, Kolorowych konturów Blokowego dla każdego kanału Animacji bolusa Możliwość dodawania zdarzeń Automatyczne oznaczanie epizodów refluksu Automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców. Edycja wbudowanych wzorców. Wydruk raportu w formatach: .pdf, .jpg Analiza obrazowania pH-metrycznego typu liniowego Możliwość dodawania zdarzeń Oprogramowanie w języku polskim Stacja robocza typu notebook o parametrach niegorszych jak poniżej: wielkość matrycy min. 15", min. 6 GB RAM Dysk twardy min. 120 GB SSD + 1000 GB HDD GB karta graficzna FULL HD, z dedykowaną pamięcią min. 1 GB napęs DVD+/-RW / minimum 3 gniazda USB 2.0 Oprogramowanie stacji roboczej nie starsze niż Windows 10 Pro, zainstalowane na dysku SSD Stacja robocza w pełni skonfigurowana i kompatybilna z oferowanym rejestratorem i oprogramowaniem. Instalacja pierwotna także na wskazanych przez Zamawiającego komputerach – 3 komputery szpital im. św. Wojciecha, 3 komputery szpital. im. Mikołaja Kopernika | TAK, podać rodzaj lampy |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw wraz z oprogramowaniem | TAK |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2 – pozycja nr 2					Akcesoria zużywalne do pH-metr z impedancją

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Ilości | Parametr wymagany i oceniany | Numer katalogowy | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, dla dzieci, długość przełyku 15 - 18 cm., min. 6 kanałów impedancyjnych (co max. 2 cm), min. 1 kanał pH. Średnica maksymalna 6,9 FR / 2,3 mm. | 80 | Podać |  |  |
| 2 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, żołądkowa, dla dzieci, długość przełyku 15 - 18 cm., min. 6 kanałów impedancyjnych (co max. 2 cm) 2 kanały pH -12 i 0 cm., średnica maksymalna 6,9 FR / 2,3 mm. | 30 | Podać |  |  |
| 3 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, dla niemowląt, długość przełyku<15 cm. Min. 6 kanałów impedancyjnych (co max. 1,5 cm)., min. 1 kanał pH., średnica maksymalna 6,4FR/2,13mm. | 10 | Podać |  |  |
| 4 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji/pH, dla dorosłych. Lyp LPR., min. 6 kanałów impedancyjnych, min. 2 kanały pH. Proksymalny kanał impedancji pH umiejscowiony powyżej UES. Średnica maksymalna 6,9 FR / 2,3 mm. Funkcja lokalizacji LES. Wewnętrzna referencja. Długość przełyku 20-22 cm. | 10 | Podać |  |  |
| 5 | Bufor kalibracyjny pH 4, 500ml | 8 | Podać |  |  |
| 6 | Bufor kalibracyjny pH 7, 500ml | 8 | Podać |  |  |
| 7 | Dopuszcza się możliwość wymiany sond na typ inny, będący w bieżacej ofercie Wykonawcy, w ramach ilości sond przewidzianych powyżej i w przypadku niewykorzystania całkowitej kwoty dostaw komisowych. |  | Podać |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                             		      Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 3 – pozycja nr 1	                                         System do radioablacji zmian naczyniowych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Generator do termoablacji o częstotliwości radiowej (RF) | TAK |  |  |
| 2 | Klasa ochrony I typ BF | TAK |  |  |
| 3 | Aparat zapewnia wykonywanie zabiegów termoablacji guzów nowotworowych, tkanek miękkich oraz kości, jak również zabiegów termoablacji wewnątrznaczyniowej. | TAK |  |  |
| 4 | Częstotliwość: min 400 kHz | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie: 220 – 230V | TAK |  |  |
| 6 | Moc: min. 200 W. | TAK |  |  |
| 7 | W wyposażeniu aparatu pompa perystaltyczna z regulacją prędkości przepływu oraz pojemnikiem na odpady | TAK |  |  |
| 8 | Dotykowy, kolorowy ekran sterujący min 10 cali | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczna kontrola i dopasowanie parametrów mocy i czasu w trakcie zabiegu w zależności od tkanki i użytej elektrody | TAK |  |  |
| 10 | Funkcja ablacji śladu wkłucia | TAK |  |  |
| 11 | Średnica igieł max 2 mm | TAK |  |  |
| 12 | Aparat zapewnia sterowanie procesem ablacji za pomocą parametrów: moc, czas | TAK |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3 – pozycja nr 2		Akcesoria zużywalne – szacunek zużycia na 24 miesiące do System do radioablacji zmian naczyniowych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Numer katalogowy | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody (włókna) giętkie do ablacji wewnątrznaczyniowej – 20 szt | Podać |  |  |
| 2 | Elektrody sztywne do ablacji guzów kości – 24 szt | Podać |  |  |
| 3 | Elektrody sztywne do ablacji guzów tkanek miękkich – 80 szt | Podać |  |  |

……………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela