D10.251.60.M.2017	                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)                                  Zał. nr 1 B do SWIZ

Pakiet nr 1                                                                                      Laser IPL

|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser IPL – intensywne światło pulsacyjne - opis ogólny | Tak |  |  |
| 1.1 | Zakresy długości fali: 400 – 1200 nm | Tak |  |  |
| 1.2 | Głowica z wymiennymi filtrami | Tak |  |  |
| 1.3 | Gęstość energii: regulowania w zakresie 10 – 56J/cm2 | Tak |  |  |
| 1.4 | Długość trwania impulsu: w zakresie 4-20 msek. | Tak |  |  |
| 1.5 | Interwał pomiędzy impulsami: 5 – 150 msek. | Tak |  |  |
| 1.6 | Wielkość plamek: regulowana | Tak |  |  |
| 1.7 | Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu: 1Hz | Tak |  |  |
| 1.8 | Moduł z laserem Nd: YAG ze skanerem | Tak |  |  |
| 1.8.1 | Zakresy długości fali: 1064 nm | Tak |  |  |
| 1.8.2 | Gęstość energii: 10-225 J/cm2 | Tak |  |  |
| 1.8.3 | Długość trwania impulsu: w zakresie 2-20 msek. | Tak |  |  |
| 1.8.4 | Interwał pomiędzy impulsami: 5 – 100 msek. | Tak |  |  |
| 1.8.5 | Wielkość plamek: minimum 2 rozmiary | Tak |  |  |
| 1.8.6 | Częstotliwość powtarzania pojedyńczego impulsu: 1Hz | Tak |  |  |
| 1.9 | Moduł z laserem erbowo-YAG'owym ze skanerem | Tak |  |  |
| 1.9.1 | Zakresy długości fali: 1565 nm | Tak |  |  |
| 1.9.2 | Gęstość energii: 10-70 J/cm2 | Tak |  |  |
| 1.9.3 | Wielkość plamki: do 18 mm | Tak |  |  |
| 1.9.4 | Częstotliwość powtarzania pojedyńczego impulsu: 0,5 – 2 Hz | Tak |  |  |
| 1.9.5 | Różne kształty pola skanowania | Tak |  |  |
|  | Pozostałe parametry: |  |  |  |
| 1.10 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | Tak |  |  |
| 1.11 | Laser z systemem jezdnym | Tak |  |  |
| 1.12 | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | Tak |  |  |
| 1.13 | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą TFT z podświetleniam LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10cali | Tak |  |  |
| 1.14 | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami | Tak |  |  |
| 1.15 | Możliwość ustawiania parametrów przez użytkownika | Tak |  |  |
| 1.16 | Okulary ochronne :6 szt. | Tak |  |  |
| 1.17 | Możliwość rozbudowania o dodatkowe moduły | Tak |  |  |

………………………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.60.M.2017	                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)                         Zał. nr 1 B do SWIZ

Pakiet nr 2                                                                   		 Laser UltraPuls

|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser frakcyjny CO2 RF - opis ogólny | Tak |  |  |
| 1.1 | Długości fali: 10600nm | Tak |  |  |
| 1.2 | Moc lasera: min. 60W | Tak |  |  |
| 1.3 | Typ lasera: rura laserowa pobudzana w technologii RF (Radio Frequency) | Tak |  |  |
| 1.4 | Tryby pracy: ciągły, impulsowy, serie impulsów: superpulse, normalpulse, ultrapulse | Tak |  |  |
| 1.5 | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie 0,5 - 60W | Tak |  |  |
| 1.6 | Moc w trybie ultrapulse: regulowana w zakresie 1 - 60W | Tak |  |  |
| 1.7 | Długość impulsu: 0,001 - 1sek. | Tak |  |  |
| 1.8. | Czas przerwy między impulsami: 0,1 – 1sek. | Tak |  |  |
| 1.9 | Wiązka celująca: dioda 635 nm o mocy minimalnej 3mW | Tak |  |  |
| 1.10 | Częstotliwość repetycji: regulowana w zakresie 1 - 1000Hz | Tak |  |  |
| 1.11 | Wyposażony w skaner frakcyjny | Tak |  |  |
| 1.12 | Różne kształty pola skanowania m.in. prostokąt, trójkąt, linia, sześciokąt | Tak |  |  |
| 1.13 | Energia impulsu w tkance: regulowana w zakresie 2 – 225 mJ | Tak |  |  |
| 1.14 | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | Tak |  |  |
| 1.15 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | Tak |  |  |
| 1.16 | Laser z systemem jezdnym | Tak |  |  |
| 1.17 | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | Tak |  |  |
| 1.18 | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą TFT z podświetleniam LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10cali | Tak |  |  |
| 1.19 | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami | Tak |  |  |
| 1.20 | Możliwość ustawiania parametrów przez użytkownika | Tak |  |  |
| 1.21 | Okulary ochronne 6 szt. | Tak |  |  |

……………............................................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.60.M.2017	                                       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)                                             Zał. nr 1 B do SWIZ

Pakiet nr  3                                           Tor wizyjny endoskopowy z głowicami 2D i 3D z oprzyrządowaniem– 1szt.

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w trybach 2D i 3D Full HD - 1 komplet | Tak |  |  |
| 2 | Sterownik/sterowniki umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery 3D FULL HD z 3 przetwornikami obrazowymi – 1szt. oraz głowicy 2D Full HD | Tak |  |  |
| 3 | Wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo 3D FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: - 1 x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 2 x DVI-D - 1080p - 1 x S-video - 1 x VGA | Tak |  |  |
| 4 | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak |  |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak |  |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak |  |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak |  |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak |  |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 5 indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak |  |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak |  |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak |  |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,8x | Tak |  |  |
| 16 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak |  |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tryb automatyczny i ręczny - 5 pkt. Tryb automatyczny lub ręczny (1 z 2) - 0 pkt. |  |
| 18 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 19 | W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak |  |  |
| 20 | Głowica kamery 3D FULL HD - 1 szt. | Tak |  |  |
| 21 | Głowica kamery pracująca w min rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9 | Tak |  |  |
| 22 | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak |  |  |
| 23 | Optyka laparoskopowa, sztywna, średnica 10mm, kąt 30 stopni | Tak |  |  |
| 24 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak |  |  |
| 25 | Głowica kamery pracująca w min rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9 | Tak |  |  |
| 26 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak |  |  |
| 27 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak |  |  |
| 28 | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak |  |  |
| 29 | Optyka laparoskopowa, autoklawowalna, sztywna, średnica 5 mm, kąt 30 stopni – 2szt. | Tak |  |  |
| 30 | Okulary polimeryzacyjne 3D – 2x z zabezpieczeniem przeciw zsunięciu dla operatorów - 4x dla obserwatorów - pojemniki do przechowywania okularów w ilości równiej ilości dostarczonych okularów | Tak |  |  |
| 31 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak |  |  |
| 32 | Monitor medyczny do obrazowania 2D i 3D, przekątna ekranu min. 26" | Tak |  |  |
| 33 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak |  |  |
| 34 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące tryb 2D i 3D minimum: - 2 x DVI-D - 2 x 3G-SDI - 2 x S-Video - 1 x VGA | Tak |  |  |
| 35 | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4, Picture-in-Picture, PAL/NTSC | Tak |  |  |
| 36 | Jasność min. 500 cd/m2 | Tak |  |  |
| 37 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak |  |  |
| 38 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak |  |  |
| 39 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 mm | Tak |  |  |
| 40 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 | Tak |  |  |
| 41 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak |  |  |
| 42 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak |  |  |
| 43 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak |  |  |
| 44 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak |  |  |
| 45 | Gwarantowany czas pracy lampy 30000h | Podać | 30000h – 50000h – 0 pkt powyżej 50000h – 10 pkt |  |
| 46 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak |  |  |
| 47 | Światłowód – 2 szt. | Tak |  |  |
| 48 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi odpowiednio głowicami 2D i 3D, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak |  |  |
| 49 | Insuflator CO2 -1szt. | Tak |  |  |
| 50 | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim | Tak |  |  |
| 51 | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min | Tak |  |  |
| 52 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg | Tak |  |  |
| 53 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak |  |  |
| 54 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak |  |  |
| 55 | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak |  |  |
| 56 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak |  |  |
| 57 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak |  |  |
| 58 | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  |  |
| 59 | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  |  |
| 60 | Funkcja oddymiania gazu | Tak |  |  |
| 61 | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebny do wytworzenia odmy i oddymiania gazu w środowisku pracy. | Tak |  |  |
| 62 | Pompa do zabiegów laparoskopowych – 1szt. | Tak |  |  |
| 63 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych | Tak |  |  |
| 64 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak |  |  |
| 65 | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji asortymentu z zestawu – 1szt. | Tak |  |  |
| 66 | Wózek laparoskopowy – 1 szt. | Tak |  |  |
| 67 | Napięcie znamionowe 220-240 V | Tak |  |  |
| 68 | 3 półki w tym 2 z możliwością regulacji wysokości | Tak |  |  |
| 69 | Minimum 6 gniazd zasilających 230 V w panelu bocznym lub tylnym wózka do podłączenia urządzeń | Tak |  |  |
| 70 | Wszystkie urządzenia włączane jednym przyciskiem z panelu bocznego lub panelu tylnego | Tak |  |  |
| 71 | Mocowanie monitora typu VESA | Tak |  |  |
| 72 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 100kg | Tak |  |  |
| 73 | Cztery koła w tym co najmniej 2 z blokadą | Tak |  |  |
| 74 | Uchwyt kamery | Tak |  |  |
| 75 | Trzymadło butli CO2 | Tak |  |  |
| 76 | Wąż zabezpieczający okablowanie | Tak |  |  |

……………………….…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)