Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 1 						USG okulistyczne z sondą do biometrii – wersja przenośna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | USG okulistyczne w wersji przenośnej | TAK |  |
| 2 | Dotykowy panel sterowania z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji min. 10” | TAK |  |
| Obrazowanie B – skan |
| 2 | Minimum 256 odcieni szarości | TAK |  |
| 3 | Zakres regulacji wzmocnienia min od 20 do 110 dB | TAK |  |
| 4 | Zapis sekwencji wideo z możliwością odtwarzania obraz po obrazie min do 10 sek. | TAK |  |
| 5 | Narzędzia do obróbki obrazu: - pomiary: odległości, pola powierzchni, kąta - znaczniki i komentarze | TAK |  |
| 6 | Graficzny interfejs umożliwiający użytkownikowi określenie pozycji sondy B podczas badania | TAK |  |
| 7 | Funkcja pozwalająca na zmianę oka w zapisanym badaniu | TAK |  |
| 8 | Funkcja pozwalająca na zapis obrazu z sondy B przy użyciu sterownika nożnego | TAK |  |
| Sonda B |
| 9 | Częstotliwość przetwornika min 10 MHz | TAK |  |
| 10 | Kąt eksploracji min. 50° | TAK |  |
| 11 | Głębokość eksploracji min od 20 do 60 mm | TAK |  |
| 12 | Zakres ogniskowej min od 24 do 26 mm | TAK |  |
| 13 | Rozdzielczość osiowa max 200 µm | TAK |  |
| 14 | Rozdzielczość poprzeczna max 600 µm | TAK |  |
| 15 | Prędkość akwizycji obrazów przełączana między, przynajmniej 9 Hz i 16 Hz | TAK |  |
| Sonda A - biometria |
| 16 | Częstotliwość przetwornika min 11 MHz | TAK |  |
| 17 | Zasięg głowicy min 60 mm | TAK |  |
| 18 | Sonda biometrii ze światłem fiksacyjnym | TAK |  |
| Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych |
| 19 | Pamięć min. po 10 pomiarów dla każdego oka | TAK |  |
| 20 | Wbudowane wzorce rozpoznawania dla implantów z PMMA, Acrylic, Silikon | TAK |  |
| 21 | Prędkość rozchodzenia się dźwięku nastawialna dla każdego segmentu | TAK |  |
| 22 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji: - SRK-II, - SRK-T - Holladay - Binkhorst-II - Hoffer-Q - Haigis | TAK |  |
| 23 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: - regresji Shammas’a - regresji Rosa - podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), - metoda soczewek kontaktowych - history derived / clinical history (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną) - refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | TAK |  |
| 24 | Wyświetlanie na ekranie jednocześnie min czterech różnych kalkulacji IOL | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie min 9 wartości dla żądanej ametropii z ustawianym przedziałem co 0,25 D lub 0,5D | TAK |  |
| 26 | Funkcja wykonywania biometrii w trybie B-skan polegająca na automatycznym pomiarze A-skan ze skanu B z możliwością kalkulacji IOL | TAK |  |
| Zarządzanie Danymi |
| 27 | Wbudowana baza do przechowywania danych lekarzy i pacjentów | TAK |  |
| 28 | Eksport obrazów i sekwencji filmowych na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
| 29 | Raportowanie w postaci cyfrowej i drukowanej | TAK |  |
| Opcje Dodatkowe |
| 30 | Urządzenia z modułem pachymetrii z sondą o częstotliwości min 20 MHz | TAK |  |
| 31 | Min 2 gniazda USB | TAK |  |
| 32 | Drukarka laserowa wraz z zestawem instalacyjnych materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 33 | Klawiatura. mysz | TAK |  |
| 34 | Walizka ochronna na urządzenie | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 2                                                               Lampa szczelinowa ręczna do badania niemowląt

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa szczelinowa ręczna - mobilna do badań osób leżących, badań poza gabinetem. | TAK |  |
| 2 | Światło LED o barwie światła dziennego tworzące wyraźny obraz szczeliny | TAK |  |
| 3 | Światło LED włączające się automatycznie po dotknięciu uchwytu | TAK |  |
| 4 | Szerokość szczeliny w min zakresie 0-11 mm | TAK |  |
| 5 | Kąt oświetlenia 0° - 30° | TAK |  |
| 6 | Waga max 800 g wraz z baterią | TAK |  |
| 7 | Średnie pole widzenia 10 mm | TAK |  |
| 8 | Powiękrzenie min 10x i 16x | TAK |  |
| 9 | Wyrównanie dioptrii +/- 7 dpt | TAK |  |
| 10 | Regulowany rozstaw źrenic 50-70 mm | TAK |  |
| 11 | Odległość widzenia min 80 mm | TAK |  |
| 12 | Przy pełnym naładowaniu baterii praca do 2 godzin. | TAK |  |
| 13 | Filtry: - niebieski - zielony | TAK |  |
| 14 | Akcesoria w zestawie: - walizka - ładowarka - bateria - podpórka na czoło | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)             			    		  Załącznik nr 1B

Pakiet nr 3                                                         	     Lampa szczelinowa stacjonarna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Żarówka halogenowa projektora szczelinowego 6V/20W | TAK |  |
| 2 | Regulator oświetlenia płynny za pomocą pokrętła do 6V | TAK |  |
| 3 | Wysokość szczeliny (bezstopniowo) min 1-14 mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość szczeliny (bezstopniowo) min 0-14 mm | TAK |  |
| 5 | Min średnica punktu 0,3 mm | TAK |  |
| 6 | Max wysokość szczeliny 14 mm | TAK |  |
| 7 | Średnica oświetlonego pola 0,3/5,5/9/14 mm | TAK |  |
| 8 | Filtry: - niebieski, - zielony, - szary | TAK |  |
| 9 | Rotacja szczeliny +/- 90° | TAK |  |
| 10 | Przesunięcie lampy szczelinowej do mikroskopu +/- 90° | TAK |  |
| 11 | Powiększenie min 10x i 16x | TAK |  |
| 12 | Żarówka fiksatora - dioda | TAK |  |
| 13 | Regulowany rozstaw źrenic 55 mm – 75 mm | TAK |  |
| 14 | Podstawa lampy regulowana: - przesunięcie w prawo/lewo min 100 mm (x) - przesunięcie w przód i tył min 190 mm (y) - przesunięcie w górę min 30 mm (z) | TAK |  |
| 15 | Zasilacz | TAK |  |
| 16 | Stolik elektro-mechaniczny pod lampę o: - wymiary blatu min: 605 x 435mm - maksymalne obciążenie stolika: 75kg - zakres regulacji wysokości stolika min: od 670 do 840mm | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                     ZalĄcznik nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 4                                                                       Skiaskop do badania refrakcji oka

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Skiaskop z zasilaniem akumulatorowym | TAK |  |
| 2 | Rękojeść akumulatorowa ze złączem micro USB | TAK |  |
| 3 | Ładowarka USB | TAK |  |
| 4 | Wskaźnik stanu naładowania w denku rękojeści | TAK |  |
| 5 | Optyka z wielowarstwowym pokryciem soczewek. | TAK |  |
| 6 | Zmiana pomiędzy skiaskopem szczelinowym a plamkowym poprzez wymianę żarówki – 2 szt. żarówek w komplecie (1 szt. szczelinowej, 1 szt. plamkowej) | TAK |  |
| 7 | Precyzyjne, łatwe wyznaczenie strumienia równoległego. | TAK |  |
| 8 | Szczelna obudowa zabezpieczająca przed kurzem | TAK |  |
| 9 | Pojedyncza regulacja zbieżności i obrotu strumienia. | TAK |  |
| 10 | Wbudowany filtr polaryzacyjny. | TAK |  |
| 11 | Metalowa regulacja parametrów. | TAK |  |
| 12 | Odłączalna podpórka brwiowa. | TAK |  |
| 13 | Etui do skiaskopu | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 5                                                              		Oftalmoskop obuoczny z kamerą cyfrową

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Oftalmoskop pośredni z kamerą cyfrową - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 5 megapikseli zintegrowana z układem optycznym oftalmoskopu z regulacją ogniskowania, podłączana do komputera za pomocą złącza USB 2.0 lub szybsze, oprogramowanie do przechwytu i nagrywania obrazu. | TAK |  |
| 3 | Regulowany rozstaw źrenic w zakresie min: 46-74 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Trzystopniowa regulacja wielkości pola świetlnego | TAK |  |
| 5 | Filtry: - bezczerwienny - kobaltowo – niebieski - żółty | TAK |  |
| 6 | Oświetlenie: diodowe LED. Wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 90, dla koloru czerwonego min. 75 Żywotność diody: min. 20000 godzin | TAK |  |
| 7 | Możliwość zamiany oświetlenia na oświetlenie ksenonowo-halogenowe | TAK |  |
| 8 | Nagłowna regulacja światła z możliwością montażu po obu stronach głowy (lewa/prawa) | TAK |  |
| 9 | Zsynchronizowana regulacja konwergencji i paralaksy – jeden manipulator | TAK |  |
| 10 | Opaska nagłowna z regulacją szerokości i głębokości | TAK |  |
| 11 | Wbudowany dyfuzor | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja pyłoszczelna | TAK |  |
| 13 | Części optyczne osadzone w konstrukcji aluminiowej | TAK |  |
| 14 | Zasilanie akumulatorowe: 1) akumulator mocowany do czepca, bateria akumulatorowa litowo –polimerowa 2) ładowarka transformatorowa - czas ładowania: max 2 h - wskaźnik naładowania akumulatora - czas pracy z źródłem diodowym – min. 8 godzin | TAK |  |
| 15 | Możliwość pracy podczas ładowania akumulatora | TAK |  |
| 16 | Akcesoria w zestawie: walizka dla urządzenia lusterko asystenckie (do podglądu) soczewka: powiększenie 2.68x, pole widzenia 56° / 73°, plamka lasera 0.37x, dystans roboczy 40 mm | TAK |  |
| 17 | Zestaw komputerowy do obsługi urządzenia: Komputer typu all in one, procesor min. inter core i3, min. 2300Mhz, ekran min. 20 cali, full HD, 4Gb RAM, min. 1000Gb, napęd CD z nagrywarką DVD, min. 3 porty USB 2.0 lub szybsze. Karta sieciowa, klawiatura i mysz, drukarka laserowa kolorowa wraz z zestawem instalacyjnych materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 6                                                               		Aparat do hemodializy

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Stacja Dializ, ul. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wykonywane zabiegi: HD, SN, IUF. | Tak |  |
| 2 | Pomiar Kt/V online | Tak |  |
| 3 | Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30 lub 60 min w trakcie dializy z podaniem informacji o wyniku na ekranie monitora | Tak |  |
| 4 | Wyposażony w monitor ciśnienia krwi pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Wyposażony w filtr płynu dializacyjnego. | Tak |  |
| 6 | Pamięć składu koncentratu, programowanie składu koncentratu. | Tak |  |
| 7 | Produkcja płynu dializacyjnego z suchego składnika B, możliwość stosowania kapsuł od różnych producentów. | Tak |  |
| 8 | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji. | Tak |  |
| 9 | Regulacja przepływu krwi: 20 do 500 ml/min. | Tak |  |
| 10 | Regulowany przepływ płynu: 300 do 700 ml/min (max co 50 ml/min). | Tak |  |
| 11 | Ciągły przepływowy pomiar ultrafiltracji lub elektromagnetyczny pomiar ultrafiltracji | Tak |  |
| 12 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej. | Tak |  |
| 13 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych i jednorazowych kapsuł z proszkiem | Tak |  |
| 14 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90oC. | Tak |  |
| 15 | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) –min 20 dezynfekcji. | Tak |  |
| 16 | Automatyczna pompa heparyny. | Tak |  |
| 17 | Zasilanie awaryjne min.10 minut. Zasilanie elektryczne: 230V /50Hz | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)