Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 17                                                                           Aparat do znieczulania

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do znieczulania |  |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej wyposażona w centralny hamulec lub w indywidualne hamulce dla 4 kół | TAK |  |  |
| 3 | Aparat posiada min. 2 szuflady na akcesoria w tym co najmniej jedna z bezpiecznym zamknięciem np. w postaci klucza | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i uchwyt butli podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
| 5 | Minimum 3 gniazda elektryczne 230V do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego zamontowane w aparacie | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej w komplecie węże ciśnieniowe. Aparat posiadający możliwość pracy tylko na zasilaniu w gazy medyczne z butli. | TAK |  |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych | TAK |  |  |
| 8 | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, nakręcane, wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |  |
| 10 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, AIR | TAK |  |  |
| 11 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 12 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami; przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  |  |
| 13 | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat | TAK |  |  |
| 14 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci Aparat zapewniający możliwość montażu układu po lewej bądź prawej stronie urządzenia | TAK |  |  |
| 15 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego przy wentylacji Man/Spont (bez konieczności skręcania zastawki do 0) | TAK |  |  |
| 16 | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |  |
| 17 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności min 1,2 litra | TAK |  |  |
| 18 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salą operacyjną | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
| 20 | Respirator anestetyczny z ekranem wbudowanym w aparat– podać przekątną ekranu | TAK | ≤ 14 cali – 0 pkt > 14 cali – 20 pkt |  |
| 21 | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka -brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 22 | Tryby wentylacji: |  |  |  |
| 23 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | TAK |  |  |
| 24 | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | TAK |  |  |
| 25 | tryb wentylacji min. SIMV/PS lub min. SIMV/PC i SIMV/VC | TAK |  |  |
| 26 | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywająca się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 27 | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora min. z centralnej instalacji gazów medycznych oraz z butli | TAK |  |  |
| 28 | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 29 | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |  |
| 30 | Regulacje: |  |  |  |
| 31 | Minimalny zakres PEEP od 2 do 15 cm H2O – podać zakres | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 32 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:3 – podać zakres | TAK |  |  |
| 33 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min | TAK |  |  |
| 34 | Zakres regulacji objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml – w trybie wentylacji objętościowej | TAK |  |  |
| 35 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O – podać zakres | TAK |  |  |
| 36 | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% | TAK |  |  |
| 37 | Alarmy: | TAK |  |  |
| 38 | niskiej minutowej objętości oddechowej: | TAK |  |  |
| 39 | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 40 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 41 | braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 42 | braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 43 | Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru min: | TAK |  |  |
| 44 | objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 45 | pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 46 | częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 47 | ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 48 | ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 49 | ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 50 | ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 51 | Czujniki przepływu wielokrotnego użytku 2 sztuki, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  |  |
| 52 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania | TAK |  |  |
| 53 | Monitor modułowy (dotyczy sprzętu i oprogramowania), jeden producent aparatu i monitora. | TAK |  |  |
| 54 | Monitor pacjenta umożliwiający nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | TAK, PODAĆ | Pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy mocowany na stacji dokującej – 0 pkt. Monitor stacjonarno – transportowy z osobnym modułem transportowym, wyposażonym w ekran – 10 pkt | . |
| 55 | Monitor pacjenta umożliwiający podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę | TAK |  |  |
| 56 | Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| 57 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 58 | Monitor wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający zasilanie na minimum 2 godziny pracy | TAK |  |  |
| 59 | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk. Monitor przygotowany do stosowania dla wszystkich grup wiekowych od noworodka do dorosłego | TAK |  |  |
| 60 | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej minimum 10” (stacjonarnie i w czasie transportu) | TAK |  |  |
| 61 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 62 | Minimum 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| 63 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz, Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |
| 64 | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
| 65 | EKG | TAK |  |  |
| 66 | pomiar częstości akcji serca – zakres minimum 30 ÷ 250/min | TAK |  |  |
| 67 | monitorowanie jednocześnie 3 z 7 odprowadzeń rzeczywistych, dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 5% | TAK |  |  |
| 68 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |
| 69 | w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych, oraz przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod | TAK |  |  |
| 70 | Oferowane przewody EKG z szeregowo umieszczonymi elektrodami – 1 pkt. | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 71 | Oddech | TAK |  |  |
| 72 | pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum 5 ÷ 120 odd/min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu, dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-2 oddechy na minutę | TAK |  |  |
| 73 | Saturacja | TAK |  |  |
| 74 | w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |  |
| 75 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 76 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 77 | Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum 5 ÷ 240 min | TAK |  |  |
| 78 | prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej, ciągłe pomiary przez określony czas, funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 79 | w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (2 rozmiary), mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  |  |
| 80 | Pomiar temperatury | TAK |  |  |
| 81 | dwa tory pomiarowe, wyświetlanie T1, T2 | TAK |  |  |
| 82 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 15-45 ºC 0-45ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1 0,3 ºC | TAK |  |  |
| 83 | w komplecie czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |  |
| 84 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 85 | minimum dwa tory pomiarowe | TAK |  |  |
| 86 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |  |
| 87 | możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, dokładność pomiaru ciśnienia min. +/- 1 mmHg | TAK |  |  |
| 88 | Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |  |
| 89 | Precyzyjny pomiar (paramagnetyczny) wdechowych i wydechowych stężeń O2 | TAK |  |  |
| 90 | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 91 | Kalkulator dawki leków | TAK |  |  |
| 92 | Alarmy na minimum 3 poziomach ważności – opisać | TAK |  |  |
| 93 | Ręczne oraz automatyczne ustawienie wszystkich granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanych u pacjenta | TAK |  |  |
| 94 | Pamięć minimum 50 sytuacji alarmowych zapisywanych ręczne i automatyczne w trakcie wystąpienia alarmu wraz z krzywymi dynamicznymi | TAK |  |  |
| 95 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |  |
| 96 | Jednoczesna prezentacja krótkich odcinków trendów i krzywych im odpowiadających z możliwością wyboru czasu min. 10 min i 60 min | TAK |  |  |
| 97 | moduł zwiotczenia mięśni NMT, Pomiar metodą ST, TOF i PTC. sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |  |
| 98 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |
| 99 | Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia CNAP wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 100 | Montaż |  |  |  |
| 101 | Monitor pacjenta (lub moduł transportowy z ekranem) mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający możliwość błyskawicznego odłączenia i rozpoczęcie transportu pacjenta , bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych. Monitor pacjenta pracyjący także w trybie stacjonarnym, na zasilaniu sieciowym, poza dedykowaną stacją dokującą. | TAK |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)