Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 7 						          Aparat echokardiograficzny klasy premium

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy i instalacji | Oddział Kardiologii, Al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I | Konstrukcja |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2013 r z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 180dB | Tak | 180 db – 290 db – 0 pkt powyżej 290 db – 2 pkt |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 1.4 do 15 MHz | Tak | 1-15 MHz 1.4 – 15 MHz - 0 pkt 1-20 MHz – 1 pkt |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania min. 32 cm | Tak |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak | Od 130 kg do 120 kg – 0 pkt Poniżej 120 kg – 1 pkt |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, panel sterujący regulowany w 3 płaszczyznach, regulacja góra-dół min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd głowic obrazowych min. 4 oraz gniazdo do głowicy „ślepego” Dopplera ciągłego | Tak |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 4 pkt |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 20” | Tak |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |
| 1.19 | Moduł EKG z zestawem kabli | Tak |  |  |
| 1.20 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |
| 1.21 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |
| II | Tryby obrazowania i jego prezentacja |
| 2.1 | Aparat wyposażony minimum następujące tryby obrazowania: 2D, 3D/4D, M-mode, M-mode anatomiczny, Kolor M-mode, Doppler pulsacyjny, Doppler ciągły, Doppler kolorowy, Doppler kolorowy 3D/4D, Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | Tak |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| 2.3 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 2D plus CF min. 180 obr/s | Tak | 180 – 220 – 0 pkt powyżej 220 – 2 pkt |  |
| 2.4 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 3D min. 30 obr/s | Tak | 30-35 – 0 pkt, powyżej 35 – 2 pkt |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego – manualna lub automatyczna | Tak | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 2000 klatek | Tak |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D | Tak |  |  |
| 2.11 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i 2D | Tak |  |  |
| 2.13 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i PW Doppler | Tak |  |  |
| 2.14 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i CW Doppler | Tak |  |  |
| 2.15 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| 2.16 | Maksymalna prędkość detekcji Dopplera PW na głębokości 12 cm dla kąta 0° w trybie duplex z 2D i triplex z 2D/CF dla oferowanej głowicy przezkladkowej („phased array”) | podać | Maksymalna – 4 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 2.17 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| 2.18 | Wybór map kolorowego przepływu CF – min 6 8 | Tak |  |  |
| 2.19 | Doppler tkankowy – min odświeżenie (Frame rate) min. 500 obr/s | Tak | 500-700 – 0 pkt powyżej 500 700 – 1 pkt |  |
| 2.20 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym na głowicy matrycowej przezklatkowej i głowicy przezprzełykowej z minimum 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu | Tak | 2 płaszczyzny – 0 pkt 3 płaszczyzny – 1 pkt |  |
| 2.21 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie min.90x90 stopni | Tak | 90°x90° - 0 pkt powyżej 90°x90° - 1 pkt |  |
| 2.22 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps z jednego cyklu serca | Tak |  |  |
| 2.23 | Obrazowanie 3D Kolor Doppler w czasie rzeczywistym dedykowane dla kardiologii | Tak |  |  |
| 2.24 | Oprogramowanie do obróbki obrazów trójwymiarowych | Tak |  |  |
| III | Funkcje użytkowe – kardiologiczne analizy anatomiczne i czynnościowe |
| 3.1 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych i dobutaminowych (stress echo) | Tak |  |  |
| 3.2 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów anatomicznych i funkcji serca - miedzy innymi: wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów, frakcje ,rzuty serca z indeksowaniem, gradienty i powierzchnie ujść zastawkowych, objętości fal zwrotnych, cisnienia i ich gradienty itp. | Tak |  |  |
| 3.3 | Specjalistyczne oprogramowanie do automatycznej oceny i analizy odkształcenia podłużnego, globalnego prezentowanego w postaci kolorowej mapy, wartości procentowych i krzywych oraz diagramu opóźnień segmentalnych - „oko byka” | Tak |  |  |
| 3.4 | Automatyczna ocena frakcji wyrzutowej lewej komory przy użyciu oprogramowania analizującego min. obraz 2D oraz opcjonalnie 3D | Tak | Jedynie obraz 2D – 0 pkt Z obrazem 3D – 2 pkt |  |
| 3.5 | Zaawansowana ilościowa analiza hemodynamiczna (objętości, frakcje itp.) funkcji serca z obrazowania 3D z rekonstrukcją trójwymiarowego kształtu jam oraz oceną geometrii skurczu | Tak |  |  |
| 3.6 | Pakiet do badań kontrastowych LVO z niskim MI |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| IV | Archiwizacja |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.2 | Wewnetrzny twardy dysk o pojemnosci min. 500GB | Tak | 500-999 GB – 0 pkt powyżej 1 TB – 2 pkt |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
| 4.4 | Mozliwośc porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.5 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.6 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |
| 4.7 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |
| 4.8 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
| 4.9 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| V | Głowice |
| 5.1 | Głowica sektorowa phased array z obrazowaniem harmonicznym tryby obrazowania jak wyżej (poza 3D/4D) o zakresie min. 1.5-4,5MHz | Tak | 1,5 MHz – 4,5 MHz - 0pkt 1,0 MHz -5.0 MHz - 1pkt |  |
| 5.2 | Głowica wyszczególniona w pkt. 5.1 składająca się z min 80 kryształów | Tak | 80-89 – 0 pkt powyżej 90 – 1 pkt |  |
| 5.3 | Głowica sektorowa matrycowa o zakresie min. 1.5 – 4.5 4,0 MHz, obrazowanie harmoniczne,tryby wym. Wyzej, szczególnie 3D w czasie rzeczywistym, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania | Tak | 1,5 MHz – 4.5 4,0 MHz 0 – pkt, 1,0 MHz -5,0 MHz - 2pkt 1.0 MHz -6.0 MHz – 3pkt , |  |
| 5.4 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.3 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| 5.5 | Waga głowicy wyszczególnionej w pkt 5.3 i 5.4 | Podać | Najniższa – 2 pkt Kolejne proporcjonalne |  |
| 5.6 | Głowica przezprzełykowa matrycowa o zakresie min. 2MHz – 7MHz do obrazowania w trybach jak wyżej miedzy innymi 3D, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania,, obrazowanie harmoniczne | Tak | 2 – 7 MHz – 0 pkt 3 – 8 MHz – 1 pkt 2 – 8 MHz – 3 pkt |  |
| 5.7 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.6 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| VI | Pozostałe wymagania |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 12 m-cy | Tak, podać |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)