Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                         załącznik nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 1

Zadanie 1						      			    Aparat USG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Zakład Diagnostyki Obrazowej Al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |  |
| 1 | Konstrukcja |  |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, co najmniej 8-krotny | Tak |  |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 260 dB | Tak |  |  |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 15 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1,4 do 18 MHz | Tak | 1,4 - 18 MHz – 0 pkt 1,4 - 22 MHz – 4 pkt |  |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 35 cm | Tak |  |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak |  |  |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie góra-dół, lewo-prawo min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 2 pkt |  |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 21,5” 23” | Tak |  |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek | TAK, podać |  |  |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |  |
| 1.19 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |  |
| 1.20 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |  |
| 1.21 | Ilość ustawień wstępnych, tzw. Presetów, min 15 dla każdej z głowic | Tak |  |  |  |
| 1.22 | Cyfrowy przetwornik 12-bitowy | Tak |  |  |  |
| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 klatek | Tak |  |  |
| 1.24 | Pamięć dynamiczna dla trybu N-mode i D-mode min. 100 64 s | Tak |  |  |
| 2 | Tryby obrazowania i jego prezentacja |  |
| 2.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: B B+B M B+M D B+D B+CD (Color Doppler) B+PD (Power Doppler) | Tak |  |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| 2.4. | Frame rate dla typu B+CD min 200 obr/s | Tak |  |  |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego LGC - min. 2 strefy |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min.1500 2000 klatek | Tak |  |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.11 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |  |
| 2.13 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min 4 pasma częstotliwości | Tak |  |  |  |
| 2.14 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |  |
| 2.15 | Power Doppler z zaznaczeniem kierunku przepływu |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.16 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | Tak |  |  |  |
| 2.17 | Zakres bramki dopplerowskiej od 1 do 15 mm | Tak |  |  |  |
| 2.18 | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min +/-20stopni | Tak |  |  |  |
| 2.19 | Możliwość zmiany map koloru w CD min. 8 map | Tak | 8 – 14 map – 0 pkt powyżej 14 map – 1 pkt |  |  |
| 2.20 | Automatyczne śledzenie obszaru ROI | Tak |  |  |  |
| 2.21 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości – obrazowanie mikroprzepływów | Tak |  |  |  |
| 2.22 | Doppler tkankowy: minimalne odświeżanie (frame rate) min 500 obrazów/s | Tak |  |  |  |
| 2.24 | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex | Tak |  |  |  |
| 2.25 | Jednoczesne obrazowanie B +B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
| 2.26 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wi ązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | Tak |  |  |
| 2.27 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min 5 | Tak |  |  |  |
| 2.28 | System poprawy obrazowania m.in. wyostrzający kontury, i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |  |  |
| 2.29 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia. |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.31 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |  |
| 2.33 | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | Tak |  |  |  |
| 2.34 | Moduł obrazowania panoramicznego – tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur w czasie rzeczywistym, min 40 cm | Tak |  |  |  |
| 2.35 | Obrazowanie harmoniczne w strefie bliskiej i dalekiej | Tak |  |  |  |
| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex– oprogramowanie w cenie oferty | Tak |  |  |  |
| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca). Wykonawca w przypadku zaoferowania oprogramowania dostarczy głowicę umożliwiającą wykonywanie badania. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.38 | Oprogramowanie pozwalające na fuzję dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | Tak |  |  |  |
| 2.39 | Moduł umożliwiający wyznaczenie i pozycjonowanie toru igły biopsyjnej. W cenie oferty dostarczenie zestawu przystawek biopsyjnych do głowic liniowej, convex i endorektalnej. | Tak |  |  |  |
| 2.40 | Moduł pozwalający na określenie sztywności tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s, opcja dostępna na głowicach co najmniej na głowicy convex, liniowych i endokawitarnych. Funkcja elastografii działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używająca do kodowania zmian map koloru, używająca jednego mocnego impulsu do otrzymania fali poprzecznej. Wraz z aparatem dostarczone odpowiednie głowice do wykonywania elastografii | Tak | Opcja elastografii w czasie rzeczywistym na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dodatkowo dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej – 1 pkt |  |
| 2.40.1 | Moduł pozwalający na wyznaczanie elastyczności tkanek oraz ich klasyfikację z zależności od parametrów sprężystości w cenie oferty | Podać |  |  |
| 2.40.2 | Funkcję elastografii typu strain wykorzystującą naturalne ruchy oddechowe pacjenta oraz ruchy z przepływów do tworzenia kompresji, a tym samym nie wymagającą od użytkownika ręcznego ucisku celem wywołania kompresji, działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używającą do kodowania zmian map koloru i Moduł kwantyfikacji strain ratio do oceny gęstości elastyczności tkanki względem pola referencyjnego dostępną na głowicach liniowych oraz endokawitarnych w cenie oferty | Podać |  |  |  |
| 2.41 | Możliwość wykonania wielu pomiarów elastyczności i wybrania średniego/najkorzystniejszego pomiaru elastyczności. | Tak |  |  |  |
| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |  |
| 2.43 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |  |
| 2.44 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |  |  |
| 3 | Funkcje użytkowe – analizy anatomiczne i czynnościowe |  |
| 3.1 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów narządów : wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów. | Tak |  |  |  |
| 3.2 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych | Tak |  |  |
| 3.3 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 3.4 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |  |  |
| 4 | Archiwizacja |  |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |  |  |
| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |  |
| 4.4 | Możliwość porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4.5 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy eksporcie obrazów na zewnętrzne nośniki | Tak |  |  |  |
| 4.6 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.7 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |
| 4.8 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |  |
| 4.9 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |  |
| 4.10 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |  |
| 5 | Głowice |  |
| 5.1 | Convex matryca do badań jamy brzusznej – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, obrazowanie harmoniczne; kąt skanowania min 70 stopni, min 190 kryształów – 1 szt. Głowica obrazująca w trybach 3D i 4D. | Tak |  |  |  |
| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4,0-18,0 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak | 4,0 MHz – 18,0 MHz – 0 pkt poniżej 4,0 MHZ i powyżej 18,0 MHz – 3 pkt |  |  |
| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-11 12 MHZ; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 5.4 | Mikro convex do badań dzieci i przezciemiączkowych, zakres częstotliwości: min. 4-11 5-8 MHz; kąt skanowania min. 110 stopni – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 5.5 | Endokawitarna do badań dojamowych – zakres częstotliwości: min 4-10 MHz; kąt skanowania 180 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 5.6 | Convex do badań jamy brzusznej zakres częstotliwości: min 2-5 MHz; kąt skanowania min. 80 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 6 | Pozostałe wymagania |  |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |  |
| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6.3 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg po pojawieniu się aktualizacji/upgradu. | Tak |  |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                         załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Zadanie 2						      			    Aparat USG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkie Centrum Onkologii | Bez punktacji |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |  |
| 1 | Konstrukcja |  |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, co najmniej 8-krotny | Tak |  |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 260 dB | Tak |  |  |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 15 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1,4 do 18 MHz | Tak | 1,4 - 18 MHz – 0 pkt 1,4 - 22 MHz – 4 pkt |  |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 35 cm | Tak |  |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak |  |  |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie góra-dół, lewo-prawo min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 2 pkt |  |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 21,5” 23” | Tak |  |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek | TAK, podać |  |  |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |  |
| 1.19 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |  |
| 1.20 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |  |
| 1.21 | Ilość ustawień wstępnych, tzw. Presetów, min 15 dla każdej z głowic | Tak |  |  |  |
| 1.22 | Cyfrowy przetwornik 12-bitowy | Tak |  |  |  |
| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 tys klatek | Tak |  |  |
| 1.24 | Pamięć dynamiczna dla trybu N-mode i D-mode min. 64 100 s | Tak |  |  |
| 2 | Tryby obrazowania i jego prezentacja |  |
| 2.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: B B+B M B+M D B+D B+CD (Color Doppler) B+PD (Power Doppler) | Tak |  |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| 2.4. | Frame rate dla typu B+CD min 200 obr/s | Tak |  |  |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego LGC - min. 2 strefy |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 1500 2000 klatek | Tak |  |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.11 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |  |
| 2.13 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min 4 pasma częstotliwości | Tak |  |  |  |
| 2.14 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |  |
| 2.15 | Power Doppler z zaznaczeniem kierunku przepływu |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.16 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | Tak |  |  |  |
| 2.17 | Zakres bramki dopplerowskiej od 1 do 15 mm | Tak |  |  |  |
| 2.18 | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min +/-20stopni | Tak |  |  |  |
| 2.19 | Możliwość zmiany map koloru w CD min. 8 map | Tak | 8 – 14 map – 0 pkt powyżej 14 map – 1 pkt |  |  |
| 2.20 | Automatyczne śledzenie obszaru ROI | Tak |  |  |  |
| 2.21 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości – obrazowanie mikroprzepływów | Tak |  |  |  |
| 2.22 | Doppler tkankowy: minimalne odświeżanie (frame rate) min 500 obrazów/s | Tak |  |  |  |
| 2.24 | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex | Tak |  |  |  |
| 2.25 | Jednoczesne obrazowanie B +B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
| 2.26 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wi ązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | Tak |  |  |
| 2.27 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min 5 | Tak |  |  |  |
| 2.28 | System poprawy obrazowania m.in. wyostrzający kontury, i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |  |  |
| 2.29 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy convex i linia. |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.31 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |  |
| 2.33 | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | Tak |  |  |  |
| 2.34 | Moduł obrazowania panoramicznego – tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur w czasie rzeczywistym, min 40 cm | Tak |  |  |  |
| 2.35 | Obrazowanie harmoniczne w strefie bliskiej i dalekiej | Tak |  |  |  |
| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex– oprogramowanie w cenie oferty | Tak |  |  |  |
| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca). Wykonawca w przypadku zaoferowania oprogramowania dostarczy głowicę umożliwiającą wykonywanie badania. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.38 | Aparat posiadający pełną możliwość rozbudowy o - fuzję obrazów w czasie rzeczywistym (zgodny z opisem w pkt. 2.38 Zadania 1), - moduł do wykonywania biopsji (zgodny z opisem w pkt. 2.39 Zadania 1) | Tak |  |  |
| 2.40 | Moduł pozwalający na określenie sztywności tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s, opcja dostępna na głowicach co najmniej na głowicy convex, liniowych i endokawitarnych. Funkcja elastografii działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używająca do kodowania zmian map koloru, używająca jednego mocnego impulsu do otrzymania fali poprzecznej. Wraz z aparatem dostarczone odpowiednie głowice do wykonywania elastografii | Tak | Opcja elastografii w czasie rzeczywistym na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dodatkowo dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej – 1 pkt |  |
| 2.40.1 | Moduł pozwalający na wyznaczanie elastyczności tkanek oraz ich klasyfikację z zależności od parametrów sprężystości w cenie oferty | Podać |  |  |  |
| 2.40.2 | Funkcję elastografii typu strain wykorzystującą naturalne ruchy oddechowe pacjenta oraz ruchy z przepływów do tworzenia kompresji, a tym samym nie wymagającą od użytkownika ręcznego ucisku celem wywołania kompresji, działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używającą do kodowania zmian map koloru i Moduł kwantyfikacji strain ratio do oceny gęstości elastyczności tkanki względem pola referencyjnego dostępną na głowicach liniowych oraz endokawitarnych w cenie oferty | Podać |  |  |  |
| 2.41 | Możliwość wykonania wielu pomiarów elastyczności i wybrania średniego/najkorzystniejszego pomiaru elastyczności. | Tak |  |  |  |
| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |  |
| 2.43 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |  |
| 2.44 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |  |  |
| 3 | Funkcje użytkowe – analizy anatomiczne i czynnościowe |  |
| 3.1 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów narządów : wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów. | Tak |  |  |  |
| 3.2 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych Piersi | Tak |  |  |
| 3.3 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 3.4 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |  |  |
| 4 | Archiwizacja |  |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |  |  |
| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |  |
| 4.4 | Możliwość porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4.5 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy eksporcie obrazów na zewnętrzne nośniki | Tak |  |  |  |
| 4.6 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.7 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |
| 4.8 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |  |
| 4.9 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |  |
| 4.10 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |  |
| 5 | Głowice |  |
| 5.1 | Convex matryca do badań jamy brzusznej – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, obrazowanie harmoniczne; kąt skanowania min 70 stopni, min 190 kryształów – 1 szt. Głowica obrazująca w trybach 3D i 4D. | TAK |  |  |  |
| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | TAK | 4 MHz – 18 MHz – 0 pkt poniżej 4 MHZ i powyżej 18 MHz – 2 pkt |  |  |
| 5.3 | Liniowa do badań dużych piersi i tarczycy o szerokim paśmie częstotliwości i o szerokości skanowania min. 50 mm obrazowanie harmoniczne, trapezowe, – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 5.4 | Endokawitarna do badań dojamowych – zakres częstotliwości: min 4-10 MHz; kąt skanowania 180 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 6 | Pozostałe wymagania |  |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |  |
| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6.3 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg po pojawieniu się aktualizacji/upgradu. | Tak |  |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                         załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Zadanie 3							      			    Aparat USG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkie Centrum Onkologii | Bez punktacji |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |  |
| 1 | Konstrukcja |  |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, co najmniej 8-krotny | Tak |  |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 260 dB | Tak |  |  |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 15 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1,4 do 18 MHz | Tak | 1,4 - 18 MHz – 0 pkt 1,4 - 22 MHz – 4 pkt |  |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 35 cm | Tak |  |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak |  |  |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie góra-dół, lewo-prawo min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 2 pkt |  |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 21,5” 23” | Tak |  |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek | TAK, podać |  |  |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |  |
| 1.19 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |  |
| 1.20 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |  |
| 1.21 | Ilość ustawień wstępnych, tzw. Presetów, min 15 dla każdej z głowic | Tak |  |  |  |
| 1.22 | Cyfrowy przetwornik 12-bitowy | Tak |  |  |  |
| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 tys klatek | Tak |  |  |
| 1.24 | Pamięć dynamiczna dla trybu N-mode i D-mode min. 64 100 s | Tak |  |  |
| 2 | Tryby obrazowania i jego prezentacja |  |
| 2.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: B B+B M B+M D B+D B+CD (Color Doppler) B+PD (Power Doppler) | Tak |  |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| 2.4. | Frame rate dla typu B+CD min 200 obr/s | Tak |  |  |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego LGC - min. 2 strefy |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 1500 2000 klatek | Tak |  |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.11 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |  |
| 2.13 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min 4 pasma częstotliwości | Tak |  |  |  |
| 2.14 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |  |
| 2.15 | Power Doppler z zaznaczeniem kierunku przepływu |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.16 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | Tak |  |  |  |
| 2.17 | Zakres bramki dopplerowskiej od 1 do 15 mm | Tak |  |  |  |
| 2.18 | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min +/-20stopni | Tak |  |  |  |
| 2.19 | Możliwość zmiany map koloru w CD min. 8 map | Tak | 8 – 14 map – 0 pkt powyżej 14 map – 1 pkt |  |  |
| 2.20 | Automatyczne śledzenie obszaru ROI | Tak |  |  |  |
| 2.21 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości – obrazowanie mikroprzepływów | Tak |  |  |  |
| 2.22 | Doppler tkankowy: minimalne odświeżanie (frame rate) min 500 obrazów/s | Tak |  |  |  |
| 2.24 | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex | Tak |  |  |  |
| 2.25 | Jednoczesne obrazowanie B +B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
| 2.26 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wi ązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | Tak |  |  |
| 2.27 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min 5 | Tak |  |  |  |
| 2.28 | System poprawy obrazowania m.in. wyostrzający kontury, i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | Tak |  |  |  |
| 2.29 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy convex i linia. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.31 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |  |
| 2.33 | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | Tak |  |  |  |
| 2.34 | Moduł obrazowania panoramicznego – tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur w czasie rzeczywistym, min 40 cm | Tak |  |  |  |
| 2.35 | Obrazowanie harmoniczne w strefie bliskiej i dalekiej | Tak |  |  |  |
| 2.36 | Aparat posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex | Tak |  |  |  |
| 2.37 | Aparat posiada możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2.38 | Aparat posiadający pełną możliwość rozbudowy o : - fuzję obrazów w czasie rzeczywistym (zgodny z opisem w pkt. 2.38 Zadania 1), - moduł do wykonywania biopsji (zgodny z opisem pkt. 2.39 Zadania 1) - moduł elastografii (zgodny z opisem w pkt. 2.40 i 2.41 Zadania 1) | Tak |  |  |  |
| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |  |
| 2.43 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |  |
| 2.44 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |  |  |
| 3 | Funkcje użytkowe – analizy anatomiczne i czynnościowe |  |
| 3.1 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów narządów : wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów. | Tak |  |  |  |
| 3.2 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych Piersi | Tak |  |  |
| 3.3 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 3.4 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |  |  |
| 4 | Archiwizacja |  |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |  |  |
| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |  |
| 4.4 | Możliwość porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4.5 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy eksporcie obrazów na zewnętrzne nośniki | Tak |  |  |  |
| 4.6 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.7 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |
| 4.8 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |  |
| 4.9 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |  |
| 4.10 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |  |
| 5 | Głowice |  |
| 5.1 | Convex matryca do badań jamy brzusznej – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, obrazowanie harmoniczne; kąt skanowania min 70 stopni, min 190 kryształów – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 5.2 | Liniowa do badań dużych piersi i tarczycy o szerokim paśmie częstotliwości i o szerokości skanowania min. 50 mm obrazowanie harmoniczne, trapezowe, – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-11 12 MHZ; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 5.4 | Liniowa do badań narządów powierzchownych, zakres częstotliwości min. 4-18 MHz, obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min. 190 kryształów, szerokość skanowania min. 46 mm | TAK |  |  |  |
| 6 | Pozostałe wymagania |  |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |  |
| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6.3 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg po pojawieniu się aktualizacji/upgradu. | Tak |  |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |  |