Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Respirator transportowy typ I

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej | Tak |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy. | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych | Tak |  |
| 7 | Wymiary max szer.300 mm x dług. 340 mm x wys. 250 mm | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala | Tak |  |
| 9 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu lub za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim | Tak |  |
| 13 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |
| 15 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP S T ST PC ACV CV PC-SIMV SIMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno min w układzie jednorurowym przeciekowym oraz jednorurowym z zastawką oraz dwururowym | Tak |  |
| 17 | Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV lub docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej (MVA) oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 18 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej. | Tak |  |
| 19 | Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. | Tak |  |
| 20 | Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu | Tak |  |
| 21 | Regulacja częstości oddechu w zakresie 5- 45odd/min. | Tak |  |
| 22 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 45 odd/min; - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 20 cmH20 - ciśnienie wdechowe w zakresie min :4 cmH20 - 45 cmH20; | Tak |  |
| 23 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml | Tak |  |
| 24 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |
| 25 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania westchnięć | Tak |  |
| 27 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów | Tak |  |
| 28 | Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 4 sekund | Tak |  |
| 29 | Monitorowanie | Tak |  |
| 30 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 31 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |
| 32 | Pomiar przecieków | Tak |  |
| 33 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 34 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |
| 35 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |
| 36 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |
| 37 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |
| 38 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
| 39 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów: Braku zasilania; Wysokiej i niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |
| 40 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |
| 41 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
| 42 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |
| 43 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie | Tak |  |
| 45 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |
| 46 | Serwis turbiny nie częściej niż co min. 30 000 17 500 godzin pracy turbiny | Tak |  |
| 47 | Wraz z każdym respiratorem zostanie dostarczony zestaw startowy składający się co najmniej z 10 układów oddechowych | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Respirator transportowy typ II

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | Tak |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych | Tak |  |
| 7 | Wymiary max szer.300 x dług. 250 340 x wys. 250 mm | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala | Tak |  |
| 9 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | Tak |  |
| 13 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |
| 15 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP S T ST PC ACV CV PC-SIMV SIMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym i jednorurowym z zastawką | Tak |  |
| 17 | Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV lub docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej (MVA) oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 18 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej | Tak |  |
| 19 | Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. | Tak |  |
| 20 | Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu | Tak |  |
| 21 | Regulacja częstości oddechu w zakresie 5-60 odd/min | Tak |  |
| 22 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 oddech./min; - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 25 cmH2; - ciśnienie wdechowe w zakresie:4 cmH20 - 50 cmH20; | Tak |  |
| 23 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml | Tak |  |
| 24 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |
| 25 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania westchnięć | Tak Podać |  |
| 27 | Funkcja nebulizacji lub możliwość podłączenia zewnętrznego nebulizatora | Tak |  |
| 28 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów | Tak |  |
| 29 | Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 5 sekund | Tak |  |
| 30 | Monitorowanie | Tak |  |
| 31 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 32 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |
| 33 | Pomiar przecieków | Tak |  |
| 34 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 35 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |
| 36 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |
| 37 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |
| 38 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykownym oprogramowaniem | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
| 40 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów: Braku zasilania; Wysokiej i niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |
| 41 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |
| 42 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
| 43 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |
| 44 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie | Tak |  |
| 46 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |
| 47 | Serwis turbiny nie częściej niż co min. 17 500 godzin pracy turbiny | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3                                                                         Aparat do wspomagania oddechu BIPAP

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 8 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | Tak |  |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |  |
| 5 | Maksymalna waga aparatu 3,5 kg | Tak |  |  |
| 6 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 10kg | Tak |  |  |
| 7 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran | Tak |  |  |
| 8 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 9 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | Tak |  |  |
| 12 | Respirator przystosowany okresowo do pracy ciągłej. | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |  |
| 14 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP, S, T, S/T, PC | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym i jednorurowym z zastawką. | Tak |  |  |
| 16 | Aparat wyposażony w regulowane wyzwalacze wdechu i wydechu | Tak |  |  |
| 17 | Regulacja częstości oddechu w zakresie min. 0-40 odd/min | Tak |  |  |
| 18 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 0- 40 oddech./min; - ciśnienie EPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 20 cmH2; - ciśnienie IPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 40 cmH2; | Tak |  |  |
| 19 | Objętość oddechowa nastawiana w minimalnym zakresie 300 ml -2000 1500 ml | Tak |  |  |
| 20 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki | Tak |  |  |
| 21 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |  |
| 22 | Regulowany czas wdechu min. 0,5 do 3 sekund | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie | Tak |  |  |
| 23 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 24 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |  |
| 25 | Pomiar przecieków | Tak |  |  |
| 26 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |
| 27 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |  |
| 28 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |  |
| 30 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykownym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 31 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |  |
| 32 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów zawierających min. n/w alarmy: Braku zasilania; Wysokiej lub niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym) lub regulacji poziomu ciśnienia; Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |  |
| 33 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |  |
| 34 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |  |
| 35 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie w przypadku, gdy zasilanie z wewnętrznych baterii aparatu zapewni mniej niż 10 godzin nieprzerwanej pracy. | Tak |  |  |
| 37 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |  |
| 38 | Poza akumulatorem brak elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznym wymianom w trakcie okresu eksploatacji | Tak |  |  |
| 39 | Wraz z respiratorem układ startowy składający się co najmniej z: 1) Filtry wlotowe – 5 szt. 2) Układ oddechowy przeciekowy – 10 szt. 3) Układ oddechowy bez przecieku – 10 szt. | Tak |  |  |
| 40 | Respirator wyposażony w funkcję AVAPS i AVAPS-AE | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Ssaki elektryczne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 50 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Cała Spółka | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przepływ min. 22 l/min. | Tak |  |  |
| 2 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora LED umożliwiający ocenę stanu naładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 3 | Ssak wyposażony w manometr | Tak |  |  |
| 4 | Nieskładany uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie ssaka | Tak |  |  |
| 5 | Zakres płynnej regulacji podciśnienia do -84 kPa | Tak |  |  |
| 6 | Czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania w trybie ciągłym - min. 45 minut | Tak | Od 45 min do 50 min – 0 pkt Powyżej 50 min – 1 pkt |  |
| 7 | Co najmniej jeden zbiornik o pojemności 1000 ml, wielokrotnego użytku przeznaczone do sterylizacji z zakręcaną pokrywą, filtrem antybakteryjnym, zaworem anty-przelewowym | Tak |  |  |
| 8 | Akumulator litowo-jonowy z dokumentem potwierdzającym możliwość pełnego ładowania min. 400 cykli | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9 | Zbiornik wielokrotnego użytku niewymagający stosowania uszczelki | Tak |  |  |
| 10 | Max. natężenie hasłu podczas pracy przy ciśnieniu -0.08 bar ≤ 66dB(A) | Tak |  |  |
| 11 | Ssak niewymagający okresowych czynności serwisowych | Tak |  |  |
| 12 | Waga ssaka niższa niż 4,5 kg z pełnym oprzyrządowaniem | Tak |  |  |
| 13 | Zestaw 12 zapasowych filtrów antybakteryjnych do każdego ssaka | Tak |  |  |
| 14 | Instrukcja ssaka w języku polskim |  |  |  |
| 15 | Opcja montażu zbiornika, umożliwiającego stosowanie jednorazowych woreczków na wydzielinę | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość mocowania do uchwytu ściennego | Tak |  |  |
| 17 | Wskaźnik zużycia akumulatora na panelu ssaka | Tak |  |  |
| 18 | Akumulator o pojemności min. 3000 mAh | Tak |  |  |
| 19 | Obudowa z tworzywa ABS | Tak |  |  |
| 20 | Ssak wyposażony w wewnętrzny, zintegrowany z urządzeniem zasilacz. W zestawie ze ssakiem dostarczony zostanie również przewód zasilający. | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5                							Defibrylator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak |  |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 min ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |  |
| 5 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności | Podać | < 4 godz – 5 pkt > 4 godz – 0 pkt |  |
| 6 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | Tak |  |  |
| 7 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | Tak |  |  |
| 8 | Funkcja codziennego autotestu bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  |  |
| 9 | Autotest: wykonywany przy zainstalowanym akumulatorze oraz przy podłączeniu do sieci elektrycznej | Tak |  |  |
| 10 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany. | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | Podać | Tak – 5pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 | Defibrylacja | Tak |  |  |
| 13 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |  |
| 14 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |  |
| 16 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | Tak |  |  |
| 17 | Dostępne minimum 20 różne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |  |
| 18 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | Tak |  |  |
| 19 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |  |
| 20 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | Tak |  |  |
| 21 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 8 sekund | Tak |  |  |
| 22 | Rejestracja | Tak |  |  |
| 23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak | > 8” – 5 pkt |  |
| 24 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |  |
| 25 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak |  |  |
| 26 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek lub 50 mm/ sek. | Tak |  |  |
| 27 | Monitorowanie EKG | Tak |  |  |
| 28 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | Tak |  |  |
| 29 | Wzmocnienie sygnału EKG na min. pięciu poziomach | Tak |  |  |
| 30 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | Tak |  |  |
| 31 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |  |
| 32 | Stymulacja przezskórna | Tak |  |  |
| 33 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |  |
| 34 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | Tak |  |  |
| 35 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę | Tak |  |  |
| 36 | Wyposażenie | Tak |  |  |
| 37 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |  |
| 38 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane min 1 komplet | Tak |  |  |
| 39 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | Tak |  |  |
| 40 | Min. 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6

Lampa zabiegowa mobilna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 15 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa na statywie z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie lampy | Tak |  |
| 2 | Lampa LED | Tak |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | Tak |  |
| 4 | Min. 3 – stopniowy zakres regulacji natężenia światła. Dopuszcza się płynną regulację w minimalnym zakresie 10-100% | Tak |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | Tak |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 93 | Tak |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h minimum 30 000 h | Tak |  |
| 8 | Oprawa regulowana (odległość od podłogi) w min. zakresie 900 1400 -2000mm | Tak |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Lampa zabiegowa sufitowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Oddział Chirurgii Ogólnej al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa w zawieszeniu sufitowym – w cenie oferty również wszelkie niezbędne ramiona i uchwyty oraz montaż lampy we wskazanym miejscu | Tak |  |
| 2 | Lampa LED | Tak |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | Tak |  |
| 4 | Min. 3 - stopniowy zakres regulacji natężenia światła. Dopuszcza się płynną regulację w minimalnym zakresie 10-100% | Tak |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | Tak |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 93 | Tak |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h minimum 30 000 h | Tak |  |
| 8 | Oprawa regulowana (odległość od podłogi) w min. zakresie 900 1400 – 2000mm Wysokość czaszy regulowana za pomocą przegubowych ramion w zakresie, co najmniej 50 cm | Tak |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | Tak |  |

…………………...........................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 20 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych | Tak |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa | Tak |  |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 2,5cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 990 mm | Tak |  |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami | Tak |  |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki | Tak |  |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach | Tak |  |  |
| 8 | Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Zamawiający dopuszcza szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi. | Podać | Grubość płyt HPL 8 mm - 1 pkt. 6 mm - 0 pkt Szczyty chromowane lub ze stali -1 pkt Szczyty tworzywowe - 0 pkt |  |
| 9 | Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |  |
| 10 | Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji lub płytami tworzywowymi | Podać TAK | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego | Tak |  |  |
| 13 | Regulacja pozycji łóżka elektrycznych: - segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 700 - segmentu uda w zakresie min.: 0 - 400 | Tak |  |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | Tak |  |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum od 380 - 810 mm | Tak |  |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) | Tak |  |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców | Tak |  |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny | Tak |  |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie | Tak |  |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | Tak |  |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 240 kg. | Tak |  |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: -materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, - stojak do kroplówek - barierki boczne ciągłe (na całej długości leża) lub dzielone składane, mocowane po bokach do ramy łóżka lub szczytów łóżka, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) lub barierki tworzywowe, dzielone, chroniące pacjenta na całej długości, łatwe w obsłudze przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie bez konieczności stosowania sprężyny gazowej, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowania sprężyny gazowej | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary lub jeden kolor biało-szary | Tak |  |  |

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 60 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych | Tak |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa | Tak |  |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 2,5cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 990 mm | Tak |  |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami | Tak |  |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki | Tak |  |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach | Tak |  |  |
| 8 | Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 6mm odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Zamawiający dopuszcza szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi | Podać | Grubość płyt HPL 8 mm - 1 pkt. 6 mm - 0 pkt Szczyty chromowane lub ze stali - 1 pkt Szczyty tworzywowe - 0 pkt |  |
| 9 | Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |  |
| 10 | Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji lub płytami tworzywowymi | Podać TAK | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego | Tak |  |  |
| 13 | Regulacja pozycji łóżka elektrycznych: - segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 700 - segmentu uda w zakresie min.: 0 - 400 | Tak |  |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | Tak |  |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum od 380 - 810 mm | Tak |  |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) | Tak |  |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców | Tak |  |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny | Tak |  |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie | Tak |  |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | Tak |  |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 240 kg. | Tak |  |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, - stojak do kroplówek - barierki boczne na długości 3/4 leża, składane, mocowane po bokach do ramy łóżka, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary lub jeden kolor biało-szary | Tak |  |  |
| 25 | Łóżko wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |  |

Szafka przyłóżkowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 80 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 2 | Szerokość szafki: 380 mm (± 5 60 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 50 mm) Głębokość szafki: 400 mm (± 50 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 50 mm) | Tak |  |  |
| 3 | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 50 mm) | Tak |  |  |
| 4 | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) lub 740 – 1130 mm | Tak |  |  |
| 5 | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | Tak |  |  |
| 6 | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm) odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Dodatkowo blat górny szafki z płyty HPL wyposażony w: z min. trzech stron jednolity metalowy reling lub aluminiowy reling na jednym boku szafki oraz dwie aluminiowe listwy na dwóch bokach blatu. LUB Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów | Tak |  |  |
| 7 | Blat górny szafki wyposażony w: haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę z możliwością montażu oraz przesuwania go na całej długości relingu | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 8 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 9 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem | Tak |  |  |
| 10 | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm (± 15mm), dostęp do półki z czterech stron | Tak |  |  |
| 11 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 4 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów | Tak |  |  |
| 12 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |  |
| 13 | Dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym | Podać | Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 14 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 15 | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) | Tak |  |  |
| 16 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 6 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary | Tak |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9

Wózek do przewożenia pacjentów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 2 | Szerokość całkowita: 850 mm (± 60 mm); Długość całkowita: 2150 mm (± 60 mm) | Tak |  |  |
| 3 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej lub elektrycznie w zakresie: 420 - 820 mm (±50 mm), regulacja za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka | Tak |  |  |
| 4 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: w zakresie: min. 00 - 120 regulacja płynna | Tak |  |  |
| 5 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min. 00 - 120 – regulacja płynna | Tak |  |  |
| 6 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | Tak |  |  |
| 7 | Leże czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |  |
| 8 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak |  |  |
| 9 | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka) | Tak |  |  |
| 10 | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej | Tak |  |  |
| 11 | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu | Tak |  |  |
| 12 | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | Tak |  |  |
| 13 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej ( lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-70° (± 5°) - regulacja płynna | Tak |  |  |
| 14 | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej ( lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-42° (± 7°) - regulacja płynna | Tak |  |  |
| 15 | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | Tak - Podać | 4 krążki dwuosiowe - 5 pkt Wszystkie krążki jednoosiowe - 0 pkt |  |
| 16 | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z min. 2 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | Tak |  |  |
| 17 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 18 | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak |  |  |
| 20 | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki · materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim - wkład zimna pianka poliestrowa - grubość materaca min. 8cm | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający jego samoczynne przesuwanie | Tak |  |  |
| 22 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi | Tak |  |  |
| 23 | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | Tak |  |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg. | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary | Tak |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)