Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
| 3 | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 2 1x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne – wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty. | Tak | - |  |
| 6 | Funkcji zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
| 16 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak | - |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Podać | Tryb automatyczny i ręczny - 1 pkt Tryb automatyczny lub ręczny (1 z 2) - 0 pkt |  |
| 18 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 19 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak | - |  |
| 20 | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. | Tak | - |  |
| 21 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| 22 | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach chirurgicznych urologicznych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
| 23 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| 24 | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
| 25 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
| 26 | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
| 27 | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologi do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt 20 | Tak | - |  |
| 28 | Możliwe poddawanie sterylizacji niskotemperaturowej: sterylizacji gazowej, plazma Sterrad | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 30 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| 31 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| 32 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI | Tak | - |  |
| 33 | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, Clone | Tak | - |  |
| 34 | Jasność min. 500 450 cd/m2 | Tak | - |  |
| 35 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| 36 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| 37 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 0,3 mm | Tak | - |  |
| 38 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 (stojak do monitora umożliwiający montaż na wózku Zamawiającego dostarczony w cenie oferty) | Tak | - |  |
| 39 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| 40 | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
| 41 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
| 42 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| 43 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak | - |  |
| 44 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak Podać | - |  |
| 45 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| 46 | Światłowód – 2 3 szt. | Tak | - |  |
| 47 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowaną głowicą i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
| 48 | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
| 49 | Przenośne źródło światła LED – 1 szt. | Tak | - |  |
| 50 | Przenośne akumulatorowe źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
| 51 | Zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła – 2szt. | Tak | - |  |
| 52 | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 -1szt. | Tak | - |  |
| 53 | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
| 54 | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/minb Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
| 55 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg. | Tak | - |  |
| 56 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
| 57 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
| 58 | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
| 59 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
| 60 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
| 61 | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
| 62 | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
| 63 | Funkcja oddymiania gazu | Tak | - |  |
| 64 | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebny do wytworzenia odmy i oddymiania gazu w środowisku pracy. | Tak | - |  |
| 65 | Pompa do zabiegów laparoskopowych – 1szt. | Tak | - |  |
| 66 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych | Tak | - |  |
| 67 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| 68 | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
| 69 | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania w formie graficznej i/lub cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
| 70 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak | - |  |
| 71 | Niezbędny asortyment potrzebny do wykorzystania pompy | Tak | - |  |
| Optyki |
| 72 | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 0° - 1szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 100 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
| 73 | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 30° - 1szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 100 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
| 74 | Optyka laparoskopowa ze zmiennymi kątami patrzenia od 0 do 120° - 1 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 100 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak, Podać | Ze zmiennymi kątami patrzenia od 0 do 120° – 1 pkt Ze stałym kątem patrzenia – 0 pkt |  |
| Zestaw narzędzi |
| 75 | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalnych, wszystkie narzędzia z kanałem płuczącym i sterylizowane w wysokiej temperaturze. Zestaw zawierający co najmniej: - nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4 częściowe, ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm - kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4 częściowe, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm - 2 szt. - kleszczyki preparacyjne uniwersalne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4 częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm, 2 szt. - kleszczyki preparacyjne typu krokodyl, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4 częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm, 2 szt. - kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4 częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm, 2 szt. - obturator metalowy, trójgraniasty, ostry, śr 5,5 mm, długość 110 mm, 2 szt. - obturator metalowy, trójgraniasty, ostry, śr 10 mm, długość 110 mm - trokar z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany, matowy, średnica 5,5 mm, długość 110 mm (+/- 10 mm), 3 szt. - trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr 10 mm (+/- 1 mm), długość 110 mm (+/- 10 mm), bez obturatora - elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczne, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery L (Zamawiający dopuszcza elektrodę haczykową jednoczęściową bez wymiennej części roboczej), średnica 5 mm, długość w zakresie od 310 mm do 360 mm - kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium, na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa srebrna z aluminium z filtrem teflonowym, wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji - stelaż/statyw do narzędzi z koszem kompatybilnym z zamawianym kontenerem, na 18 narzędzi na minimum 12 narzędzi | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet 1 Zadanie 2

Tor wizyjny laparoskopowo – histeroskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
| 3 | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 2 1x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne – wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty. | Tak | - |  |
| 5.1 | Dostarczony zestaw zapewniający współpracę z systemem zintegrowanego sterowania salą operacyjną w zakresie przesyłu obrazu i jego archiwizacji na serwerze systemu zintegrowanego. W chwili przenoszenia zestawu na nowy Blok Operacyjny asysta serwisowa umożliwiająca podłączenie systemu w cenie oferty. | Tak |  |  |
| 5.2 | Możliwość podłączenia optyki/wideolaparoskopu sztywnego 3D oraz 2D HD o giętkiej końcówce bez konieczności rozbudowy zaoferowanego systemu o dodatkowe moduły sprzętowe. | Podać | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Funkcji zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
| 16 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak | - |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Podać | Tryb automatyczny i ręczny - 1 pkt Tryb automatyczny lub ręczny (1 z 2) - 0 pkt |  |
| 18 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 19 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak | - |  |
| 20 | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego – skuteczność funkcji obrazowania potwierdzona w klinicznych badaniach naukowych z zakresu ginekologii. | Tak | - |  |
| 20.1 | Możliwość rozbudowy zaoferowanego zestawu o technologię ICG bez konieczności zakupowania dodatkowego sprzętu. | Tak | - |  |
| 21 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| 22 | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach histeroskopowych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
| 23 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| 24 | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
| 25 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
| 26 | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
| 27 | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologi do wykrywania tkanek nowotworowych,o której mowa w pkt 20 oraz umożliwiająca obrazowanie w podczerwieni bliskiej IR | Tak | - |  |
| 28 | Możliwe poddawanie sterylizacji niskotemperaturowej: sterylizacji gazowej, plazma Sterrad | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 30 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| 31 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| 32 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI | Tak | - |  |
| 33 | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, Clone | Tak | - |  |
| 34 | Jasność min. 500 450 cd/m2 | Tak | - |  |
| 35 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| 36 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| 37 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 0,3mm | Tak | - |  |
| 38 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 (stojak do monitora umożliwiający montaż na wózku Zamawiającego dostarczony w cenie oferty) | Tak | - |  |
| 39 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| 40 | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
| 41 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
| 42 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| 43 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak | - |  |
| 44 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak Podać | - |  |
| 45 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| 46 | Światłowód – 2 4 szt. | Tak | - |  |
| 47 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi odpowiednio głowicami 2D i 3D, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
| 48 | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
| 49 | Przenośne źródło światła LED – 1 szt. | Tak | - |  |
| 50 | Przenośne akumulatorowe źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
| 51 | W zestawie: - 2x zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła | Tak | - |  |
| 52 | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 -1szt. | Tak | - |  |
| 53 | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
| 54 | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/minb Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
| 55 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg (zakres rozumie się przez dopuszczalny wyższy zakres regulacji np. 0-30mmHg; zakres niższy np. 4-25mmHg niedopuszczalny). | Tak | - |  |
| 56 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
| 57 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
| 58 | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
| 59 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
| 60 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
| 61 | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
| 62 | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
| 63 | Funkcja oddymiania gazu | Tak | - |  |
| 64 | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebny do wytworzenia odmy i oddymiania gazu w środowisku pracy. | Tak | - |  |
| 65 | Pompa do zabiegów laparoskopo-histeroskopowych – 1szt. | Tak | - |  |
| 66 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych | Tak | - |  |
| 67 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| 68 | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
| 69 | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania w formie graficznej i/lub cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
| 70 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak | - |  |
| 71 | Niezbędny asortyment potrzebny do wykorzystania pompy | Tak | - |  |
| 72 | Manipulator Hola w pełni zintegrowany z zestawem – 1szt. | Tak | - |  |
| 73 | 3 sztuki Wymienne porcelanowych pierścienie o trzech różnych średnicach różnej wielkości Manipulator wyposażony w system uszczelek zapobiegających utracie gazu podczas otwierania pochwy. | Tak | - |  |
| 74 | Kielichy lub lemiesze szyjkowe nie przewodzące prądu | Tak | - |  |
| 75 | Sonda z regulacją ssania Możliwość ustawienia macicy w blokowanych pozycjach z poziomu uchwytu manipulatora w zakresie minimum od 0-90 stopni | Tak | - |  |
| 76 | Regulacja długości sondy wraz z oznaczeniem - skalą Kielichy lub lemiesze szyjkowe dostosowane do różnych średnic szyjki oraz różnych długości pochw | Tak | - |  |
| 77 | Niezbędne asortyment: wkłady/nasadki/końcówki umożliwiający przeprowadzenie zabiegu oraz sonda z atraumatyczną końcówką i chwytakiem dedykowana do zabiegów onkologicznych. | Tak | - |  |
| 78 | Pojemnik do sterylizacji z uchwytami zabezpieczającymi narzędzia i asortymentem do czyszczenia | Tak | - |  |
| 79 | Morcelator – 1szt. | Tak | - |  |
| 80 | Morcelator do laparoskopowych operacji ginekologicznych składający się z: - konsoli sterującej, - elektrycznego silnika morcelatora wraz z przełącznikiem nożnym i wyposażeniem | Tak | - |  |
| 81 | Wyświetlacz/wskaźnik informujący o maksymalnej prędkość obrotowej noża morcelatora możliwej do ustawienia | Tak | - |  |
| 81 | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej prędkości obrotowej noża | Tak | - |  |
| 82 | Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie odpowiednego zakresu prędkości | Tak | - |  |
| 83 | Maksymalna prędkość obrotowa noża min. 1100 1000 obr/min. | Tak | - |  |
| 84 | Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej noża morcelatora | Tak | - |  |
| 85 | Morcelator aktywowany przy pomocy przełącznika nożnego z funkcją proporcjonalności tj. możliwość zwalniania i przyspieszania w zależności od siły nacisku na przełącznik w zakresie do wartości ustawionego ograniczenia prędkości maksymalnej. Przełącznik nożny w zestawie | Tak | - |  |
| 86 | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | Tak | - |  |
| 87 | Zestaw zawiera: - rękojeść mocowaną do silnika - nóż tnący prowadzony w kaniuli - kaniula morcelatora 15 mm z zabezpieczeniem zapobiegającym wyciek CO2 - obturator tępy - obturator ostry - kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek o długości min 35 cm - pojemnik do sterylizacji silnika morcelatora i wyposażenia | Tak | - |  |
| 88 | Niezbędny asortyment do prawidłowego wykorzystania zestawu w cenie oferty | Tak | - |  |
| 89 | Optyka Hopkins 0° i długości roboczej 31 cm (+/- 1 cm) autoklawowalna – 4 szt. | Tak | - |  |
| 90 | Optyka Hopkins 30° i długości roboczej 31 cm autoklawowalna | Tak | - |  |
| 91 | Pojemniki do sterylizacji optyk – 2 4 szt. | Tak | - |  |
| 92 | Wózek laparoskopowy – 1 szt. | Tak | - |  |
| 93 | Napięcie znamionowe 220-240 V | Tak | - |  |
| 94 | Minimum 3 półki w tym 2 z możliwością regulacji wysokości | Tak | - |  |
| 95 | Minimum 6 gniazd zasilających 230 V w panelu bocznym lub tylnym wózka do podłączenia urządzeń | Tak | - |  |
| 96 | Wszystkie urządzenia włączane jednym przyciskiem z panelu bocznego lub panelu tylnego | Tak | - |  |
| 97 | Mocowanie monitora typu VESA | Tak | - |  |
| 98 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 100kg | Tak | - |  |
| 99 | Cztery koła w tym co najmniej 2 z blokadą | Tak | - |  |
| 100 | Uchwyt kamery | Tak | - |  |
| 101 | Trzymadło butli CO2 | Tak | - |  |
| 102 | Wąż zabezpieczający okablowanie | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 1 Zadanie nr 3

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi pompami | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi insuflatoremi | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do ewakuacji dymu, gazu i płynu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry jednorazowe CO2 do zaoferowanych insuflatorów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2 Zadanie nr 1

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala operacyjna endourologiczna Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
| 3 | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: - 1 x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 2 x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w min. 1 gniazdo USB, umożliwiające podłączenie pamięci zewnętrznej | Tak | - |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora | Tak | - |  |
| 6 | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | - |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury i/lub ekranu dotykowego min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1.5x | Tak | - |  |
| 16 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak | - |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora lub - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | - |  |
| 18 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak | - |  |
| 19 | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego | Tak | - |  |
| 20 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| 21 | Głowica kamery kątowa o masie bez przewodu maksymalnie 70 gram dostosowana do pracy przy zabiegach urologicznych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
| 22 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| 23 | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
| 24 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
| 25 | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
| 26 | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologii do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt. 20 | Tak | - |  |
| 27 | Możliwe poddawanie sterylizacji niskotemperaturowej: sterylizacji gazowej, plazma Sterrad | Tak | - |  |
| 28 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| 30 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| 31 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI - 1 x S-Video - 1 x VGA | Tak | - |  |
| 32 | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP, Clone | Tak | - |  |
| 33 | Jasność min. 500 cd/m2 | Tak | - |  |
| 34 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| 35 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| 36 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 mm 0,3 mm | Tak | - |  |
| 37 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 (stojak do monitora umożliwiający montaż na wózku Zamawiającego dostarczony w cenie oferty) | Tak | - |  |
| 38 | Źródło światła LED - 1szt. | Tak |  |  |
| 39 | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
| 40 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
| 41 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| 42 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak | - |  |
| 43 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak, Podać | - |  |
| 44 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| 45 | Przenośne źródło światła LED - 1 szt. | Tak | - |  |
| 46 | Przenośne akumulatorowe źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
| 47 | W zestawie: - 2x zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła | Tak | - |  |
| 48 | Światłowód – 2 8 szt. | Tak | - |  |
| 49 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 300 cm, średnica wiązki 2,8 mm lub 3,5 mm | Tak | - |  |
| 50 | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
| 51 | Pompa do zabiegów urologicznych - 1szt. | Tak | - |  |
| 52 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów urologicznych | Tak | - |  |
| 53 | Pompa wykorzystywana przy wykonywaniu procedur RIRS/PCNL | Tak | - |  |
| 54 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| 55 | Pompa o możliwych ustawieniach minimalnych: - ciśnienie 50-500 mmHg - przepływ 50-500 ml/min | Tak | - |  |
| Optyki sztywne |
| 1 | Optyka 4mm, kat patrzenia 12º, długość robocza min. 280 mm - 1 szt. | Tak | - |  |
| 2 | Optyka 4mm kąt patrzenia 30º, długość robocza min. 282 mm - 1 szt | Tak | - |  |
| 3 | Optyka 4 mm kąt patrzenia 12º, długość robocza min. 352 mm - 1 szt. | Tak | - |  |
| 4 | Do każdej z optyk w zestawie pojemnik do sterylizacji z uchwytami zabezpieczającymi optykę oraz pin zatrzaskowy i tuba ochronna | Tak | - |  |
| Endoskopy |
| 5 | Ureterorenofiberoskop giętki szt. 2 o parametrach: - wymiar zewnętrzny: średnica w przedziale od 2,6 mm do 2,8 2,9 mm - wymiar kanału roboczego: średnica w przedziale od 1,1 mm do 1,2 mm - wygięcie końcówki minimum: góra 180 270º, dół 275 º 270 º - długość robocza: w przedziale od 670 mm do 700 mm - długość całkowita: 1050 mm - kierunek patrzenia: 0º - kąt widzenia: 90º 85 º - odległość widzenia: 2-50 mm - urządzenie wyposażone w odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji - urządzenie kompatybilne z głowicami kamer różnych producentów - możliwość sterylizacji co najmniej w tlenku etylenu | Tak | - |  |
| 6 | W zestawie z każdym ureterorenofiberoskopem dostarczone zostanie w cenie oferty, co najmniej: - zawór biopsyjny - 10 szt. - zawór narzędzia do irygacji - 1 szt. - nasadka do sterylizacji - 1 szt. - szczoteczka - 2 szt. - tester szczelności – 1 szt. - pojemnik do sterylizacji ureterorenofiberoskopów – 1 szt. | Tak | - |  |
| 7 | Ureteroskop sztywny szt. 1 o parametrach: - kąt patrzenia w dowolnej wartości od 7º do 12º - koniec dystalny: 8,6 Fr (+/- 0,6 Fr) - odcinek dystalny: 9,8 Fr - maks. długość robocza: 431 mm (+/- 1 mm) - kanał roboczy 6,4 Fr (+/- 0,2 Fr) | Tak | - |  |
| 8 | W zestawie z ureteroskopem sztywnym dostarczone zostanie w cenie oferty, co najmniej: - łącznik z nierozbieralnymi kranikami - uszczelka do łącznika 10 szt. - pojemnik do sterylizacji ureteroskopu | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2 Zadanie nr 2

Diatermia endourologiczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala operacyjna endourologiczna | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Diatermia endourologiczna wykorzystywana do procedur Turis | Tak | - |  |
| 2 | Diatermia elektrochirurgiczna z trybem mono i bipolarnym | Tak | - |  |
| 3 | Diatermia możliwa do wykorzystania w systemie Thunderbeat lub równoważnym | Tak | - |  |
| 4 | Diatermia umożliwiająca wykonywanie resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak | - |  |
| 5 | Diatermia wyposażona w panel dotykowy w języku polskim | Tak | - |  |
| 6 | Przełącznik nożny z min. dwoma przyciskami | Tak | - |  |
| 7 | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono i bipolarnej | Tak | - |  |
| 8 | Parametry pracy diatermii nie gorsze niż: - moc cięcia monopolarnego: 300W - moc koagulacji monopolarnej: 200W - moc koagulacji bipolarnej: 120 W | Tak | - |  |
| 9 | Diatermia wyposażona w moduł argonowy lub umożliwiająca koagulację typu spray | Tak | - |  |
| 10 | Diatermia wyposażona w system oddymiania pola operacyjnego. Funkcja oddymiania generowana automatycznie po uruchomieniu aktywnego trybu pracy diatermii. | Tak | - |  |
| 11 | Przewód przyłączeniowy do płytki jednorazowej | Tak | - |  |
| Asortyment dodatkowy |
| 12 | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego o parametrach: - uchwyt dla palców prowadzących otwarty - uchwyt zamknięty, obrotowy dla kciuka - przyciski odpinające elektrodę i optykę - łączenie z płaszczem z zastosowaniem szybkozłączki | Tak | - |  |
| 13 | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego o parametrach: - uchwyt dla palców prowadzących otwarty - uchwyt zamknięty, obrotowy dla kciuka - przyłącze przewodu od góry i dołu | Tak | - |  |
| 14 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | Tak | - |  |
| 15 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr lub do resektoskopu 24 Fr, z obturatorem | Tak | - |  |
| 16 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | Tak | - |  |
| 17 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem. Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy, umożliwiający użycie płaszcza wew resektoskopu jako resektoskopu 24fr | Tak | - |  |
| 18 | Płaszcz zewnętrzny do długiego resektoskopu 27 Fr, obrotowy, do resekcji guzów pęcherza moczowego, długość robocza 262 mm | Tak | - |  |
| 19 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do długiego resektoskopu, z obturatorem. Możliwość pracy z portem irygacyjnym. | Tak | - |  |
| 20 | Pojemniki z tworzywa sztucznego z pokrywą i matą silikonową przeznaczony do sterylizacji i przechowywania zakupionych instrumentów | Tak | - |  |
| 21 | Elektroda kulkowa, monopolarna do optyk 12º i 30º, wielokrotnego użytku - 5 szt. | Tak | - |  |
| 22 | Elektroda kulkowa,bipolarna do długiego resektoskopu, wielokrotnego użytku - 1 szt. | Tak | - |  |
| 23 | Elektroda resekcyjna, monopolarna igłowa 45º do optyk 12º i 30º, wielokrotnego użytku - 5 szt. | Tak | - |  |
| 24 | Elektroda kulkowa, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, wielokrotnego użytku - 2 szt. | Tak | - |  |
| 25 | Elektroda pętlowa do resekcji, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, wielokrotnego użytku – 2 szt. | Tak | - |  |
| 26 | Zestaw uszczelek i innych elementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2 Zadanie nr 3

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów urologicznych | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Drut prowadzący o budowie hybrydowej - rdzeń nitinolowy - końcówka dystalna giętka, prosta- część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm - dalsza część w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania - koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu (zgodność z techniką back loading) - introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny - rozmiar 0.035'' - długość 150 cm - sterylny | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa) - powłoka hydrofilowa - oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie - atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer - rozmiar 10/12 Fr - długość 38 cm - sterylna | Zabieg | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa) - powłoka hydrofilowa - oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie - atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer - rozmiar 10/12 Fr - długość 46 cm - sterylna | Zabieg | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Koszyczek nitinolowy 1,8 Fr - 4 drutowy (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu) - bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym - zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu - rozmiar okna 11 mm - możliwość rotacji koszyka jedną ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią - jednorazowego użytku - sterylny | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 6 | System ręcznej irygacji: - strzykawka samo napełniająca się ze sprężynowym tłokiem o pojemności 12 ml - z drenem do endoskopu o długości 76,2 cm - z przyłączem typu luer i spinką blokującą, do zabiegów ureterorenoskopii, | Zabieg | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Stent moczowodowy 365 dni, Double-Pigtail, powlekany warstwą hydrofilową, otwarte końce, rozmiar 6 Fr, długość 26 cm. W zestawie popychacz oraz nić do pozycjonowania. | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda resekcyjna pętlowa, średnia, do reskcji bipolarnych do długiego resektoskopu i optyki 12 stopni, jednorazowego użytku | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku, 12,trwale oznaczona informacją nt kompatybilnego środowiska pracy NaCl oraz kąta optyki | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda resekcyjna bipolarna, duża pętla 0,2 mm, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda kulkowa, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl, grzybkowa, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku | Zabieg | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie nr 1

Tor wizyjny artroskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w trybach Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Sterownik/sterowniki umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD | Tak | - |  |
| 3 | Wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: - 2 x DVI-D - 1080p - 1 x S-video | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w gniazdo USB umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora | Tak | - |  |
| 6 | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | - |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie lub na ekranie konsoli. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Funkcja sterowania źródła światła z głowicy | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 5 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury i/lub ekranu dotykowego min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1.8x | Tak | - |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia/nasycenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak | - |  |
| 19 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak | - |  |
| 20 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| 21 | Głowica kamery pracująca w min rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9 | Tak | - |  |
| 22 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| 23 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak Podać | Powyżej 3 - 1 pkt 3 - 0 pkt |  |
| 24 | Głowica z opcją zoom’u optycznego lub cyfrowego min 1,8x | Tak | - |  |
| 28 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| 30 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| 31 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 1x DVI-D - 2 x 3G-SDI - 1 x S-Video - 1 x VGA | Tak | - |  |
| 32 | Wyświetlanie formatów: 16:9, Picture-in-Picture, POP, PBP | Tak | - |  |
| 33 | Jasność min. 500 cd/m2 | Tak | - |  |
| 34 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| 35 | Kontrast 1400:1 | Tak | - |  |
| 36 | Możliwość wyboru optymalnego trybu obrazu w zależności od wykonywanego zabiegu | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 37 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| 38 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 0,3 mm | Tak | - |  |
| 39 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 | Tak | - |  |
| 40 | Zdejmowana osłona na monitor ochraniająca matrycę podczas odstawienia aparatu od pracy | Tak | - |  |
| 41 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| 42 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego w języku polskim | Tak | - |  |
| 43 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| 44 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak | - |  |
| 45 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 15000h | Tak | - |  |
| 46 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| 47 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 48 | Przenośne źródło światła LED – 1 szt. | Tak | - |  |
| 49 | Przenośne źródło światła LED zastępujące bazowe źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
| 50 | W zestawie: - 2x zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła | Tak | - |  |
| 51 | Światłowód – 2 4 szt. | Tak | - |  |
| 52 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi głowicami 2D i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
| 53 | Pompa do zabiegów artroskopowych – 1szt. | Tak | - |  |
| 54 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych z menu w języku polskim | Tak | - |  |
| 56 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| 57 | Funkcja pracy w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak | - |  |
| 58 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | Tak | - |  |
| 59 | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z dokladnością pomiaru ≤ 1% | Tak | - |  |
| 60 | Przepływ w zakresie 0-100% | Tak | - |  |
| 61 | Możliwość zintegrowania pompy z konsolą shavera w zakresie zwiększenia przepływu w chwili uruchomienia funkcji shavera (integracja w cenie oferty) | Podać | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Konsola shavera wraz z shaverami – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Sterownik nożny | Tak | - |  |
|  | Shaver z przyciskami i z przewodem o min. 2.5m długości – 2 szt. | Tak Podać | Trwale przymocowanym przewodem - 0 pkt Odłączanym przewodem - 1 pkt |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | Tak | - |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotów nie mniejsza niż 12000 obr/min | Tak | - |  |
|  | Oscylacja z minimalnym maximum 3000 cykli/min | Tak | - |  |
|  | Możliwość obrotu ostrza o min 270° | Tak | - |  |
|  | Możliwość przyłączenia frezy o minimalnym zakresie: - średnica od 2mm do 8 5,5mm -długość od 80 125mm do 200 180mm | Tak | - |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | Tak | - |  |
|  | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym | Tak | - |  |
|  | Zakres regulacji siły ssania | Tak | - |  |
|  | Obrotowy króciec kanału ssania | Tak | - |  |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy shavera o średnicach ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę | Tak | - |  |
|  | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i/lub bezprzewodowym | Tak | - |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak | - |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji shavera – 2szt. | Tak | - |  |
| Optyka artroskopowa |
|  | Optyka artroskopowa - 4 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - średnica 4mm, kąt 30 stopni - długość robocza 135-145mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki | Tak | - |  |
|  | Kaniula artroskopowa - 2 szt: - średnica 5,8mm, - wyposażona w 2 zawory obrotowe - obturator ołówkowy do kaniuli | Tak | - |  |
| Narzędzia do artroskopii |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalny, w pełni kompatybilny z zestawem z pakietu 3 zadania 1, do artroskopii stawu ramiennego zawierający, co najmniej: - lewostronne narzędzie do szycia obrąbka - prawostronne narzędzie do szycia obrąbka - lewostronne narzędzie do szycia stożka rotatorów - prawostronne narzędzie do szycia stożka rotatorów - manipulator szwów z ruchomą branszą - chwytak do tkanek z ruchomą branszą - hak rodzaju Crochet - manipulator węzłów w postaci obrączki - raszpla zagięta do góry pod kątem 20° do preparowania tkanek miękkich i kości - raszpla zagięta w dół pod kątem 20° do preparowania tkanek miękkich i kości - separator tkanek zagięty do góry do oddzielania tkanek miękkich i kości - separator tkanek zagięty w dół do oddzielania tkanek miękkich i kości - chwytak penetrujący prawostronny z ruchomą branszą do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak penetrujący lewostronny z ruchomą branszą do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak penetrujący prosty do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak do szwów z blokadą - chwytak do szwów - obcinacz do węzłów z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym obcięciem - haczyk artroskopowy 3mm z podziałką - pojemnik narzędziowy do sterylizacji | Tak | - |  |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalny, w pełni kompatybilny z zestawem z pakietu 3 zadania 1, do artroskopii stawu kolanowego zawierający, co najmniej: - kleszcze 0º - wąski odgryzacz 2 szt. - wycinak łąkotki półkolisty prawy - wycinak łąkotki półkolisty lewy - mikronożyczki - haczyk artroskopowy 3mm 2 szt. - haczyk artroskopowy 5mm 2 szt. - chwytak z mechanizmem zatrzaskowym 2 szt. - chwytak do tkanek miękkich - taca sterylizacyjna | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3 Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| L.p. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów artroskopowych | Zabieg | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Respirator transportowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 sztuki | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym na oddziale intensywnej terapii | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 60 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego (możliwość rozbudowy o certyfikowane przez producenta respiratora uchwyty do stawiania butli z tlenem i powietrzem bezpośrednio na podstawie jezdnej respiratora) | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 7 | Możliwość zamocowania respiratora bez wózka na półce zawieszenia sufitowego | Tak | Bez punktacji |  |
| II ZASILANIE RESPIRATORA |
| 8 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8 - 6 bar, dopuszczamy respirator z turbiną nie wymagający podłączenia do centralnego źródła powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 3 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Układ mieszania gazów oddechowych z płynną regulacją | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznych baterii na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Napięcie zasilania AC 230 V, 50 Hz ( 10%) | Tak | Bez punktacji |  |
| III RODZAJE WENTYLACJI |
| 15 | Wentylacja z zadaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV-VC oraz SIMV-PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV- PRVC | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna NIV ciśnieniowo kontrolowana, dopuszczamy wentylację wspomaganą ciśnieniowo | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna NIV ze wspomaganym ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu min.: BiLevel, DuoPAP | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Wyzwalanie oddechu przepływem | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem, dopuszczamy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2cm H20 współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Wdech manualny | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej, minimum prostokątna i opadająca, dopuszczamy możliwość płynnego kształtowania fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Możliwość regulacji czasu narastania wdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Funkcja natlenowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością jej włączania i wyłączania w trakcie prowadzonej wentylacji pacjenta | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| IV PARAMETRY NASTAWIANE |
| 35 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 100 oddechów/min | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 100 - 1800 ml | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,25 do 5,0 sekund | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 40 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Ciśnienie wdechowe PCV, minimalny zakres 5 - 80 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 42 | Ciśnienie wspomagania PSV, minimalny zakres 5 - 60 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 43 | PEEP minimalny zakres 0 - 30 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 44 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak | Bez punktacji |  |
| V PARAMETRY WYŚWIETLANE |
| 45 | Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy i/lub pokrętło i/lub klawisze funkcyjne, wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 46 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 47 | Całkowita częstość oddychania | Tak | Bez punktacji |  |
| 48 | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta, dopuszczamy możliwość pomiaru i wyświetlania wartość spontanicznej wentylacji minutowej bez wartości częstości oddechów własnych (spontanicznych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 49 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 50 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Ciśnienie szczytowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 52 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Ciśnienie pauzy wdechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 54 | Ciśnienie PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Ciśnienie TotalPEEP lub AutoPEEP | Podać | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 56 | Podatność statyczna i dynamiczna, dopuszczamy pomiar podatności dynamicznej oparty na zaawansowanej analizie krzywych oddechowych, podający współczynnik korelacji (pewności) prezentowanej wartości podatności zapewniający ciągły pomiar tego parametru bez konieczności dokonywania manewru pomiarowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 57 | Opory wdechowe i wydechowe, dopuszczamy prezentację uśrednioną wartości oporów dróg oddechowych dla całego cyklu oddechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Stała czasowa | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 59 | Praca oddechowa, dopuszczamy respirator z graficzną wizualizacją pracy oddechowej pacjenta i bez prezentacji cyfrowej WOB | Tak, Podać | Wartość cyfrowa - 5 pkt Wizualizacja graficzna bez podania wartości cyfrowej - 0 pkt |  |
| 60 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Graficzna prezentacja min. następujących krzywych dynamicznych: - ciśnienie/czas - przepływ/czas - objętość/czas Pętle: - ciśnienie/objętość - przepływ/objętość | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 63 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak | Bez punktacji |  |
| 64 | Możliwość prezentacji danych min. z ostatnich 24 godzin. Trendy w postaci graficznej | Tak | Bez punktacji |  |
| VI ALARMY |
| 65 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 66 | Braku zasilania w tlen | Tak | Bez punktacji |  |
| 67 | Braku zasilania w powietrze | Tak | Bez punktacji |  |
| 68 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Bezdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 71 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 72 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 73 | Kategorie alarmów według ważności | Tak | Bez punktacji |  |
| 74 | Pamięć alarmów i zdarzeń min. 200 zdarzeń | Tak | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 75 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny - wielorazowego użytku - możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej), dopuszczamy respirator wyposażony w czujnik przepływu wielokrotnego użytku, umieszczony w obrębie obudowy, który jest przystosowywany do ponownego użycia poprzez inną prostszą procedurę niż sterylizacja w autoklawie | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany (nie chemicznym/nie galwanicznym) | Tak | Bez punktacji |  |
| 77 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 78 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego, z kalibracją czujnika tlenu trwający nie dłużej niż 5 min., dopuszczamy przeprowadzenie autotestu aparatu podczas uruchomienia z ręcznym włączeniem kalibracji czujnika tlenu po uruchomieniu respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 79 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | Tak | Bez punktacji |  |
| 80 | Zestaw akcesoriów startowych: jednorazowy układ oddechowy, maska do NIV jednorazowa oraz wielokrotnego użytku, dwa filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos) | Tak | Bez punktacji |  |
| 81 | Płuco testowe wielokrotnego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
| 82 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5

Aparat do znieczulania z kardiomonitorem modułowym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala Endourologiczna Copernicus PL Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat w pełni przystosowany do znieczulania noworodków, dzieci i dorosłych | Tak | - |  |
| 2 | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak | - |  |
| 3 | Zasilanie awaryjne z wbudowanych akumulatorów przy maksymalnym obciążeniu zapewniające pracę na min. 30 min. | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w blat do pisania. Wymiary aparatu nie większe niż: szer. 105 cm | Tak | - |  |
| 5 | Kółka jezdne z hamulcem centralnym lub z indywidualnymi blokującym minimum dwa koła Aparat na wózku wyposażonym w koła oraz hamulce umożliwiające przewożenie aparatu na terenie szpitala. | Tak | - |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA. W zestawie z aparatem dreny do N2O, O2, powietrza i długości min. 5 m. | Tak | - |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 (reduktor i uchwyt na butlę w wyposażeniu) | Tak | - |  |
| 8 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza lub elektroniczny mieszalnik, który nie wymaga oddzielnych przepływomierzy dla gazów. Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Tak | - |  |
| 9 | Mieszalnik gazów sterowany elektronicznie zapewniający stałe stężenie O2 w mieszaninie oddechowej przy zmianie przepływów gazów | Tak | - |  |
| 10 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak | - |  |
| 11 | Wbudowany lub zasilany z przyłączy w aparacie zintegrowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak | - |  |
| 12 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen lub nastawieniu przepływu tlenu poniżej 150 ml/min | Tak | - |  |
| 13 | Ekran wentylatora aparatu do znieczulenia o przekątnej min. 15 12 cali o rozdzielczości min.1024x768 800x600 umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w poziomie i pod kątem. Dopuszcza się ekran wentylatora wbudowany w ścianę przednią aparatu. | Tak | - |  |
| 14 | Szybka zmiana stężenia O2 i przepływu świeżych gazów, sterowana skokowo bezpośrednio z ekranu dotykowego wentylatora (przyciski szybkiego dostępu). Dopuszcza się zmianę dokonywaną za pomocą przycisków i pokrętła funkcyjnego. | Podać Tak | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 15 | UKŁAD ODDECHOWY |
| 16 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak | - |  |
| 17 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 4Lwraz z pojemnikiem absorbera CO2 | Tak | - |  |
| 18 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak | - |  |
| 19 | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | Tak | - |  |
| 20 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi. Dopuszcza się stosowanie adaptera pośredniego przy stosowaniu pochłaniaczy jednorazowych | Tak | - |  |
| 21 | Czynna eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną (zestaw do odciągów - rura i króciec AGSS w wyposażeniu) | Tak | - |  |
| 22 | Respirator anestetyczny | Tak | - |  |
| 23 | TRYBY WENTYLACJI |
| 24 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub z poziomu ekranu respiratora (zasada wybierz tryb i potwierdź wybór) | Tak | - |  |
| 25 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak | - |  |
| 26 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak | - |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o SIMV,VC,PC,PCV-VG synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulowaną czułością wyzwalania dostosowaną do wcześniaków i noworodków tj. od min. 0,2l/min 0,3l/min. | Tak | - |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu ( automatyczna wentylacja zapasowa) | Tak | - |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak | - |  |
| 30 | Zakres PEEP min do 20 hPa | Tak | - |  |
| 31 | REGULACJE |
| 32 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1: 6 | Tak | - |  |
| 33 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak | - |  |
| 34 | Zakres Regulacja objętości oddechowej TV od minimum 5ml w trybie ciśnieniowym lub objętościowym umożliwiająca odpowiednią i bezpieczną wentylację wcześniaków (powyżej 400g) i noworodków | Tak | - |  |
| 35 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak | - |  |
| 36 | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak | - |  |
| 37 | ALARMY |
| 38 | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym) | Tak | - |  |
| 39 | Możliwość zawieszenia alarmów MV/TV, CO2 w czasie indukcji znieczulenia | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 40 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak | - |  |
| 41 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak | - |  |
| 42 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak | - |  |
| 43 | Alarm Apnea | Tak | - |  |
| 44 | POMIARY WYKONYWANE I OBRAZOWANE | Tak | - |  |
| 45 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak | - |  |
| 46 | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak | - |  |
| 47 | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak | - |  |
| 48 | Pomiar częstości oddechowej | Tak | - |  |
| 49 | Ciśnienia szczytowego | Tak | - |  |
| 50 | Ciśnienia średniego | Tak | - |  |
| 51 | Ciśnienia PEEP | Tak | - |  |
| 52 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metodą paramagnetyczną lub równoważną (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | Tak | - |  |
| 53 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak | - |  |
| 54 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak | - |  |
| 55 | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych Dopuszczamy możliwość: prezentacja pętli p-V, V-przepływ, zapamiętanie pętli referencyjnej i prezentacja: Pmax, VT, Cpat i czasu, które to wartości aktualizowane są z każdym oddechem i można je porównać do wartości pętli referencyjne. | Tak | - |  |
| 56 | Pomiar i wyświetlanie oporu dróg oddechowych | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 57 | PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 58 | Ekran kolorowy dotykowy lub niedotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15” 12”. Ekran wentylacji nie wbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu zapewnienia lepszej wizualizacji mierzonych parametrów | Tak, podać | Ekran dotykowy – 1 pkt Ekran niedotykowy – 0 pkt |  |
| 59 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy lub za pomocą przycisków i pokrętła funkcyjnego | Tak | - |  |
| 60 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie wraz z krzywą i parametrami cyfrowymi | Tak | - |  |
| 61 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie wraz z parametrami cyfrowymi | Tak | - |  |
| 62 | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych wraz z parametrami cyfrowymi ( dopuszczamy brak prezentacji wartości chwilowej przepływu i parametrów cyfrowych w oddzielnych polach) | Tak | - |  |
| 63 | PAROWNIK | Tak | - |  |
| 64 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec lub Drager lub równoważnych | Tak | - |  |
| 65 | Zintegrowany ssak injectorowy do podłączenia pojemników 0,7 lub 1,0 l z wymiennymi wkładami | Tak | - |  |
| 66 | KARDIOMONITOR PACJENTA | Tak | - |  |
| 67 | Ekran kolorowy dotykowy o przekątnej min. 15" o rozdzielczości min.1024x768 Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego | Tak | - |  |
| 68 | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Tak | - |  |
| 69 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 3 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) | Tak | - |  |
| 70 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy i za pomocą przycisków oraz pokrętła funkcyjnego. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki oraz skanera kodów kreskowych | Tak | - |  |
| 71 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | Tak | - |  |
| 72 | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | Tak | - |  |
| 73 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak | - |  |
| 74 | POMIAR EKG |
| 75 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych, dzieci i noworodków | Tak | - |  |
| 76 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min. 6 odprowadzeń EKG | Tak | - |  |
| 77 | Pomiar częstości serca | Tak | - |  |
| 78 | Analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak | - |  |
| 79 | Podstawowa analiza arytmii serca | Tak | - |  |
| 80 | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak | - |  |
| 81 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) | Tak | - |  |
| 82 | POMIAR SATURACJI I TĘTNA |
| 83 | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% metodą Masimo lub Nellcor z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak | - |  |
| 84 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych, dzieci i noworodków na palec | Tak | - |  |
| 85 | POMIAR TEMPERATUR |
| 86 | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej, w zestawie kabel do połączenia czujnika | Tak | - |  |
| 87 | Możliwość pomiaru dwóch temperatur powierzchniowej i głębokiej oraz ich różnicy | Tak | - |  |
| 88 | POMIAR CIŚNIENIA |
| 89 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak | - |  |
| 90 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min. | Tak | - |  |
| 91 | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu wraz z kablem połączeniowym. Trzy różne rozmiary mankietów dostarczone wraz z aparatem: 1) duży dla dorosłych 2) średni 3) mały Dodatkowo wraz z aparatem dostarczone wielorazowy mankiet dla niemowląt i jednorazowy mankiet dla noworodków w 3 rozmiarach po min 20 szt. | Tak | - |  |
| 92 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały. Kardiomonitor współpracuje z czujnikami zamawianymi przez Zamawiającego - niezbędne adaptery w cenie oferty. Dopuszczamy kable do przetworników Edwardsa | Tak | - |  |
| 93 | Aparat posiadający możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia w technologii Entropii lub BIS za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami, sterowanie poprzez monitor pacjenta. Prezentacja w formie graficznej i numerycznej. | Tak | - |  |
| 94 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metoda PICCO | Tak | - |  |
| 95 | Aparat posiadający możliwość rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego lub urządzenia wolnostojącego oraz ich obrazowania na ekranie monitora pacjenta | Tak | - |  |
| 96 | Aparat powinien być wyposażony w funkcję pomiaru zwiotczenia mięśniowego. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora lub za pomocą osobnego monitora (monitor dostarczony w cenie oferty). Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia mięśniowego na ekranie monitora | Tak | - |  |
| 97 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | Tak | - |  |
| 98 | Zatrzymanie oddechu podczas wentylacji mechanicznej na określony wybrany czas np. 30 sek. i pod wybranym określonym ciśnieniem np. 30 cm H2O | Tak | - |  |
| 99 | Pauza przepływu gazu do 1 min. | Tak | - |  |
| 100 | Możliwość rozbudowy o automatyczny wielostopniowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych | Tak | - |  |
| 101 | Ujście gazów do podłączenia układów pół otwartych dla wcześniaków, noworodków i dzieci niezależne od układu okrężnego |  | - |  |
| 102 | Aparat i kardiomonitor przystosowane do przekazywania parametrów znieczulania i parametrów życiowych pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego | Tak | - |  |
| 103 | Oprogramowanie aparatu, monitora i modułów w języku polskim. Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim. | Tak | - |  |
| 104 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak | - |  |
| 105 | Aparat przystosowany do zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej wyposażonej w „windę” do podnoszenia aparatu. Wraz z aparatem dostarczone zostaną wszelkie uchwyty i mocowania umożliwiające zawieszenie aparatu. | Tak | - |  |
| 106 | Wraz z aparatem dostarczony zostanie wieszak oraz butla do tlenu 1.5l | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6

Aparat USG mobilny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Al. Jana Pawła II 50 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Konstrukcja |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny do zastosowań anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym | Tak |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem |  |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LCD o przekątnej min. 12 cali. Monitor odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość ustawiania wszystkich funkcji aparatu z poziomu monitora. | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 156 dB | Tak |  |
|  | Czas od włączenia aparatu do gotowości do wykonywania badań maksymalnie 60 sekund. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy systemu min. 2 - 15 MHz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowita waga całego aparatu maksymalnie 6 7 kg (bez wózka) | Tak |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Aparat umożliwiający pracę co najmniej w n/w trybach: a) B – mode / 2 B Mode b) M – mode / B+M Mode c) Doppler kolorowy d) Doppler Power e) Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w n/w aplikacje, (które zostaną dostarczone i zainstalowane bezterminowo w cenie oferty) umożliwiające badanie: - jama brzuszna, - mięśniowo-szkieletowe, - nerwy, - naczynia oraz specjalistyczne aplikacje : - leczenie bólu, - blokady doraźne, - blokady zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe, - blokady przewodowe - minimum: blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w system nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji igieł różnych producentów. Możliwość śledzenia igły przy użyciu zaoferowanych głowic | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły | Tak |  |
|  | Aparat z zainstalowanym atlasem anatomii, z którego wyświetlone struktury anatomiczne można na bieżąco porównywać ze strukturami badanego pacjenta ukazywanymi za pomocą zaoferowanych głowic USG | Tak |  |
| Głowice dostarczone wraz z aparatem w cenie oferty |
|  | Głowica convex - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 1,5 do 5,6 MHz | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 12 MHz - szerokość obrazowania na głębokości 2 cm min 20 cm - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 128 | Tak |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Wraz z aparatem dostarczony w cenie oferty videoprinter czarno biały (zestaw startowy papieru w ilości, co najmniej 10 rolek w cenie oferty) | Tak |  |
|  | Wraz z aparatem w cenie oferty wózek umożliwiający trwałe zamocowanie aparatu oraz jego transport w obrębie całego szpitala. Wózek wyposażony min. w dodatkowe półki, hamulec oraz uchwyty do bezpiecznego zamocowania głowic na czas transportu aparatu | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisywanie badań o pojemności min. 64 GB | Tak |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu pendrive, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu, min. 2 porty USB | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 36 m-cy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg. po pojawieniu się aktualizacji/upgradu | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na przewiezienie aparatu pomiędzy stanowiskami badań bez konieczności wyłączania systemu. Zainstalowane w cenie oferty akumulatory umożliwiające, co najmniej 1 godzinne podtrzymanie zasilania | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Aparat do krążenia pozaustrojowego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do krążenia pozaustrojowego - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Zestaw przeznaczony do wspomagania lewego lub prawego serca przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 3 | Zestaw przeznaczony do stosowania w obwodzie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) do dostarczania wspomagania sercowo-plucnego przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 4 | Konsola sterująca - 3 szt. | Tak | - |  |
| 5 | Konsola z wyświetlaczem graficznym | Tak | - |  |
| 6 | Z zakresem przepływu pompy od 0 do 10 l/min | Tak | - |  |
| 7 | Zakres wyświetlania przepływu pompy od -2,0 do 10 l/min | Tak | - |  |
| 8 | Ultradźwiękowy czujnik przepływu | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja wykrywania ciśnienia | Tak | - |  |
| 10 | Zakres wyświetlania ciśnienia od 150 do 900 mmHg | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja ustawienia alarmów ciśnienia | Tak | - |  |
| 12 | Funkcja rejestrowania danych | Tak | - |  |
| 13 | Wyświetlacz przedstawiający m.in. - wykres prędkości obrotowej - wykres przepływu - wykres naładowania akumulatora - wykres pozostałego czasu pracy akumulatora | Tak | - |  |
| 14 | Z panelu konsoli możliwość ustawienia: - ustawienie prędkości obrotu pompy - ustawienie alertu minimalnego przepływu - ustawienie alertu maksymalnego przepływu - kalibracja ciśnienia - ustawienie alertu minimalnego ciśnienia - ustawienie alertu maksymalnego ciśnienia - stoper - wyświetlenie ciśnienia - wybór zakresu przepływu - czułość limitu przepływu - prędkość rejestratora przepływu - rejestrowanie, kopiowanie i zarządzanie danymi | Tak | - |  |
| 15 | Aparat wyposażony w alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak | - |  |
| 16 | Zestaw działający w trybie zasilania sieciowego i akumulatorowego | Tak | - |  |
| 17 | Akumulatora litowo-jonowy zapewniający 120 min. czasu pracy przy nastawie pompy: 3500 obr./min, 5,5 l/min | Tak | - |  |
| 18 | Wskaźnik trybu zasilania | Tak | - |  |
| 19 | Monitor do zestawu min. 12”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 20 | Zasilanie stałe, z konsoli | Tak | - |  |
| 21 | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 pikseli | Tak | - |  |
| 22 | Monitor umożliwiający wyświetlenie informacji z dwóch konsol | Tak | - |  |
| 23 | Monitor posiadający zestaw przycisków umożliwiający wykonywanie podstawowych ustawień przyłączonych do niego konsol | Tak | - |  |
| 24 | Monitor zawierający: - port USB - port RS232 - port Ethernet | Tak | - |  |
| 25 | Pompa krwi kompatybilna z konsolami z zestawu – 1 szt. | Tak | - |  |
| 26 | Centryfugalna, bezłożyskowa pompa krwi z lewitacją magnetyczną przeznaczona do wspomagania krążenia krwi u noworodków i pacjentów pediatrycznych | Tak | - |  |
| 27 | Pompa przeznaczona do stosowania w obwodzie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) do sercowo-płucnego wspomagania przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 28 | Materiały kontaktujące się z krwią wykonane z poliwęglanu | Tak | - |  |
| 29 | Maksymalna objętość zalewania pompy: 14 ml | Tak | - |  |
| 30 | Pompa zapewniająca przepływ do 1,7 l/min | Tak | - |  |
| 31 | Zakres obrotów pompy od 0 do 5500 obr./min | Tak | - |  |
| 32 | Osiągalne ciśnienie maksymalne 540 mmHg | Tak | - |  |
| 33 | Monitorowanie przepływu w układzie krążenia – system kompatybilny z posiadanym monitorem Spectrum | Tak | - |  |
| 34 | Zestawy startowy drenów i głowic wymiennych, w każdym rozmiarze, po 20 sztuk | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)