Gdańsk, dnia 29.08.2018 r.

nr sprawy: D10.251.44.P.2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, protez barku, protez naczyniowych oraz innych wyrobów medycznych, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 143-326294 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.07.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,

zmiana do siwz oraz

przesunięcie terminu składania ofert

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – w Pakiecie nr 1.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Wykonany ze stopu kobaltu i chromu | tak |
| Cementowy | tak, cementowany |
| Bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach | tak |
| Kształt klina | tak |
| Zwężajacy się dystalnie | tak |
| Spłaszczony | tak |
| Samocentrujacy się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora) | tak |
| Eurokonus 12/14 mm | tak |
| Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stounku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki | tak |
| Zapewnienie minimum 6 rozmiarów trzpienia | tak, 11 rozmiarów |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Metalowa | tak |
| Minimum w 4 długościach loży do osadzenia | tak |
| Średnica: 28mm i 32mm | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| Wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie (ARCOM) | tak, ENDURON i MARATHON |
| Typ Mueller | tak |
| Wyposażona w znacznik radiologiczny | tak |
| Średnica wewnętrzna: 28mm lub 32mm | tak |
| Średnica zewnętrzna od 46mm do 58mm (zmienna co 2mm) | 40mm do 53mm |
| Dziesięciostopniowa kapa antyluksacyjna | nie |
| Posiada dystansery z cementu kostnego | kołnierz dookólny z możliwością docięcia |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny |
| Zestaw do płukania z końcówką do trzpienia oraz drugą do panewki | tak, Zestaw do płukania z końcówką do trzpienia oraz drugą do panewki, kompletny nie wymagający poz 6 i 7 |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |
| Szczotka do kanału szpikowego | jw. Niewymagane |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny |
| Szczotka do panewki | jw. Niewymagane |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny |
| Bezcementowy | tak |
| Wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu | Wykonany ze stopu tytanu porowaty w całości pokryty warstwą hydroksyapatytu |
| Bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach | tak, również opcja kołnierzowa |
| Kształt klina | tak |
| Zwężający się dystalnie | tak |
| Spłaszczony | tak |
| Samocentrujacy się w kanale szpikowym (nie wymaga centarlizatora) | tak |
| Eurokonus 12/14 mm | tak |
| Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stounku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (high lateralny) | tak, ponad to KLA, short neck i dysplastyczny w opcji |
| Zapewnienie minimum 9 rozmiarów trzpienia | tak, 12 |
| Opcjonalnie trzpień anatomiczny | nie, niwersalny dla lewej i prawej kończyny |
| Pokryty hydroksyapatytem na całej długości | tak |
| Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy) | tak |
| Zapewnienie minimum 9 rozmiarów trzpienia | tak, 12 |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny |
| Wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu | Wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty tytanową, szorstką okładziną 3D o zwiększonej porowatości |
| Mocowanie przynasadowe short steam | tak |
| Konus 12/14 mm | tak |
| Prosty | tak |
| Bezkołnierzowy | tak |
| Zwężający w części dystalnej | tak |
| Szeroki w częśći proksymalnej | tak |
| Samocentrujacy się w kanale szpikowym | tak |
| Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stosunku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (high lateralny) | tak |
| Minimum 9 rozmiarów | tak, 13 |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny |
| Metalowa | tak |
| Średnica od 28mm do 36mm rosnąca wraz z rozmiarem panewki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny |
| Ceramiczna | tak |
| Średnica od 28mm do 36mm rosnąca wraz z rozmiarem panewki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny |
| Typ Press-fit do implantacji bezcementowej | tak |
| Standardowa | tak |
| Z piętnastostopniową nadbudową | Z dziesięciostopniową nadbudową |
| Pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu | Pokryta tytanową okładziną porowatą lub szorstkimi płatkami tytanu |
| Zaślepione otwory na śruby | tak, panweka pełna, sektorowa i wielootworowa |
| Możliwość konwersji na artykulację dwumobilną | tak |
| Tytanowy pierścień pod krawędzią blokujący wkładkę | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny |
| Polietylen utwardzony | tak |
| Z lub bez nadbudowy antyluksacyjnej | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 17 | Warunek graniczny |
| Ceramiczna | tak |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów dot. Pakietu nr 1. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – w Pakiecie nr 4.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Standardowy | tak |
| Kształt klina | tak |
| Przekrój prostokątny | tak |
| Struktura gąbczasta | w całości pokryty hydroksyapatytem |
| Stop tytanu z dodatkiem niobu wzmagającego biozgodności | tak |
| 14 rozmiarów w zakresie długości 130mm-197 mm | tak |
| Konus 12/14 | tak |
| Część dystalna zwężona | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Stożkowa | hemisferyczna |
| Wkręcana | pressfit |
| Tytanowa | tak |
| Samonarzynający się gwint na całej wysokości | napylenie z porowatego tytanu |
| Kąt skosu ściany panewki 15 stopni | hemisfera |
| Dno zaokrąglone | tak |
| 11 rozmiarów w zakresie od 46mm do 62mm | tak, 38-72mm |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| Średnica 32mm | tak |
| Trzy długości szyjki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny |
| Polietylen o podwyższonej gęstości | tak |
| Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną | tak |
| Dostępne opcje w artykulacji metal-metal i ceramika-ceramika | tak, 3 artykulacje CoC, CoP, MoP |
| Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny |
| Krótki przynasadowy | tak |
| Tytanowy | tak |
| Bekołnierzowy | tak |
| Zmienna krzywizna przyśrodkowa | progresywna szyjka |
| Kształt pozwalający zachować naturalną anatomię biodra | tak |
| Cztery wersje kąta szyjkowego : 140,137, 129, 127 stopni | nie, 130 stopni progresywna szyjka |
| Po 14 rozmiarów dla każdej wersji | 13 rozmiarów |
| Offset dla każdej wersji min. 8mm | 7mm |
| Przekrój trapezoidalny posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina | tak |
| Zwężający się dystalnie ,pokryty napylaną próżniowo okładziną o rozwiniętej powierzchni | tak |
| Konus w standardzie 12/14 | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |
| Stożkowa | hemisferyczna |
| Wkręcana | pressfit |
| Tytanowa | tak |
| Samonarzynający się gwint na całej wysokości | napylenie z porowatego tytanu |
| Kąt skosu ściany panewki 15 stopni | hemisfera |
| Dno zaokrąglone | tak |
| 11 rozmiarów w zakresie od 46mm do 62mm | tak, 38-72mm |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny |
| Średnica 32mm | tak |
| Trzy długości szyjki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny |
| Polietylen o podwyższonej gęstości | tak |
| Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną | tak |
| Dostępne opcje w artykulacji metal-metal i ceramika-ceramika | tak, 3 artykulacje CoC, CoP, MoP |
| Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny |
| Wykonana z ceramiki Biolog Delta | tak, Biolox Delta |
| Średnica 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm | tak |
| Trzy długości szyjki do wyboru Zamawiającego | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny |
| Press-fit | tak |
| Tytanowa | tak |
| Po stronie zewnętrznej wypustki zwiększające o 80% powierzchnię kontaktu z kością | tak, Po stronie zewnętrznej szorstkie płatki tytanu zwiększające o 80% powierzchnię kontaktu z kością |
| Rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej, ze skokiem co 2 mm | tak, 38-72mm |

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym dla Pakiet nr 4 (w załączeniu do wyjaśnień).

3. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – W Pakiecie nr 6.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Prosty proporcjonalny klin stożkowy | tak |
| Stop tytanu | tak |
| Cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem | w całości pokryty hydroksyapatytem |
| Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne | tak |
| Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach : 127 i 132 stopnie | 125 i 135 stopni |
| Po 12 rozmiarów dla każdego kąta CCD | tak |
| Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej | tak |
| W wyposażeniu standardowym instrumentarium do dostępu DAA (podajniki do raszpli, komplet dedykowanych podważek) | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Anatomiczny: prawy/lewy | uniwersalny |
| Stop tytanu | tak |
| Pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem i łuskowaniem | Pokryty w części bliższej szorstkimi płytkami tytanu, struktura 3D |
| 8 rozmiarów dla każdej ze stron | tak, 12 rozmiarów |
| Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 150mm | 95mm do 119mm |
| W wyposażeniu standardowym instrumentarium do dostępu DAA (podajniki do raszpli, komplet dedykowanych podważek) | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| Metalowa CoCr | tak |
| Średnica 22mm, 28mm, 32mm, każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny |
| Metalowa - CoCr | tak |
| Średnicy 36mm,40mm,44mm | tak |
| 4 długości szyjki | tak |
| Wysokopolerowana (technologia Lfit) | tak, (technologia Ultamet) |
| Przystosowana do wkładek polietylenowych | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny |
| Ceramiczna - alumina | tak |
| Średnica 28mm, 32mm, 36mmm | tak |
| 3 długości szyjki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |
| Bezcementowa sferyczna | tak |
| Typu press-fit, press-fit wbudowany na obrzeżu panewki | tak |
| Tytanowa | tak |
| Pokryta hydroksyapatytem | tak, wersja z i bez HA |
| Opcja pełna i otworowa | tak |
| W wyposażeniu standardowym instrumentarium do dostępu DAA (podajniki i pobijaki do panewki w DAA, komplet dedykowanych podważek) | tak |
| Średnica zewnętrzna od 40mm do 72mm (skok co 2mm) | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny |
| Bezcementowa | tak |
| Tytanowa | tak |
| Sferyczna | tak |
| Pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia | tak |
| Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami | tak |
| Rozmiar zewnetrzny od 44mm do 66mm | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny |
| Polietylenowa, crosslink | tak |
| System zabezpieczenia rotacji w dnie panewki | tak, na brzegu panewki |
| Bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem | tak |
| Rozmiar wewnętrzny 28mm i 32mm | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny |
| Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130°C) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu | tak, technologia ALTRX |
| System zabezpieczenia rotacji w dnie panewki | tak, na brzegu panewki |
| Bezokapowa | tak |
| Rozmiar wewnętrzny 36mm, 40mm, 44mm | tak |
| Budowa wkładki pozwala na zaopatrzenie pacjenta głową metalową od 44mm do panewki 54mm | 22mm do 48mm |
| Przystosowana do głów metalowych i ceramicznych | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny |
| Wkładka ceramiczna - alumina w kołnierzu chromokobaltowym, implantowana w czaszę tytanowej panewki bezcementowej | wkład Ceramax z Biolox Delta |
| Posiada system zatrzaskowy, antyrotacyjny w dnie panewki | tak, na brzegu panewki |
| Bezokapowa | tak |
| Rozmiary wewnętrzne: 28mm, 32mm, 36 mm | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny |
| Wkładka chromokobaltowa implantowana w czaszę tytanowej panewki bezcementowej | polietylenowa, zatrzaskowa z pierscieniem tytanowym stabilizującym głowę |
| Posiada system zatrzaskowy | tak |
| Bezokapowa | tak, oraz z reorientacją 10 stopni |
| Rozmiary wewnętrzne od 36mm do 58mm | tak |
| Umożliwia zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw. zapobieganie luksacji | zapobiega luksacji |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny |
| Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130°C) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu | tak, technologia ALTRX |
| Umożliwia zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw zapobieganie luksacji | zapobiega luksacji |
| Bezokapowa | tak |
| Akceptuje głowy 22 mm, 28 mm | tak |
| Rozmiary zewnętrzne od 36mm do 58mm | tak |
| Przystosowana do głów metalowych i ceramicznych | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny |
| Zaślepka gwintu podajnika do panewki | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny |
| Średnica 6,5mm | tak |
| Rozmiary: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm | tak, poza 16mm w zamian 15mm |
| Śruby gąbczaste | tak |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 6.

4. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – Pakiecie nr 11.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| 14-24mm dł 80mm | 6-16mm dł 83-138mm |
| Wersja rewizyjna w długościach: 150mm, 180mm, 210mm o przekroju od 13mm do16mm | rewizyjny 6-12mm dł 143-191mm |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Z otworami | tak |
| Trauma w 3 rozmiarach bądź z wydłużonymi płetwami | tak |
| Odwrócony w trzech opcjach HA, krótkie do inwersji, trauma | tak, HA modular, HA monoblock, CoCr monoblock |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| Glenosfery PE 40mm, 44 mm | tak, 40, 44, 48, 52, 56 |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny |
| Glenosfera 36mm | 38mm i 42mm |
| Ze stopu CoCr lub tytanowe | tak, CoCr |
| W czterech opcjach | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny |
| Metalowe 40mm/44 mm | 38mm i 42mm |
| Pięć opcji | tak |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 11. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

5. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – w Pakiecie nr 15.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Wykonana z CoCr | tak |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Tytanowa | tak |
| W 10 rozmiarach | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| O zwiększonej odporności na ścieranie | tak |
| Mocowanie zatrzaskowe na całym obwodzie w wysokościach 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm, 23 mm | ...w wysokościach 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, 22,5 mm, 25 mm, 27,5 mm, 30mm |
| 1. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standartowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Możliwość zastosowania elementu udowego wykonanego ze stopu tytanu. Rzepka z trzema bolcami. | 1. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standartowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy oksydowana. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: standardowe, High Performance i umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Możliwość zastosowania elementu udowego wykonanego pokrytego porowatym tytanem. Rzepka z trzema bolcami. |

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 15. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – w Pakiecie nr 16.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Trzy stopniowa zewnętrzna rotacja | tak |
| Możliwość ustawienia rotacji w zakresie 0-6 stopni | tak |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| wykonany z ZrNb | wykonany z CoCr |
| Trzy stopniowa zewnętrzna rotacja | tak |
| Możliwość ustawienia rotacji w zakresie 0-6 stopni | tak |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny |
| Sterylizowana w ETO | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny |
| Wykonany ze stopu tytanu | tak |
| Gładko polerowany | tak |
| Mechanizm zatrzaskowy dla wkładki | tak |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | uniwersalna dla każdej ze stron |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |
| Anatomiczny | tak |
| Wykonany z CoCr oraz ZrNb (wersja antyalergiczna) | tak, CoCr |
| Możliwość dołączenia trzpienia zabezpieczonego dwoma śrubami | tak |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia podkładek | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny |
| Półwiązana | tak |
| Dostępna w 8 grubościach | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny |
| Wykonany ze stopu tytanu | tak |
| Gładko polerowany | tak |
| Mechanizm zatrzaskowy dla wkładki | tak |
| Możliwość dokręcenia podkładek | tak |
| Możliwość dołączenia trzpienia zabezpieczonego dwoma śrubami | gwintowany trzpień |
| Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | uniwersalna dla każdej ze stron |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 16. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

7. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – w Pakiecie nr 20.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Proteza do mocowania cementowego | tak |
| Dostępna z 4 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm, 15mm, każdy z 4 kątami pochylenia głowy protezy od 125stopni do 140stopni | Dostępna z 6 średnicami trzpienia: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm każdy z 3 kątami pochylenia głowy protezy od 128, 135, 142 stopni |
| Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, mniejsze i większe na specjalne zamówienie | 5 rozmiarów głowy 40mm do 56mm |
| Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset | tak |
| Instrumentarium umożliwiające odtworzenie retrowersji pacjenta | tak |
| Specjalna antyrotacyjna ,,płetwa'' w trzpieniu | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Proteza do mocowania cementowego | tak |
| Dostępna z 3 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm | tak, dostępna z 6 średnicami trzpienia: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
| Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm | 5 rozmiarów głowy 40mm do 56mm |
| Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset | tak |
| Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących | tak |
| Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą | tak |
| Stały kąt pochylenia 130 stopni | Stały kąt pochylenia 135 stopni |
| Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków | tak |
| Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego uzyskanego ze specjalnego przyrządu z głowy kości ramiennej | Tytanowy kołnież z otworami do stabilnego umocowania guzków i ścięgien stożka rotatora |
| Część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici | Część przynasadowa porowata pokryta porowatym tytanem z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny |
| Proteza do mocowania cementowego | tak |
| Składająca się z trzpienia z 4 średnicami odpowiednio - 6,5mm, 9mm, 12mm,15mm, o długości 100mm, opcjonalnie: 150mm, 180mm, 210mm | Składająca się z trzpienia z 4 średnicami odpowiednio - 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, o długości 132-223mm |
| Wkręcane przynasadowe części ramienne dostępnej w 2 średnicach | tak, wbijane |
| Lateralizowanego polietylenowego wkładu ramiennego, dostępnego w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm, 12mm, | tak |
| Elementu panewkowego pokrytego HA mocowanego 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30 stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18mm do 45mm) | tak |
| Sferycznej panewki dostępnej w 2 średnicach odpowiednio 36mm i 42mm | 38mm i 42mm |
| Możliwość użycia ,,specera'' lateralizującego | tak |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny |
| Endoproteza dwuczęściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu, zakończonym potrójną płetwą, kołnierz dostępny w minimum 3 rozmiarach | Endoproteza jednoczęściowa typu press-fit mocowana na centralnym trzpieniu, czteroramiennym, napylenie porowatym tytanem, dostępna w minimum 10 rozmiarach |
| Głowa w minimum 9 rozmiarach | tak |
| Możliwość zastosowania komponentu panewkowego | tak |
| Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatości umożliwiające szybki przerost kości | Endoproteza od strony kości pokryta powłoką o dużej porowatości umożliwiające szybki przerost kości |
| Płaski niskoprofilowy kołnierz ze specjalnymi otworami pod dedykowany instrument do minimalnego wycięcia kości przy rewizji | nd |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 20. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

8. W związku z przygotowaniem oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych celem spełnienia warunków zawartych w treści artykułu 7 ust. 1 i art. 29 ustawy i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przez dopuszczenie podanych niżej rozwiązań o takim samym przeznaczeniu – W Pakiecie nr 27.

| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny |
| --- | --- |
| Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm; trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach . | Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 6-16mm) lub bezcementowe (6-16mm) o długości 83-138mm oraz trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w 4 długościach 143-191mm w przekrojach od 6 do 12mm.; . – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA modular, HA monoblock, CoCr monoblock) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane z chromo-kobaltu w rozmiarach 40-56mm. – głowy CTA w rozmiarach 48-52mm. – głowy neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 38mm. (7 opcji), polietylenowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe w czterech opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne) - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy i cementowany wykonany PE. Płytka panewkowa (metaglen) z 4 otworami na śruby w dwóch opcjach standard i rewizja. Śruby blokowane i nieblokowane . |
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |
| Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm – Adaptery w 3 rozmiarach - wkładka do protezy odwróconej metalowa - glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) ' – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach . | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – głowy wykonane ze stopu chromo kobaltu w rozmiarach 40-56mm – Adaptery w 3 rozmiarach - wkładka do protezy odwróconej polietylenowa - glenosfery chromo kobaltowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) ' - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy Płytka panewkowa w opcji standard i rewizja oraz śruby blokowane i nieblokowane. |

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ dot. Pakietu nr 27. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

9. Pytanie dot. Pakietu nr 21. Czy w pakiecie nr 21 Zamawiający wymaga protez cienkościennych ? (w wymogach znajduje się zapis zarówno „cienkościenne” jak i „standardowa grubość ściany”).

Odpowiedź: Wymagamy protez cienkościennych.

10. Czy Zamawiający w pakiecie 24 dopuszcza balon o max objętości od 0,60 (zgodnie z SIWZ) do 1,25 cc? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 24 (w załączeniu do wyjaśnień).

11. Dot. wzoru umowy, załącznik 6C do SIWZ Ad par. 5 ust. 4 - Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

W przypadku gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie dostaw.

Odpowiedź: Projekt umowy bez zmian.

12. Dot. wzoru umowy, załącznik 6C do SIWZ Ad par. 6 ust. 1 i 2 - Prosimy o wyznaczenie kary umownej na 0,2% wartości towaru którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień niedotrzymania terminu.

Odpowiedź: Projekt umowy bez zmian.

13. Dot. wzoru umowy, załącznik 6C do SIWZ Ad par. 6 ust. 3 - Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 5 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1.

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę podwójną karę za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Projekt umowy bez zmian.

14. Dot. wzoru umowy, załącznik 6C do SIWZ Ad par. 6 ust. 5 - Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

Nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Odpowiedź: Projekt umowy bez zmian.

15. Pytanie nr 1 pakiet nr 23

Ze względu na zby szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konkretne parametry techniczne), brak zakresu oraz przygotowane punkty w zadaniach  pod konkretnego Wykonawcę, powołując się na art. 7 ust 1 Ustawy PZP oraz art 29 ust 2 Ustawy PZP i zapisy Zamawiającego dotyczące wagi oceny ceny przedmiotu zamówienia aż 98%, zwracamy się z pytaniem czy w celu stworzenia warunków konkurencyjności cenowej Zamawiający wprowadzi zakres parametrów, które nie wpłyną na funkcjonalność produktu, nieznacznie odbiegaja od parametrow technicznych wskazanych prze z zamawiającego

- Wymagania zamawiającego do poz. 1a

- Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 50-60 cm ( brak medycznych wskazań aby długość cewnika wynosiła aż 60 cm), średnica zewnętrzna cewnika 2,2-2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,05- 1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm

- jeden lub dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokad

- komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 12- 12,2 mm, średnica membrany 12,1-12,5 mm, waga do 7,6g

- port posiada 2-3 otwory , do przyszycia portu w tym min. 2 otwory od strony podłączenia cewnika

- Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badań TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Wymagania zamawiającego do poz. 1b

- Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 45- 60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,2-2,4 mm  średnica wewnętrzna cewnika 1,05-1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm

- jeden lub dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady

- komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 10,1-10,04 mm, średnica membrany 9,7 -10,5 mm,  waga do 5,0 g

- port posiada 2-3 otwory , do przyszycia portu w tym min. 2 otwory od strony podłączenia cewnika

- Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Skład zestawu wprowadzającego dla poz. 1a i 1 b:

- tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy", bez powierzchni tnącej

- Introduktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"-60 cm) z oznaczeniem długości

- prosta igła Hubera

- introduktor cewnika

- koszulka rozrywanla

- Strzykawka o pojemności 10ml

- paszport portu dla pacjenta w j. polskim

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Wymagania zamawiającego do poz. 2a

- Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 45-60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,2-2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,05-1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm

- jeden lub dwa  łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady

- komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 12-12,2  mm, średnica membrany 12,1 -12,5 mm, waga do 7,6 g

- port posiada 2-3 otwory , do przyszycia portu w tym min. 2 otworty od strony podłączenia cewnika

- Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Wymagania zamawiającego do poz. 2b

- Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 45- 60 cm , średnica zewnętrzna cewnika 2,2-2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,05-1,2   mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm

- jeden lub dwa  łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady

- komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 10,4-10,1 mm, średnica membrany 9,7-10,5, waga do 5g

- port posiada 2-3 otwory , do przyszycia portu w tym min. 2 otwory od strony podłączenia cewnika

- Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 300 PSI

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ –  zmodyfikowane zostają projekty umów (zał. nr 6 do SIWZ), w których:

- Proj. umowy komis z użyczeniem (zał. nr 6A do SIWZ), w § 11 ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

- Proj. umowy sprzedaż z użyczeniem (zał. nr 6B do SIWZ), w § 5 ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

- Proj. umowy sprzedaż (zał. nr 6C do SIWZ), w § 5. ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 06.09.2018 r., do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- aktualny Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej