D10.251.31.S.2018

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

System ogrzewania pacjenta (noworodka)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 - 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci ul. Nowe Ogrody 1-6 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System składający się z modułu kontrolnego oraz materaca grzewczego. | Tak |  |  |
| 2 | Funkcje jednostki kontrolnej: | Tak |  |  |
| 3 | Alarmy: wizualny i dźwiękowy | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Autotest systemu | Tak |  |  |
| 5 | Kabel łączący sterownik z materacem min. 3 m | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość mocowania jednostki kontrolnej do standardowych statywów kroplówkowych, brzegu łóżka, stołu, szyny medycznej | Tak |  |  |
| 7 | System wykorzystujący prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | Tak |  |  |
| 8 | Wyświetlanie zadanej temperatury | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9 | Skok regulacji temperatury maks., co 0,5 [°C] | Tak |  |  |
| 10 | Zakres ustawienia temperatury min. od 28 [°C](+/- 5°C) do 39 [°C] | Tak |  |  |
| 11 | System niewymagający stosowania materiałów jednorazowego użytku | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 | System bez emisji dźwięku | Tak |  |  |
| 13 | Konektor do połączenia materaca z kontrolką zabezpieczony przed dostaniem płynów do środka | Tak |  |  |
| 14 | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 15 | Materacyk - właściwości: | Tak |  |  |
| 16 | System ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, niepowodujący ogrzewania otoczenia | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary materacyka - 730 x 580 mm +/- 80mm | Tak |  |  |
| 18 | Bezpieczny system ogrzewania w nowoczesnej technologii polimerów lub włókien węglowych, z min. 18 milimetrową warstwa przeciwodleżynową, oraz poliesterowym lub poliuretanowym poszyciem | Tak |  |  |
| 19 | Wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowany min. 1 czujnik temperatury | Tak |  |  |
| 21 | Dezynfekcja materaca grzewczego za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
| 22 | Zewnętrzne pokrycie bezlateksowe | Tak |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)