..................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Kapnograf

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Zamawiana ilość -2 sztuki | Tak |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe. nieużywane, nierekondycjonowane; w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem. Rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 6 | Miejsce instalacji: Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, Szpitalny Oddział Ratunkowy | Tak |  |

I WYMAGANIA OGÓLNE

| LP | Parametr | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapnograf stacjonarno-przenośny monitorujący m.in. oddech i stężenie etCo2 w gazach oddechowych pacjenta, z zasilaniem akumulatorowo- sieciowym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność akumulatora minimum 4 godziny pracy bez podłączenia do sieci, przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego lub przycisków wielofunkcyjnych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz LCD pokazujący m.in. wartości pomiarów etCO2, częstość oddechów, kapnogram. | TAK | Przekątna min. 12’’-1 pkt Przekątna poniżej 12’’- 0 pkt |  |
|  | Wbudowany zegar z datownikiem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów – alarm optyczny lub/i akustyczny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarm rozładowanej baterii. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar |  | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar etCO2 za pomocą linii próbkujących, jednorazowych, tożsamych z używanymi przez Zamawiającego | TAK,podać rodzaj linii | Bez punktacji |  |
|  | Metoda pomiaru kapnografii: metoda strumienia bocznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie oddychających. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość próbkowania stała lub do wyboru: 50/100/150 +/- 10 ml/min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmowych dla mierzonych parametrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru etCO2, co najmniej 0-150 80 mmHg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru oddechu min 2-99 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar EKG; kabel EKG 1 szt -5 odprowadzeniowy. | TAK/NIE | Tak - 1pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pomiar NIBP Zestaw 3 szt mankietów NIBP – rozmiar mały (1 szt), średni (1 szt), duży (1 szt). | TAK/NIE | Tak - 1pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pomiar SpO2 2 czujniki SpO2 na palec dla dzieci i dorosłych, typu klips. | TAK/NIE | Tak - 1pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Ładowarka akumulatora lub/i kabel sieciowy. 2 zestawy linii próbkujących dla pacjentów zaintubowanych oraz 2 zestawy linii dla pacjentów niezaintubowanych. | TAK | Bez punktacji |  |

……………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)