Załącznik nr 1 do Umowy pn. „Opracowanie  dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie wymiany starego dźwigu osobowego na fabrycznie nowy , wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi w budynku Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. przy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia „Opracowanie  dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie wymiany starego dźwigu osobowego na fabrycznie nowy , wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi w budynku Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. przy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku”

Adres Zamówienia: Gdańsk; 80-152 , ul. Powstańców Warszawskich 1-2

Nazwa Zamawiającego: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego: Gdańsk; 80-803 ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Inwestor: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie  dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie wymiany starego dźwigu osobowego na fabrycznie nowy , wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi w budynku Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. przy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku”. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie procedury przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy będący załącznikiem nr 1

Zakres prac obejmuje :

- Skrócony opis zakresu prac:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień , decyzji oraz pozwolenia na budowę

- Demontaż starego dźwigu A-21351 o numerze ewidencyjnym  3106006987 wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w szybie, podszybiu, nadszybiu i maszynowni, oraz przekazanie tych elementów Zamawiającemu, we wskazane przez niego miejsce na terenie obiektu przy ul. Powstańców 1-2 w Gdańsku

- Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej obejmującej remont szybu windowego, podszybia, nadszybia i maszynowni, wykonanie nowej instalacji zasilającej z przed wyłącznika pożarowego rozdzielni głównej budynku znajdującej się na poziomie -1 budynku, wykonanie instalacji sterującej, instalacji awaryjnej łączności telefonicznej oraz instalacji monitoringu CCTV w kabinie dźwigu (instalacja CCTV oraz telefoniczna doprowadzona zostanie do pomieszczenia serwerowni na poziomie -1), wykonanie instalacji wentylacji szybu dźwigowego

- Dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu zgodnego z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym

- Dokonanie wszelkich niezbędnych prac naprawczych i odtworzeniowych wynikłych z prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych

- Dokonanie uruchomienia, testów , prób, pomiarów itp. dźwigu niezbędnych do uzyskania dopuszczenia urządzenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego

- Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego, wniesienia niezbędnych opłat , dostarczenia niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej urządzenie do ruchu, w tym również wystąpienie w imieniu Zamawiającego z Wnioskiem o Rejestracje Urządzenia i wydanie książki rewizyjnej.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim zawierającej wszelkie niezbędne opisy, instrukcje , rysunki, atesty, deklaracje, protokoły z prób i pomiarów itp.

- Świadczenie prze okres … miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru usług pełnego serwisu gwarancyjnego, wraz z usługą comiesięcznej konserwacji urządzenia wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego oraz corocznymi pomiarami elektrycznymi.

- Wykonawca musi dysponować serwisem umożliwiającym reakcję ( przybycie do miejsca zainstalowanego dźwigu u Zamawiającego ) w ciągu 1 godziny na zgłoszenie awarii a w przypadku informacji ze strony Zamawiającego, iż jest to awaria zagrażająca życiu pacjenta lub personelu w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Prace powinny zostać zaplanowane i wykonane tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać pracę oddziałów szpitalnych oraz aby maksymalnie ograniczyć czas , kiedy dźwig będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.

- Uszczegółowiony opis zakresu prac :

- wykonanie dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),

- wykonanie projektu budowlanego,

- wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż zawierających szczegółowe opisy rozwiązań wraz z wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania,

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację urządzenia zawierającej instrukcje obsługi i czytelne rysunki

- dokumentacja i STWiO, o której mowa musi być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia i musi uwzględniać podział na strefy pożarowe, wszelkie wymogi ppoż, oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego,

- opracowanie projektu kolorystyki, aranżacji i wyposażenia wnętrza ze wskazaniem materiałów

- uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych organów   p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robót

- zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

- wykonanie robót budowlanych w celu montażu nowego dźwigu wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem go do użytkowania - wg. dokumentacji projektowej, STWiO i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę i projektami wykonawczymi

- w zakresie robót Wykonawcy jest demontaż starego urządzenia, jego elementów oraz instalacji oraz dokonanie wszelkich odtworzeń zgodnie ze standardem dla danych pomieszczeń,

- wykonanie wszelkich prac montażowych oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami,

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiającym,

- odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie modernizacji, jak również zaślepienie wszelkich otworów po zdemontowanych instalacjach (zgodnie ze standardem pomieszczeń),

- przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego,

- wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej instalacji,

- wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji,

- sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie urządzenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania zadania  i oddania go do użytkowania

- wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń oraz comiesięcznych konserwacji urządzenia w okresie zgodnym z umową,

- przeniesienia w umowach z podwykonawcami i dostawcami wszelkich zobowiązań dot. serwisów gwarancyjnych, co umożliwi Zamawiającemu dochodzenia roszczeń dot. przeglądów i serwisów w stosunku do podwykonawców i dostawców.

- Wykonawca zapoznał się z SIWZ i uznaje go za kompletny i dający możliwość  wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

- Wykonawca potwierdza uzyskanie wszystkich informacji koniecznych do realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową,

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych,

- wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca,

- Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego,

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,

- odbioru dokonuje inspektor nadzoru,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. a) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

- Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Wykonawcy oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy i Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu.

- Projekty wykonawcze będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:

- części obiektu,

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

- instalacji i wyposażenia technicznego,

- Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe.

Sposób przekazania i odbiór dokumentacji

- Dokumentację projektową oraz STWiO należy opracować z uwzględnieniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę,

- Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Etapy, o których mowa określa harmonogram realizacji zamówienia i płatności oraz wycenę elementów rozliczeniowych.

- Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez
Wykonawcę.

- W wypadku wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca dostarczy każdorazowo erratę wskazującą dokonane zmiany.

- Opracowania, o których mowa zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w następującej ilości:

- projekty budowlane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach każdego projektu,

- projekty wykonawcze, plansze zbiorcze urządzeń, STWiO w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania,

- pozostałe opracowania w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania.

- Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa na nośniku elektronicznym CD/DVD 2 szt., format zapisu: dla kosztorysów „.ath” lub „.rds” i w formacie „.pdf”, dla dokumentów tekstowych „.doc/docx” i „pdf” z możliwością wyszukiwania tekstów, dla rysunków technicznych zarówno „.pdf” jak i „dwg” wraz z niezbędnymi do prawidłowego wyświetlania czcionkami, blokami itp. oraz „pdf”). W wypadku braku możliwości zapisu „dwg” istnieje możliwość zmiany formatu zapisu na inny po akceptacji Zamawiającego. Na nośniku powinien się znaleźć opis warstw wykorzystanych w rysunkach „dwg”.

Pozostałe uwagi :

- Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji projektowej i STWiO nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego nie będzie posiadała akceptacji Zamawiającego.

- Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych.

- Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy niniejszego zapisu.

Podstawowe dane inwestycji:

Dźwig, który podlega wymianie zlokalizowany jest w budynku 8 kondygnacyjnym ( 7 kondygnacji dostępnych z poziomu dźwigu )

Szczegółowe dane istniejącego dźwigu zawarto w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1.

Załączniki:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy