Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                  Zał. nr 1A do SIWZ

Pakiet nr 1                                                                                               	Echokardiograf średniej klasy

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat przewoźny/przenośny | Tak |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat | Tak |  |  |
| 4 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora Min. 40 min. | Tak |  |  |
| 5 | Ciężar aparatu z akumulatorem Maks. 7 kg | Tak |  |  |
| 6 | Dynamika wzmocnienia Min. 170 dB | Tak |  |  |
| 7 | Monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 15 cali | Tak |  |  |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,0-15,0 MHz | Tak |  |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania 30 cm | Tak |  |  |
| 10 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia w funkcji głębokości (TGC) Min. 8 | Tak |  |  |
| 11 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia bocznego Min. 2 – funkcja regulacji wzmocnienia w obrębie ech bocznych obrazu diagnostycznego | Tak |  |  |
| 12 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D Min. 700 ramek/sek. | Tak |  |  |
| 13 | Wózek do aparatu z gniazdami na głowice obrazowe stanowiącymi jego nierozłączną integralną część | Tak |  |  |
| 14 | Torba transportowa do aparatu | Podać | Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 15 | Tryby pracy | Tak |  |  |
| 16 | 2D | Tak |  |  |
| 17 | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak |  |  |
| 18 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od aplikacji klinicznej | Tak |  |  |
| 19 | Tryb 2D wyświetlany razem z M-modem oraz wyświetlanie tylko M-modu | Tak |  |  |
| 20 | Kolor M-mode | Tak |  |  |
| 21 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym z dowolnie wybranej osi | Tak |  |  |
| 22 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną | Tak |  |  |
| 23 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji 6,5 m/s | Tak |  |  |
| 24 | Płynna regulacja kąta obrazu sektorowego w zakresie 5°÷ 90° | Tak |  |  |
| 25 | Zakres regulacji wielkości bramki Min. 1÷24 mm | Tak |  |  |
| 26 | Automatyczna optymalizacja obrazu spektrum dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |  |
| 27 | Kolor Doppler | Tak |  |  |
| 28 | Automatyczna zmiana częstotliwości pracy w Dopplerze kolorowym w zależności od głębokości położenia kolorowej bramki dopplerowskiej | Tak |  |  |
| 29 | CW (Doppler ciągły) | Tak |  |  |
| 30 | Oprogramowanie aplikacyjne w zakresie kardiologii dziecięcej | Tak |  |  |
| 31 | Oprogramowanie do oceny ilościowej obrazów 2D i 3D serca, w szczególności: 1) Podstawowe oprogramowanie do oceny ilościowej 3D zawierające co najmniej : - 2D w widokach objętości 3D oraz rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) objętości 3D w kolorze - przegląd i ocena pomiarów z obrazowania Live 3D, 3D zoom, pełnej objętości 3D i pełnej objętości w kolorze, - elementy sterujące obrazu 3D: mapa wizualizacji 3D, pojedyncze lub dynamiczne nakładanie koloru 3D, renderowanie kolorów 3D, element sterujący supresją kolorów 3D - widoki rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR) - adnotacje 3D - pomiary na obrazie serca w trybie 3D, kwantyfikacja 3D w widokach 2) Zaawansowane oprogramowanie do oceny ilościowej 3D umożliwiające co najmniej : - analizę globalnej i regionalnej objętości lewej komory oraz synchronii bez założeń geometrycznych, - możliwość tworzenia zgodnie z zaleceniami AHA/ASE wyczerpujących raportów z 17-segmentowymi wykresami tarczowymi i tabelami wartości liczbowych - wskaźnik jakości obrazu z zastosowaniem dedykowanej skali kolorów do kontroli jakości obrazu objętości 3D - wyświetlanie i manipulacja zestawami danych Live 3D dynamicznego renderowania i rekonstrukcji 3D rzeczywistych objętości lewej komory (LV) - wyświetlanie renderingu 3D lub dynamicznego renderingu 3D w skali szarości, z nakładaniem jednego koloru lub dynamicznym nakładaniem koloru - widoki rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR) - opcja odwracania dwujamowej koniuszkowej projekcji lewej komory i odpowiedniej sekwencji SALI (z odprowadzeń przegrodowych, przednich, bocznych, dolnych) - zgodność z trybem wyświetlania iSlice - pomiary objętości rzeczywistej lewej komory i frakcji wyrzutowej lewej komory i objętości wyrzutowej za pomocą półautomatycznej detekcji granic 3D - obliczanie regionalnej objętości na podstawie 17-segmentowego modelu lewej komory wg zaleceń AHA/ASE - tryb edycji poprawiający elastyczność, zapewniający optymalne śledzenie granic 3D w czterech wymiarach - wyświetlanie globalnych wykresów objętości lewej komory, wykresów wszystkich 17 objętości lokalnych lub zbioru wykresów objętości lokalnych wybranych przez użytkownika 3) Oprogramowanie do oceny ilościowej 2D Zautomatyzowane rozpoznawanie obszaru zainteresowania w wybranych widokach anatomicznych - obiektywna ocena globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu nowej technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D - technologia śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D najnowszej generacji - zautomatyzowane wykrywanie granic jam serca i jam naczyniowych - automatyczne wykrywanie czasu zamknięcia zastawki aorty - prezentacja wykresu tarczowego z płynnym przejściem kolorów - obsługa wielu widoków/obrazów serca - szablony podziału lewej komory na 17 segmentów wg zaleceń AHA/ASE (trzy szablony projekcji koniuszkowych i trzy szablony widoków w osi krótkiej) - narzędzie do monitorowania jakości śledzenia markerów akustycznych: edytowalne wartości progowe pomocne w wyświetlaniu różnego typu monitorów jakości - możliwość edytowania wyświetlonych obrazów lewej komory po segmentacji: spójna prezentacja z odpowiadającymi segmentom krzywymi i raportowanymi wartościami, z możliwością wyboru między pobudzeniami - możliwość rozpoczęcia monitorowania od dowolnej klatki - parametry szumu speklowego w trybie 2D min. –– Objętość/EF i powierzchnia/FAC –– Odkształcenie wzdłużne i tempo odkształcenia –– Odkształcenie obwodowe i tempo odkształcenia –– Przemieszczenie radialne i poprzeczne –– Frakcja skracania –– Prędkość promieniowa –– Szybkość (prędkość niezależna od kąta absolutnego) –– Obrót w obszarze i prędkość obrotu –– Obrót globalny (SAX) –– Skręcenie Endo-Epi i obrót lokalny • Pomiary i obliczenia –– Czas od automatycznego wykrycia prędkości szczytowej lub prędkości skurczowej do wygenerowania raportu –– Czas do osiągnięcia wartości szczytowej i wartości szczytowe –– Znacznik pomiarowy synchronii –– Wyświetlanie wszystkich wyników - jeden widok z prezentacją wszystkich wartości –– Wyświetlanie wyników podziału lewej komory na 17 segmentów (zgodnie z zaleceniami AHA/ASE) w postaci wykresu tarczowego i tabeli z wartościami liczbowymi –– Odkształcenie wzdłużne w widoku i globalne –– Odkształcenie obwodowe w widoku i globalne –– Definiowany przez użytkownika przebieg analizy swoistego odkształcenia lokalnego | Tak |  |  |
| 31.1 | Wykonawca dostarczy oprogramowanie zawarte w pkt. 31 z bezterminową licencją oraz zainstaluje je na komputerze posiadanym przez Zamawiającego. W przypadku zmiany komputera Wykonawcy przyznana licencja umożliwia jej wgranie na nowym komputerze. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |  |
| 32 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku twardym | Tak |  |  |
| 33 | Wbudowany w ultrasonograf napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów badania w formatach JPG, avi i DICOM | Tak |  |  |
| 34 | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych do sieci LAN w formacie DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 35 | Zainstalowany na wózku wideoprinter | Tak |  |  |
|  | Głowice | Tak |  |  |
| 36 | Głowica sektorowa matrycowa 3 i 4D o częstotliwości min. od 1 do 5 MHz wraz z niezbędym oprogramowaniem. | Tak |  |  |
| Pozostałe wymagania |
| 37 | Dostarczony aparat współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami o nr katalogowych S8-3, S12-4, L15-7io, S7-3t, S5-1 zainstalowanymi w posiadanym przez Zamawiającego aparacie Philips Epiq 7C, który pracuje na Oddziale Kardiochirurgii Dzieci. | Tak |  |  |
| 38 | Dostarczone z aparatem głowice w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Philips Epiq 7C – w przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania w aparacie Philips Epiq 7C zapewniającego współpracę Wykonawca dostarczy oprogramowanie w cenie oferty. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej moduł do obrazowania 3D i 4D live pozwalający na obrazowanie w dwóch płaszczyznach w tym samym czasie oraz obrazowanie przepływów live 3D. | Tak |  |  |
| 39 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | Tak |  |  |
| 40 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| 41 | Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: Copernicus PL Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 Przychodnia Przyszpitalna, Poradnia Kardiologiczna Dzieci | Tak |  |  |

Formularz cenowy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ (cena jedn. brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf średniej klasy | 1 |  |  |