D10.251.59.S.2017                                   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                             załącznik nr 1B

Pakiet nr 1                                                                   Inkubator zamknięty do intensywnej opieki szt. 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać | Nie dotyczy |  |
| 2 | Nazwa i typ urzadzenia | podać | Nie dotyczy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Nie dotyczy |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Nie dotyczy |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 | Nie dotyczy |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków | Nie dotyczy |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem | Tak |  |  |
| 1.2 | Stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | Tak |  |  |
| 1.3 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością w min. zakresie 30 cm | Tak |  |  |
| 1.4 | Wymiary łóżeczka (materacyka) min. długość 65 cm | Tak |  |  |
| 1.5 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak |  |  |
| 1.6 | Zewnętrzny wyświetlacz LCD przekątnej min. 5,5 cala, umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | Podać | Przekątna ekranu 5-6’ – 0 pkt 6-8” – 5 pkt >8” – 10 pkt |  |
| 1.7 | Możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia ekranu LCD | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 1.8 | Ekran dotykowy | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 1.9 | Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim | Tak |  |  |
| 2.0 | Kopuła inkubatora |  |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak |  |  |
| 2.2 | Otwierane dłuższe ścianki kopuły o kąt 180 stopni bezszmerowo. | Tak |  |  |
| 2.3 | Mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2.4 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem przy wysuniętym materacyku | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2.4.1 | Materacyk umożliwiający obrócenie łóżeczka o 360° w celu uzyskania optymalnego dostępu do pacjenta; | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk | Tak |  |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | Tak |  |  |
| 2.5 | Wymiana filtra powietrza bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 2.6 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk. | Tak |  |  |
| 2.6.1 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora bez konieczności otwierania kopuły | Podać | . TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 12 stopni. | Tak |  |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | Tak |  |  |
| 2.9 | Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza | Tak |  |  |
| 2.10 | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2.11 | Swobodny dostęp do inkubatora z min. 3 stron | Tak |  |  |
| 3.0 | Regulacja nawilżania |  |  |  |
| 3.1 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 90% ustawiany z rozdzielczością min. 5% | Podać |  |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Tak |  |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie | Tak |  |  |
| 4.0 | Regulacja temperatury |  |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiadający układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 37°C | Tak |  |  |
| 4.2 | Inkubator posiadający układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35–37,0°C | Tak |  |  |
| 5.0 | Tlenoterapia |  |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ograniczający stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Tak |  |  |
| 5.2.. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | Tak |  |  |
| 6.0 | Monitorowanie |  |  |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony w układ monitorowania i zapisywania trendów, , bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: który mierzy i podaje w formie cyfrowej co najmniej następujące parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - wilgotność względna. | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej bez użycia narzędzi głowicy | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7.0 | Alarmy |  |  |  |
| 7.1 | Inkubator posiadający alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | Tak |  |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Tak |  |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Tak |  |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Tak |  |  |
| 7.1.4 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | Tak |  |  |
| 7.1.5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Tak |  |  |
| 8.0 | Wyposażenie | Tak |  |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 sztuki | Tak |  |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 sztuka | Tak |  |  |
| 8.3 | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki | Tak |  |  |
| 8.4 | Rogal do ułożenia noworodka - 3 sztuki (każda z innego rozmiaru) | Tak |  |  |
| 8.5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk | Tak |  |  |
| 8.6 | Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron – 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.7 | Wbudowana funkcja rejestracji trendów ustawień, temperatury, wilgotności oraz wagi noworodka pozwala na porównywanie aktualnych danych z danymi z przeszłości. | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8.8 | Lampa zintegrowana inkubatorem | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel

D10.251.59.S.2017                        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                        załącznik nr 1B

Pakiet nr 2                                                       Inkubator zamknięty do podstawowej opieki szt. 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urzadzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Wygodny dostęp do wnętrza z min. 4 stron | Tak |  |
| 2 | Drzwiczki z cichym zamkiem 4 stron inkubatora | Tak |  |
| 3 | Odchylana przednia i tylna ścianka | Tak |  |
| 4 | Wymiary materacyka: szerokość min. 34 cm, długość min. 70 cm | Tak |  |
| 5 | Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 niezależnych otworów z uszczelkami. | Tak |  |
| 6 | Podwójne ścianki zapewniające ochronę przed utratą ciepła i zaparowaniem ścianek przy dużej wilgotności powietrza w inkubatorze. . | Tak |  |
| 7 | Możliwość wyjęcia dziecka z inkubatora bez odłączania przewodów i drenów | Tak |  |
| 8 | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. | Tak |  |
| 9 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 12 stopni | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji nachylenia materacyka po bokach inkubatora | Tak |  |
| 11 | Możliwość regulacji nachylenia materacyka poza przedziałem pacjenta | Tak |  |
| 12 | Na kółkach z hamulcami i elektryczną regulacją wysokości, regulacja wysokości realizowana z dwóch stron podstawy | Tak |  |
| 13 | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| 14 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza w zakresie min. 20-39oC | Tak |  |
| 15 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka min. 34-38oC | Tak |  |
| 16 | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37° | Tak |  |
| 17 | Tryb kangurowania – zliczający czas kangurowania, oraz automatycznie utrzymujący stabilne środowisko pod kopułą w czasie nieobecności pacjenta | Tak |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry | Tak |  |
| 19 | Jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur pacjenta | Tak |  |
| 20 | Ekran trendów dla porównania zmian na jednym wykresie temperatury centralnej i obwodowej | Tak |  |
| 21 | Bezpieczny nawilżacz: zbiornik, komora parownika oraz przewód doprowadzenia pary do przedziału pacjenta w całości demontowane bez użycia narzędzi, w celu sterylizacji | Tak |  |
| 22 | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, wilgotność maksymalna co najmniej 95% | Tak |  |
| 23 | Wilgotność programowana co 1% | Tak |  |
| 24 | Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody | Tak |  |
| 25 | Wbudowany w inkubator system gromadzenia skroplin | Tak |  |
| 26 | Zewnętrzny zbiornik z filtrem | Tak |  |
| 27 | Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości stężenia tlenu w programowanym zakresie min. 21-65% co 1%. | Tak |  |
| 28 | Świetlny i dźwiękowy alarm niskiego i wysokiego stężenia | Tak |  |
| 29 | Tlen nawilżany i podgrzewany | Tak |  |
| 30 | Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie min od 300 do 7000g | Tak |  |
| 31 | Rozdzielczość wyświetlania masy ciała .10g | Tak |  |
| 32 | Funkcja pomiaru bez tarowania | Tak |  |
| 33 | Jednocześnie wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| 34 | Trendy parametrów mierzonych w tym pomiaru wagi | Tak |  |
| 35 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 36 | Komunikaty tekstowe w języku polskim opisujące przyczynę alarmu | Tak |  |
| 37 | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry | Tak |  |
| 38 | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu | Tak |  |
| 39 | Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie | Tak |  |
| 40 | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim | Tak |  |
| 41 | Min. 3 szuflady na akcesoria zintegrowane z podstawą | Tak |  |
| 42 | Kołderka/osłona inkubatora przystosowana do prowadzenia fototerapii | Tak |  |
| 43 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel

D10.251.59.S.2017                         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                        załącznik nr 1B

Pakiet nr  3                                                           Inkubator otwarto- zamknięty ( hybrydowy)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Możliwość przekształcenia inkubatora zamkniętego w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem grzejącym od góry po uniesieniu kopuły inkubatora - bez ingerencji serwisu. | Tak |  |  |
| 2 | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych. Grubość materacyka min. 4 cm tradycyjny lub min. 2 cm żelowy | Tak |  |  |
| 3 | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie 12 stopni | Podać | Regulowany – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Wprowadzenie kasety RTG bez konieczności ruszania noworodka | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość obracania podstawy materacyka 360º | Podać | Obracanie materacyka – 10 pkt. Brak możliwości obracania- 0 pkt |  |
| 6 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz | Tak |  |  |
| 7 | Podwójne ścianki inkubatora | Tak |  |  |
| 8 | Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu | Tak |  |  |
| 9 | Odchylane przednia i boczne ścianki, unoszona górna część kopuły inkubatora , łącznie min.4 owalne otwory pielęgnacyjne z zamknięciem, uszczelnione przepusty na przewody z prawej i lewej strony, nie mniej niż po 2 z przodu i po 2 z tyłu | Tak |  |  |
| 10 | Nawilżanie powietrza, automatyczna regulacja nawilżania (zakres regulacji do min.85%) | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczna regulacja temperatury powietrza | Tak |  |  |
| 12 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora. | Podać | Wysokość regulowana elektrycznie – 10 pkt Wysokość regulowana w inny sposób – 5 pkt |  |
| 13 | Dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka automatyczny, na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka | Tak |  |  |
| 14 | Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry dziecka w min. zakresie 35-37 stopnia C | Tak |  |  |
| 15 | Pomiar dwóch temperatur: temperatury powietrza i temperatury ciała; czujniki pomiaru temperatury-2szt. | Tak |  |  |
| 16 | Zakres regulacji temperatury powietrza od 20 do 39 stopni C | Tak |  |  |
| 17 | Automatyczne utrzymanie zadanych wartości stężenia tlenu | Tak |  |  |
| 18 | Alarmy akustyczne i optyczne min: przekroczenia nastawionej temperatury w powietrzu przekroczenia ustawionej temperatury na skórze alarm zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury, zaniku napięcia zasilającego, uszkodzenie grzałki | Tak |  |  |
| 19 | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów min. - 2szt. | Tak |  |  |
| 20 | Stojak pod monitor | Tak |  |  |
| 21 | Wyświetlacz parametrów pracy inkubatora – dostępny i czytelny z dwóch stron inkubatora. | Tak |  |  |
| 22 | Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu oraz w trakcie pracy | Tak |  |  |
| 23 | Kółka hamowane | Tak |  |  |
| 24 | Zintegrowana waga elektroniczna | Tak |  |  |
| 25 | Szuflada lub szafka (o możliwości obciążenia do min. 6,5kg), na akcesoria, przybory pielęgnacyjne, min. jedna | Tak |  |  |
| 26 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel

D10.251.59.S.2017                            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                         Zał. nr 1B

Pakiet nr 4                                                                  Monitor do saturacji narządowej  z oksymetrią regionalną

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pulsoksymetr - opis ogólny | Tak |  |  |
| 1.1 | Platforma monitorująca stacjonarno-transportowa z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom | Tak |  |  |
| 1.2 | Możliwość o rozbudowy o pomiar stężenia hemoglobiny całkowitej SpHb oraz PVI w sposób nieinwazyjny i ciągły | Tak |  |  |
| 1.3 | Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | Tak |  |  |
| 1.4 | Stacja dokująca w formie platformy monitorującej – ekranu wyświetlającego parametry mierzone na urządzeniu | Tak |  |  |
| 1.5 | Parametry wyświetlane na ekranie platformy lub na panelu transportowym | Tak |  |  |
| 1.6 | Odłączany panel przedni umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4 godzin pracy | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 1.7 | Ekran panelu transportowego kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min. 480x272 punkty | Tak |  |  |
| 1.8. | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max 3 godziny | Tak |  |  |
| 1.9 | Rozdzielczość monitora stacji dokującej co najmniej 1280x800 pikseli | Tak |  |  |
| 1.10 | Ekran monitora stacji dokującej dotykowy | Tak |  |  |
| 1.11 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów co najmniej 4 godziny pracy | Tak |  |  |
| 1.12 | Zakres pomiaru saturacji co najmniej 1-100% | Tak |  |  |
| 1.13 | Dokładność pomiaru saturacji +/-2 cyfry dorośli, niemowlęta, dzieci | Tak |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | Tak |  |  |
| 1.15 | Pomiar częstości pulsu w zakresie min. 25-240 uderzeń/min. | Tak |  |  |
| 1.16 | Dokładność pomiaru częstości pulsu +/-2 uderzenia/min. dorośli, niemowlęta, dzieci | Tak |  |  |
| 1.17 | Dokładność pomiaru częstości pulsu +/-3 uderzenia/min. przy niskiej perfuzji i w ruchu | Tak |  |  |
| 1.18 | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 % do 20% | Tak |  |  |
| 1.19 | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | Tak |  |  |
| 1.20 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie, zapamiętywanie ich przez urządzenie | Tak |  |  |
| 1.21 | Kabel połączeniowy M-LNCS RC12, dł. min. 365 cm, do czujników SpHb i/lub SpCO, SpMet – 1 szt | Tak |  |  |
| 1.22 | Czujnik typu klips na palec dla pacjentów o wadze od 30 kg, dł. min. 90 cm, wielorazowy, połączenie M-LNCS - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.23 | Czujnik jednorazowy dla pacjentów o wadze do 20 kg, połączenie M-LNCS - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.24 | Czujnik jednorazowy dla pacjentów o wadze od 10 do 50 kg, połączenie M-LNCS - 5 szt. | Tak |  |  |
| 2 | Moduł do pomiaru oksymetrii regionalnej (NIRS) - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.1 | Moduł z kablem połączeniowym do platformy monitorującej podwójny | Tak |  |  |
| 2.2 | Prezentowanie wartości numerycznych rSO3 | Tak |  |  |
| 2.3 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż 4% | Tak |  |  |
| 2.4 | Dokładność trendów nie gorsza niż 3% | Tak |  |  |
| 2.5 | Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej | Tak |  |  |
| 2.6 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oksymetrii regionalnej i pulsoksymetrii z 1 czujnika | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2.7 | Prezentowanie na ekranie: | Tak |  |  |
| 2.8 | Regionalna oksymetria numerycznie, pomiar z 2 czujników jednocześnie | Tak |  |  |
| 2.9 | Wyliczana różnica pomiędzy pomiarem saturacji z czoła lub palca a oksymetrią regionalną | Tak |  |  |
| 2.10 | Pulsoksymetria z czujnika do oksymetrii regionalnej | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2.11 | Różnice pomiędzy linią bazową a aktualnym rSO2 | Tak |  |  |
| 2.12 | Długość modułu nie mniej niż 3,5 m razem z kablem | Tak |  |  |
| 2.13 | Czujniki do oksymetrii regionalnej dla pacjentów o wadze od 40 kg, jednorazowy - 4 szt. | Tak |  |  |
| 2.14 | Czujniki do oksymetrii regionalnej dla pacjentów o wadze do 40 kg, pediatryczny, niemowlęcy, jednorazowy - 6 szt. | Tak |  |  |
| 2.15 | Wózek jezdny z blokadą kół do zestawu – 1 szt | Tak |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.59.S.2017           Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                        Zał. nr 1B

Pakiet nr 5                    Zestaw: 2 gastroskopy, 2 kolonoskopy + tor wizyjny mobilny

| I. Procesor wideo i źródło światła |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o |  |
| Opis parametrów procesora i źródła światła |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Procesor wideo z obrazem wyjściowym w rozdzielczości full HD 1920x1080 | TAK |  |
|  | Wyostrzenia obrazu w trakcie badania | TAK |  |
|  | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |
|  | Pompa powietrzna z min. trzystopniową regulacją nadmuchu | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych realizowana metodą optyczną. | TAK |  |
|  | Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) | TAK |  |
|  | Rejestracja danych pacjentów | TAK |  |
|  | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników | TAK |  |
|  | Źródło światła ksenonowe | TAK |  |
|  | Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa typu LED lub Halogen | TAK, podać rodzaj lampy |  |
|  | Wyjścia wideo min. 1x DVI-D, 1x S-Video (Y/C), 1x HD-SDI, 1x kompozytowe (BNC) | TAK |  |
|  | Procesor wideo i źródło światła kompatybilne z wszystkimi oferowanymi endoskopami | TAK |  |
|  | Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180, lub Penatax serii 90k, 90i, i10 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości HD z badań na nośniki pamięci przenośnej typu pendrive przez port USB (min. 2.0). | TAK, długość nagrania min. 15 minut |  |
|  | Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego. | TAK |  |
|  | Dodatkowy przewód DVI-D o dł. min. 5 m. umożliwiający podłączenie procesora do systemu zintegrowanego sali operacyjnej w celu powielenia obrazu na monitory ścienne. | TAK |  |
| II. Monitor medyczny do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o |  |
| Opis parametrów monitora do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Monitor LCD LED | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 170 x 170 stopni | TAK, podać |  |
|  | Wejścia min 2xDVI-D, 1x(Y/C: S-Video, RGBS, HD-SDI – lub wyższej klasy, BNC - SDI, VGA) | TAK, podać oferowaną liczbę gniazd |  |
|  | Luminancja matrycy min. 800 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Minimalny kontrast 1400:1 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc 110 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas reakcji matrycy 9 ms | TAK, podać |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080, 1080i | TAK |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości | TAK |  |
|  | Monitor trwale zamontowany do oferowanego wózka endoskopowego, z możliwością demontażu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazówz dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału z dniaz DVI oraz HD-SDI – 16:9 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK, podać |  |
|  | Monitor będący urządzeniem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkowanika | TAK |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga monitora przygotowanego do pracy: 10 kg | TAK |  |
| III. Wózek endoskopowy |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów wózka do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością | TAK |  |
| 3 | Uchwyt do powieszenia wtyczki endoskopu | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia całęgo oferowanego zestawu do endoskopii | TAK |  |
| 5 | Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V | TAK |  |
| 6 | Ruchome, obrotowe ramię do monitora zintegrowane z wózkiem | TAK |  |
| 7 | Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka | TAK |  |
| 8 | Szuflada na klawiaturę | TAK |  |
| 9 | Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka | TAK |  |
| 10 | Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami | TAK |  |
| 11 | Waga nie mniejsza niż 65 kg oraz nie większa niż 100 kg | TAK |  |
| 12 | Pełna kompatybilność (współpraca) z zaoferowanym zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| IV. Pompa do spłukiwania pola operacyjnego |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów pompy do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pompa tzw. water-jet | TAK |  |
| 2 | Sterowanie za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 3 | Wielorazowe (autoklawowalne) dreny | TAK, min 1 szt. |  |
| 4 | Butelka na wodę min. 1 L. | TAK |  |
| 5 | Pełna kompatybilność (współpraca) z zaoferowanym zestawem endoskopowym, w tym z oferowanymi endoskopamii | TAK |  |
| V. Wideogastroskop pediatryczny |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów wideogastroskopu pediatrycznego |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego min. 2.0 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1150 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 205° b) dół 90° c) prawo 100° d) lewo 100° | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 5,8mm | TAK |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
| 10 | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK, podać |  |
| 11 | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |
| VI. Wideogastroskop wysokiej rozdzielczości |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów wideogastroskopu wysokiej rozdzielczości |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1100 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 205° b) dół 90° c) prawo 100° d) lewo 100° | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 9,9 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
| 10 | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK, podać |  |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |
| VI. Wideokolonoskop pediatryczny |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów wideokolonoskopu pediatrycznego |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 175° b) dół 175° c) prawo 155° d) lewo 155° | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 9,8 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – zakres minimalny 3 - 100 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
| 10 | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK, podać |  |
| 11 | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |
| VI. Wideokolonoskop wysokierj rozdzielczości |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| Opis parametrów wideokolonoskopu wysokiej rozdzielczości |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 175° b) dół 175° c) prawo 155° d) lewo 155° | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
| 10 | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK, podać |  |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | TAK |  |
| 12 | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |

……………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

D10.251.59.S.2017                               Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B

Pakiet nr 6 poz.1                                                                            Zestaw do cystoskopii i uroterofiberoskopii

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I | ZESTAW DO CYSTOSKOPII |
| 1 | Wideocystouretroskop giętki | Tak |  |
| 2 | - na końcu dystalnym chip CMOS - rozmiar 16 Fr - Długość 37 cm - kanał roboczy 6,5 Fr. - odgięcie 210⁰/140⁰ W zestawie: - Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, 5 Fr. dł. 73 cm – 1 szt. - Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, 5 Fr., dł. 73 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideocystouretroskopu, z matą silikonową typu "jeż" – 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem Image 1 HUB | Tak |  |
| II | ZESTAW DO URETEROFIBEROSKOPII |
| 5 | Ureterorenofiberoskop giętki | Tak |  |
| 6 | rozmiar płaszcza 7,5 Fr., długość robocza 67 ÷ 70 cm, kierunek patrzenia 0°, kąt widzenia 88° ÷ 90°, zakres wygięcia końcówki dystalnej min.: 270° do góry, 270° do dołu, wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału min. 3,6 Fr. wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami, koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi, nadający się do pełnego zanurzania w płynach podczas mycia, nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD | Tak |  |
| 7 | Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego – 1 szt. | Tak |  |
| 8 | Sterylne uszczelki endoskopowe montowane na kanał roboczy dla instrumentów w rozmiarze 3-7 Fr – 10 szt. | Tak |  |
| 9 | Światłowód autoklawowalny, średnica 2,5mm długość min. 230cm; światłowód posiada na stałe zintegrowany adapter łączący się bezpośrednio z gniazdem źródła światła typu Karl Storz – 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z matą silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm - 1 szt. | Tak |  |

………………………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej

D10.251.59.S.2017                        Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B

Pakiet nr 6 poz.2                                                                             Bronchoskop sztywny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Bronchoskop sztywny z narzędziami | Tak |  |
| 2 | Optyka bronchoskopowa, kąt patrzenia 0°, dł. 36 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na obudowie optyki - 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny – 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Adapter FLUVOG, do zast. z rurami bronchoskopowymi- 1 szt. | Tak |  |
| 5 | Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, do zast. z bronchoskopami – 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Nasadka do wprowadzania cewników i drobnych instrumentów, zaw. gumową uszczelkę – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Adapter do podłączenia respiracji – 1 szt. | Tak |  |
| 8 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do monet i płaskich ciał obcych, zęby 2x2 – 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych – 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki aligatora – 1 szt. | Tak |  |
| 11 | Koszyk do usuwania ciał obcych, z uchwytem na palce, dł. rob. 35 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 12 | Szczoteczka cytologiczna, z uchwytem na palce, dł. rob. 35 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 13 | Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, śr. 2 mm, dł. rob. 35 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 14 | Aspirator, z otworem odcinającym, z pojemnikiem szklanym – 1 szt. | Tak |  |
| 15 | Aplikator do wacików, dł. rob. 35 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 16 | Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, dł. rob. 35 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 17 | Kosz druciany na optyki bronchoskopowe i ezofagoskopowe – 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową – 1 szt. | Tak |  |

………………………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej

D10.251.59.S.2017                 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B

Pakiet nr 7                                                                   Anomanometra o wysokiej rozdzielczości 3D

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D – do diagnostyki zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak |  |  |
| I | Anorektalna manometria wysokiej rozdzielczości 3D - opis ogólny | Tak |  |  |
| 2 | Modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia z możliwością rozbudowy o moduł manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego i/lub moduł manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego z impedancją | Tak |  |  |
| 3 | Procesor do pobierania parametrów ciśnienia w formacie 3D | Tak |  |  |
| 4 | Zestaw wyposażony w stację roboczą do obsługi aparatu, przeznaczoną do współpracy z dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 5 | Stacja robocza wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, w tym płaski monitor LCD min. 21” na przegubowym ramieniu, mysz, klawiaturę, kolorową drukarkę laserową z zestawem instalacyjnym materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 6 | Zestaw wyposażony w wózek jezdny z blokadą kół | Tak |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony w transformator separacyjny z min. 4 gniazdami wejściowymi do podłączenia wszystkich elementów systemu | Tak |  |  |
| 8 | Wbudowany system automatycznej kalibracji | Tak |  |  |
| II | Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości 3D | Tak |  |  |
| 9 | Standardowy cewnik wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów powyżej 3 roku życia | Tak |  |  |
| 10 | Liczba ciśnieniowych kanałów pomiarowych min. 16 kanałów | Tak |  |  |
| 11 | Elektroniczne ciśnieniowe sensory kanałowe | Tak |  |  |
| 12 | Odległość między kanałami pomiarowymi maks. 5 mm | Tak |  |  |
| 13 | Ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika | Tak |  |  |
| 14 | Średnica cewnika maks. 10.5 mm | Tak |  |  |
| 15 | Cewnik/cewniki starczający na wykonanie min. 400 badań | Tak |  |  |
| 16 | Zestaw startowy akcesoriów jednorazowych pozwalający na pełne przeprowadzenie min. 400 badań | Tak |  |  |
| 17 | W przypadku, gdy urządzenie jest dopuszczone do mycia w myjni endoskopowej wykorzystującej preparaty na bazie glutaraldehydu dostawca w cenie oferty dostarczy wszelkie niezbędne przyłącza do mycia w myjni Olympus ETD4, posiadanej przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| III | Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości | Tak |  |  |
| 18 | Standardowy cewnik wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów poniżej 3 roku życia | Tak |  |  |
| 19 | Liczba ciśnieniowych kanałów pomiarowych min. 8, maks. 16 kanałów | Tak |  |  |
| 20 | Elektroniczne ciśnieniowe sensory kanałowe | Tak |  |  |
| 21 | Ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika | Tak |  |  |
| 22 | Odległość między kanałami pomiarowymi maks. 5 mm |  |  |  |
| 23 | Średnica cewnika maks. 10.5 mm | Tak |  |  |
| 24 | Cewnik pracujący w rozdzielczości min. 2D | Tak, podać | 2D – 0 pkt 3D – 1 pkt |  |
| 25 | Cewnik/cewniki starczający na wykonanie min. 200 badań | Tak |  |  |
| 26 | Zestaw startowy akcesoriów jednorazowych pozwalający na pełne przeprowadzenie min. 200 badań | Tak |  |  |
| 27 | W przypadku, gdy urządzenie jest dopuszczone do mycia w myjni endoskopowej wykorzystującej preparaty na bazie glutaraldehydu dostawca w cenie oferty dostarczy wszelkie niezbędne przyłącza do mycia w myjni Olympus ETD4, posiadanej przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| IV | Oprogramowanie do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D | Tak |  |  |
| 28 | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej z dożywotnią licencją na wiele stacji roboczych | Tak |  |  |
| 29 | Wbudowane szczegółowe instrukcje dla użytkownika, dla każdego etapu klinicznego protokołu badawczego | Tak |  |  |
| 30 | Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, przedstawiony w skali kolorowej lub konwencjonalnych linii przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury kolorowe | Tak |  |  |
| 31 | Funkcja wprowadzania zdarzeń: relaksacja, skurcz, parcie, kaszel, objętość wypełnienia balonu. | Tak |  |  |
| 32 | Rejestracja ciśnienia spoczynkowego skurczu, progów czucia w zależności od objętości wypełniania balonu | Tak |  |  |
| 33 | Analiza parametrów ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji | Tak |  |  |
| 34 | Podczas analizy obrazowanie ciśnień w formie trójwymiarowego cylindra z możliwością obracania | Tak |  |  |
| 35 | Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | Tak |  |  |
| 36 | Generowanie i zapisywanie raportu z badania w formacie DOC i/lub PDF | Tak |  |  |
| 37 | Raport z badania ma zawierać dane dotyczące wartości ciśnienia spoczynkowego i skurczowego symulowanej defekacji, występowaniu RAIR, % relaksacji przy odruchu rektoanalnym – RAIR, progów czucia | Tak |  |  |
| 38 | Dołączenie do raportu z badania opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy | Tak |  |  |
| 39 | Dołączanie do raportu z badania graficznych obrazów zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, odruch rektoanalny RAIR, w postaci kolorowego obrazu wysokiej rozdzielczości i/lub klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia | Tak |  |  |
| 40 | Wyświetlanie ciśnienia na tle anatomicznego obrazu zwieracza odbytu z uwidocznieniem graficznych markerów i proksymalnej granicy kanału odbytu i ich parametrów odległościowych | Tak |  |  |
| V | Pozostałe | Tak |  |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |  |
| 42 | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu | Tak |  |  |
| 43 | Szkolenie dla min. 2 osób personelu medycznego w ośrodku referencyjnym | Tak |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)