Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                          Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr  1                                  Bronchofiberoskop (Giętki wideoendoskop intubacyjny 2 szt. z monitorem 1 szt.)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017-2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | (Giętki wideoendoskop intubacyjny 2 szt. z monitorem 1 szt.) | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy: | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, ul. Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przenośny, wielofunkcyjny monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 2 | Monitor wyposażony w kolorowy ekran umożliwiający podłączenie giętkich wideoendoskopów intubacyjnych | TAK |  |  |
| 3 | Przekątna ekranu monitora min. 6,5" | Podać | Przekątna ekranu: =6,5" - 0 pkt. >6,5" - 5 pkt, |  |
| 4 | Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |  |
| 5 | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |  |
| 6 | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski umieszczone z boku ekranu | TAK |  |  |
| 7 | Monitor wyposażony w min. 2 gniazda do jednoczesnego podłączenia 2 giętkich wideoendoskopów intubacyjnych o różnych rozmiarach lub jednego wideoendoskopu giętkiego i głowicy kamery | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy monitora o dedykowany wideolaryngoskop z kamerą wbudowaną w łopatkę wideolaryngoskopu | Podać | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 9 | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej (jpg) i filmu wideo (mpeg4) | TAK |  |  |
| 10 | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |  |
| 11 | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |  |
| 12 | Gniazdo karty SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |  |
| 13 | Współczynnik ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |  |
| 14 | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję balansu bieli | TAK |  |  |
| 15 | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolory, kontrast | TAK |  |  |
| 16 | Uruchamianie zapisu zdjęcia i wideo przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez mocowanie VESA, uchwyt VESA w zestawie | TAK |  |  |
| 19 | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK |  |  |
| 20 | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |  |
| 21 | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 22 | Masa monitora nie większa niż 1300 g | TAK |  |  |
| 23 | Giętki wideoendoskop intubacyjny 4,0 mm- 1 zestaw |  |  |  |
| 24 | Wideoendoskop kompatybilny z przenośnym, wielofunkcyjnym monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji | TAK |  |  |
| 25 | Źródło światła LED oraz przetwornik obrazowy zintegrowane w wideoendoskopie | TAK |  |  |
| 26 | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |  |
| 27 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 4,0 mm | TAK |  |  |
| 28 | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |  |
| 29 | Długość robocza 65 cm | TAK |  |  |
| 30 | Średnica kanału roboczego min. 1,5 mm | TAK |  |  |
| 31 | Zintegrowane w części proksymalnej wideoendoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |  |
| 32 | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | Podać | Ilość pozycji: =2 - 0 pkt. >2 - 10 pkt. |  |
| 34 | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |  |
| 35 | Stopień ochrony IPX8, możliwość pełnego zanurzenia w roztworze podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 36 | Zintegrowany przewód sygnałowy łączący z wielofunkcyjnym monitorem | TAK |  |  |
| 37 | Możliwość sterylizacji w STERRAD | TAK |  |  |
| 38 | W zestawie: - walizka do przechowywania - miernik szczelność - 1 szt. - zawór ssący, jednorazowy - 20 szt. - gumowa zatyczka do kanału roboczego, autoklawowalna - 10 szt. - przystawka do przepłukiwania kanału roboczego / ssącego - 1 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanały roboczego - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |  |
| 39 | Giętki wideoendoskop intubacyjny 5,5 mm- 1 zestaw |  |  |  |
| 40 | Wideoendoskop kompatybilny z przenośnym, wielofunkcyjnym monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji | TAK |  |  |
| 41 | Źródło światła LED oraz przetwornik obrazowy zintegrowane w wideoendoskopie | TAK |  |  |
| 42 | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |  |
| 43 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 5,5 mm | TAK |  |  |
| 44 | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |  |
| 45 | Długość robocza 65 cm | TAK |  |  |
| 46 | Średnica kanału roboczego min. 2,1 mm | TAK |  |  |
| 47 | Zintegrowane w części proksymalnej wideoendoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |  |
| 48 | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | Podać | Ilość pozycji: =2 - 0 pkt. >2 - 10 pkt. |  |
| 50 | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |  |
| 51 | Stopień ochrony IPX8, możliwość pełnego zanurzenia w roztworze podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 52 | Zintegrowany przewód sygnałowy łączący z wielofunkcyjnym monitorem | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość sterylizacji w STERRAD | TAK |  |  |
| 54 | W zestawie: - walizka do przechowywania - miernik szczelność - 1 szt. - zawór ssący, jednorazowy - 20 szt. - gumowa zatyczka do kanału roboczego, autoklawowalna - 10 szt. - przystawka do przepłukiwania kanału roboczego / ssącego - 1 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanały roboczego - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |  |
| 55 | Głowica kamery - 1 szt. |  |  |  |
| 56 | Głowica kamery kompatybilna z przenośnym, wielofunkcyjnym monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji | TAK |  |  |
| 57 | Wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS | TAK |  |  |
| 58 | Wyposażona w mechanizm do podłączenia do standardowego okularu optycznego fiberoskopu intubacyjnego | TAK |  |  |
| 59 | Zintegrowany przewód sygnałowy, przymocowany do głowicy osiowo | TAK |  |  |
| 60 | Ogniskowa f=20 mm | TAK |  |  |
| 61 | Akcesoria do giętkich wideoendoskopów intubacyjnych |  |  |  |
| 62 | Kleszcze biopsyjne giętkie - 1 szt. | TAK |  |  |
| 63 | Kleszcze chwytające giętkie - 1 szt. | TAK |  |  |
| 64 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideoendoskopu - 2 szt. | TAK |  |  |
| 65 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową - 1 szt. | TAK |  |  |
| 66 | Zawór ssący, wielorazowy, kompatybilny z oferowanymi giętkimi wideoendoskopami intubacyjnymi - 2 szt. | TAK |  |  |
| 67 | Smar do zaworów instrumentów - 2 szt. | TAK |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                    Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 2                                                                            Ssak elektryczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017-2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przepływ > 20 l/min | Tak |  |  |
| 2 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora LED umożliwiający ocenę stanu naładowania akumulatora podczas pracy we mgle | Tak |  |  |
| 3 | Ssak wyposażony w manometr | Tak |  |  |
| 4 | Nieskładany uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie ssaka | Tak |  |  |
| 5 | Zakres płynnej regulacji podciśnienia od co najmniej -0.05 do -0.08 bar | Tak |  |  |
| 6 | Czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania w trybie ciągłym - min. 35 minut | Podać | ≥ 35 min – 5 pkt < 35 min - 0 pkt |  |
| 7 | Zbiornik wielokrotnego użytku przeznaczonym do sterylizacji lub dezynfekcji ze zintegrowanym w pokrywie wymiennym filtrem antybakteryjnym, zaworem anty-przelewowym. | Tak |  |  |
| 8 | Bezdrenowe łączenie zbiornika ze ssakiem umożliwiające jego szybki montaż | Podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | Zbiornik wielokrotnego użytku niewymagający stosowania uszczelki. | Tak |  |  |
| 10 | Max. natężenie hasłu podczas pracy przy ciśnieniu -0.08 bar ≤ 65 dB(A) | Tak |  |  |
| 11 | Wymiary drenu ssaka Ø 10 mm, długość min. 1300 mm | Tak |  |  |
| 12 | Uchwyt do mocowania drenu w obudowie ssaka, umożliwiający swobodny transport | Tak |  |  |
| 13 | Opcja montażu zbiornika, umożliwiającego stosowanie jednorazowych woreczków na wydzielinę. | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość mocowania do uchwytu ściennego z mechanizmem blokady | Tak |  |  |
| 15 | Wskaźnik zużycia akumulatora na panelu ssaka | Tak |  |  |
| 16 | Akumulator o pojemności min. 3000 mAh | Tak |  |  |
| 17 | Obudowa z tworzywa ABS | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 3                                                                   System ogrzewania pacjenta (noworodka)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 - 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci, ul. Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System składający się z modułu kontrolnego oraz materaca grzewczego. | Tak |  |  |
| 2 | Funkcje jednostki kontrolnej: | Tak |  |  |
| 3 | Alarmy: wizualny i dźwiękowy | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Autotest systemu | Tak |  |  |
| 5 | Kabel łączący sterownik z materacem min. 3 m | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość mocowania jednostki kontrolnej do standardowych statywów kroplówkowych, brzegu łóżka, stołu, szyny medycznej | Tak |  |  |
| 7 | System wykorzystujący prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | Tak |  |  |
| 8 | Wyświetlanie zadanej temperatury | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9 | Skok regulacji temperatury max co 0,5 [°C] | Tak |  |  |
| 10 | Zakres ustawienia temperatury min. od 28 [°C](+/- 5°C) do 39 [°C] | Tak |  |  |
| 11 | System nie wymagający stosowania materiałów jednorazowego użytku | Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 | System bez emisji dźwięku | Tak |  |  |
| 13 | Konektor do połączenia materaca z kontrolką zabezpieczony przed dostaniem płynów do środka . | Tak |  |  |
| 14 | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 15 | Materacyk - właściwości : | Tak |  |  |
| 16 | System ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, nie powodujący ogrzewania otoczenia | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary materacyka - 730 x 580 mm +/- 80mm | Tak |  |  |
| 18 | Bezpieczny system ogrzewania w nowoczesnej technologii polimerów lub włókien węglowych , z min. 18 milimetrową warstwa przeciwodleżynową, oraz poliesterowym lub poliuretanowym poszyciem,, | Tak |  |  |
| 19 | Wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowany min. 1 czujnik temperatury | Tak |  |  |
| 21 | Dezynfekcja materaca grzewczego za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
| 22 | Zewnętrzne pokrycie bezlateksowe. | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)