Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Zestaw do trudnej intubacji - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Copernicus Podmiot leczniczy Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Tor wizyjny - 1 szt. |
| 1 | Przenośny, kompaktowy tor wizyjny do podłączenia i obsługi - zaoferowanych w ofercie wideobronchoskopów - zaoferowanych w ofercie wideolaryngoskopów | Tak |  |
| 2 | Przenośny, kompaktowy tor wizyjny umożliwiający podłączenie i obsługę sztywnych optyk endoskopowych oraz bronchoskopów optycznych różnych producentów przy wykorzystaniu zaoferowanej głowicy kamery oraz zaoferowanego zewnętrznego kompaktowego źródła światła LED | Tak |  |
| 3 | Przekątna kolorowego ekranu monitora min. 6,5" | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli | Tak |  |
| 5 | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | Tak |  |
| 6 | Obsługa funkcji monitora co najmniej poprzez przyciski umieszczone z boku ekranu | Tak |  |
| 7 | Monitor wyposażony w min. 2 gniazda do jednoczesnego podłączenia 2 źródeł obrazu (wideolaryngoskopów oraz głowicy kamery w dowolnych konfiguracjach) | Tak |  |
| 8 | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej (jpg) i filmu wideo (mpeg4) – karta pamięci co najmniej 64 GB w cenie oferty. | Tak |  |
| 9 | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | Tak |  |
| 0 | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | Tak |  |
| 1 | Gniazdo karty SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję balansu bieli | Tak |  |
| 3 | Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolory, kontrast | Tak |  |
| 4 | Uruchamianie zapisu zdjęcia i wideo przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści każdego z zaoferowanych wideobronchoskopów | Tak |  |
| 5 | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | Tak |  |
| 6 | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez mocowanie VESA – jeden uchwyt w zestawie | Tak |  |
| 7 | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy oraz komplet akumulatorów w zestawie | Tak |  |
| 8 | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego min. 2 godziny | Tak |  |
| 9 | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | Tak |  |
| 0 | Masa monitora nie większa niż 1300 g | Tak |  |
| 1 | Torba służąca do przenoszenia monitora wyposażona w kieszenie do przechowywania zaoferowanej głowicy kamery oraz wideolaryngoskopów w cenie oferty | Tak |  |
| 21.1 | Stojak na kółkach do transportu toru wizyjnego przymocowanego uchwytem w standardzie VESA z miejscem na przechowanie zaoferowanych podzespołów w cenie oferty. |  |  |
|  | Głowica kamery - 1 szt. |
| 2 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym przenośnym torem wizyjnym | Tak |  |
| 3 | Wyposażona w adapter umożliwiający podłączenie optyk sztywnych oraz fiberoskopów optycznych ze standardowym okularem | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniającej zoom optyczny min. 2 x | Tak |  |
| 5 | Wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk | Tak |  |
| 7 | Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na obiektywie głowicy kamery | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość min. SD, wyposażona w min. 1 xCCD | Tak |  |
| Wideolaryngoskopy - 3 szt. |
| 9 | Wideolaryngoskop wyposażony min. w - łopatka o rozmiarze 2 – 1 szt. - łopatka o rozmiarze 3 – 1 szt. - łopatka o rozmiarze 4 – 1 szt. - monitor umożliwiający podłączenie bezpośrednio do wideolaryngoskopu (z pominięciem zaoferowanego toru wizyjnego) zasilany akumulatorowo - co najmniej dwa akumulatory oraz jedna ładowarka w cenie oferty. | Tak |  |
| 0 | Wideolaryngoskop współpracujący z w/w torem wizyjnym: - w pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych - podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez przewód - co najmniej dwa przewody dołączone do zestawu - rękojeść wyposażona w przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo - kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce - obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji - pełne zanurzenie w roztworze - możliwość sterylizacji w STERRAD, tlenku etylenu | Tak |  |
| 1 | Przewód łączący oferowany wideolaryngoskop z monitorem nie wymagający sterylizacji | Tak |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania elementów zestawu, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów - 1 szt. | Tak |  |
| Wideobronchoskop I - 1 szt. |
| 3 | Widebronchoskop współpracujący z w/w torem wizyjnym | TAK |  |
| 4 | Rękojeść wideobronchoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 4,0 mm | TAK |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 65 cm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 1,5 mm | TAK |  |
|  | Zintegrowane w części proksymalnej wideobronchoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |
|  | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |
|  | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | TAK |  |
|  | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego zanurzenia w roztworze podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji co najmniej w STERRAD i tlenku etylenu | TAK |  |
|  | W zestawie: - walizka do przechowywania - miernik szczelność - 1 szt. - zawór ssący, jednorazowy - 20 szt. - zawrór ssący, wielorazowy – 1 szt. - gumowa zatyczka do kanału roboczego, autoklawowalna - 10 szt. - przystawka do przepłukiwania kanału roboczego / ssącego - 1 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanały roboczego - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |
| Wideobronchoskop II - 1 szt. |
|  | Wideobronchoskop współpracujący z w/w torem wizyjnym | TAK |  |
|  | Rękojeść wideoebronchoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 5,5 mm | TAK |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 65 cm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,1 mm | TAK |  |
|  | Zintegrowane w części proksymalnej wideoebronchoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |
|  | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |
|  | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | TAK |  |
|  | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w STERRAD | TAK |  |
|  | W zestawie: - walizka do przechowywania - miernik szczelność - 1 szt. - zawór ssący, jednorazowy - 20 szt. - gumowa zatyczka do kanału roboczego, autoklawowalna - 10 szt. - przystawka do przepłukiwania kanału roboczego / ssącego - 1 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanały roboczego - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |
| Wideobronchoskop III - 1 szt. |
|  | Wideobronchoskop współpracujący z w/w torem wizyjnym | TAK |  |
|  | Rękojeść wideoebronchoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 3,0 mm | TAK |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 51 cm | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w STERRAD | TAK |  |
|  | W zestawie: - walizka do przechowywania - miernik szczelność - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |
| Akcesoria do wideobronchoskopów |
|  | Kleszcze biopsyjne giętkie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające giętkie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideobronchoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideobronchoskopu - 3 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową - 1 szt. | TAK |  |
|  | Zawór ssący, wielorazowy, kompatybilny z oferowanymi giętkimi wideobronchoskopami - 2 szt. | TAK |  |
|  | Smar do zaworów instrumentów - 2 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja, co najmniej 36 miesięcy | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)