Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                           załącznik nr 1

Pakiet nr 1                                                                              Łóżeczka dziecięce

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, dostępnych w szerokiej gamie kolorów. | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1700 mm, (+/- 50 mm) Długość wewnętrzna leża min 1450 mm Szerokość całkowita: 850 mm, (+/- 50 mm) Wysokość całkowita: 1530 mm, (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 3 | Leże łóżka jedno – segmentowe | TAK |  |  |
| 4 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | TAK |  |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |  |
| 6 | Od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |  |
| 7 | Wysokość leża od podłoża regulowana w zakresie co najmniej : od 700 mm do 1000 96 mm, (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 8 | Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 120 | TAK |  |  |
| 9 | Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 120 | TAK |  |  |
| 10 | Zintegrowane barierki regulowane płynnie, bezstopniowo zwalniane za pomocą dźwigni nożnej. | TAK |  |  |
| 11 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 100 mm, każde z blokadą indywidualną. | TAK |  |  |
| 12 | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac jednoczęściowy w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, - Kuweta na rzeczy, - Tworzywowy pojemnik na odpady. - Kolor - pomarańczowy | TAK |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel