Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                         załącznik nr 1

Pakiet nr 3					                                                Stół operacyjny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Blat stołu | TAK |  |  |
| 2 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2100 mm / 650 mm 2070 mm /600 mm (+/- 50 100 mm) (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 3 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 650mm 550 mm (+/- 50 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 4 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, umożliwiające monitorowanie ramieniem C | TAK |  |  |
| 5 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta lub z prawej i lewej strony podstawy stołu. | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji | TAK |  |  |
| 7 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu wraz z materacem w minimalnym zakresie od 600 680 mm do 1050mm (+/-50mm) | TAK |  |  |
| 8 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 20° (+/- 5). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na pneumatycznej regulacji za pomocą korby umieszczonej z boku stołu. | TAK |  |  |
| 9 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 10 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga min. 20° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 11 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 12 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w minimalnym zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 13 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w minimalnym zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) | TAK podać | Pneumatyczna regulacja podgłówka 20pkt Mechaniczna regulacja podgłówka – 0 pkt |  |
| 14 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). Dźwignią / dźwigniami umieszczonymi w podstawie stołu. | TAK podać | Koła z blokadą i funkcją do jazdy na wprost – 10pt Koła tylko z blokadą – 0 pkt |  |
| 15 | Koła pojedyncze lub podwójne o średnicy min. 150 125mm | TAK podać | Koła pojedyncze – 0 pkt Koła podwójne – 10pkt |  |
| 16 | Podstawa pokryta osłoną ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego w jasnym kolorze. | TAK |  |  |
| 17 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg | TAK |  |  |
| 18 | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |  |
| 19 | Podpora pod rękę z zaciskiem mocującym, 1 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Podpora pod rękę z regulacją pochylenia wspomaganą sprężyną gazową z zaciskiem mocującym, 1 szt | Podać | Podpora ze wspomaganiem sprężyną gazową – 20 pkt Bez wspomagania – 0 pkt |  |
| 21 |  | TAK |  |  |
| 22 | Ekran anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej z zaciskiem, 3 1 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Pręt infuzyjny z zaciskiem, 3 1 szt. | TAK |  |  |