Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                                                                                                                        Pakiet nr 2                                                                 Lampa zabiegowa  jezdna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa na statywie z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie lampy | TAK |  |
| 2 | Lampa LED | TAK |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | TAK |  |
| 4 | Min. 4 – stopniowy zakres regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw min. 95 | TAK |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h | TAK |  |
| 8 | Oprawa regulowana ( odległość od podłogi ) w min. zakresie 900 – 2000mm | TAK |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)