Gdańsk, dnia 6 września 2018 r.

D10.251.46.A.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na postępowanie pt.:

„Zakup aparatury medycznej w ramach sukcesywnych dostaw”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 4 Ssaki elektryczne - Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o maksymalnym przepływie 181/min. Nie posiadający zakręconej pokrywy butli zbiornik wielokrotnego użytku niewymagającego stosowania uszczelki, spełniający pozostałe wymagania.

Odpowiedz na Pytanie nr 1:  SIWZ bez zmian

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedz na Pytanie nr 2: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% oraz włącz/wyłącz umieszczone na czaszy. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedz na Pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% oraz włącz/wyłącz umieszczone na czaszy. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedz na Pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany    montaż lampy?

Odpowiedz na Pytanie nr 5: Strop wykonany jest z materiału umożliwiającego zakotwiczenie lampy.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedz na Pytanie nr 6: Zamawiający wyjaśnia, że lampy zamawiane będą sukcesywna w ramach potrzeb Zamawiającego w związku, z czym na chwilę obecną nie ma możliwości określenia dokładnej odległości pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem. W cenie oferty Wykonawca przewidzi standardowe rozwiązanie, którego dokładne wymiary zostaną ustalone na etapie zamawiania konkretnej lampy.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedz na Pytanie nr 7: Doprowadzenie przewodów leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści lampy o zakresie ramion jak na zdjęciu poniżej?

Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedz na Pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z płynną regulacją natężenia światła przez obrót uchwytu sterylnego, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz na Pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z oprawą regulowaną w zakresie 140-220 cm (odległość od podłogi), co wydaje się być parametrem optymalnym dla większości procedur medycznych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie nietypowych wymagań Zamawiającego.

Odpowiedz na Pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z płynną regulacją natężenia światła przez obrót uchwytu sterylnego, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz na Pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z oprawą regulowaną w zakresie 140-240 cm (odległość od podłogi), co wydaje się być parametrem optymalnym dla większości procedur medycznych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie nietypowych wymagań Zamawiającego.

Odpowiedz na Pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie 30 000h?

Odpowiedz na Pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie 30 000h?

Odpowiedz na Pytanie nr 14:  Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający wykreśli wymaganie zawarte w lp.8 (oprawa regulowana, odległość od podłogi w min. zakresie 900 – 2000mm), gdyż taki opis wskazuje na lampy w wariancie mobilnym i w żaden sposób nie odnosi się do lamp sufitowych będących przedmiotem zamówienia w tym pakiecie?

Odpowiedz na Pytanie nr 15:  Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 16:

Pakiet nr 5 Defibrylator - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 360J: maksymalnie 10 sekund ?

Odpowiedz na Pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 5 Defibrylator - Czy Zamawiający dopuści jako parametr punktowany  w ocenie  5 pkt za Ekran kolorowy o przekątnej powyżej  6 cali ?

Odpowiedz na Pytanie nr 17: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 4 Ssaki elektryczne - Czy zamawiający dopuści urządzenia z czasem pracy na akumulatorze:

a.	40 min, z zasilaczem wewnętrznym;

b.	80 min, z zasilaczem zewnętrznym?

Odpowiedz na Pytanie nr 18: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 4 Ssaki elektryczne - Czy zamawiający dopuści urządzenia ze zbiornikiem wielorazowym z uszczelka silikonowa w pokrywie wielorazowej (uszczelka sterylizowalna) ?

Odpowiedz na Pytanie nr 19: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 4 Ssaki elektryczne - Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości mocowania do uchwytu ściennego, ale wyposażone w torbę transportową, z możliwością pracy bez wyjmowania urządzenia z torby?

Odpowiedz na Pytanie nr 20: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 21:

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat z PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej (Mva) oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP, spełniającym pozostałe wymagania?

Odpowiedz na Pytanie nr 21: Zamawiający dopuści zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością regulacji częstości oddechów w zakresie wył/0 – 80 odd/min?

Odpowiedz na Pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Programowalne parametry wentylacji:

- częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 0 – 80 odd/min;

- ciśnienie EPAP w zakresie 0 cmH20 - 25 cmH20

- ciśnienie wdechowe w zakresie min: 2 cmH20 - 50 cmH20?

Odpowiedz na Pytanie nr 23: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym objętość oddechowa nastawiana wynosi (Vt): 50 -2500ml?

Odpowiedz na Pytanie nr 24: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej (MVa) oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP, spełniającym pozostałe wymagania?

Odpowiedz na Pytanie nr 25:Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością regulacji częstości oddechów w zakresie wył/0 – 80 odd/min?

Odpowiedz na Pytanie nr 25:Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Programowalne parametry wentylacji:

- częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 0 – 80 odd/min;

- ciśnienie EPAP w zakresie 0 cmH20 - 25 cmH20

- ciśnienie wdechowe w zakresie min: 2 cmH20 - 50 cmH20?

Odpowiedz na Pytanie nr 26:Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamwiający dopuści aparat, w którym objętość oddechowa nastawiana wynosi (Vt): 50 -2500ml?

Odpowiedz na Pytanie nr 27:Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości ustawienia westchnięć?

Odpowiedz na Pytanie nr 28: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 29:

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający w parametrach nastawianych funkcji nebulizacji, jednakże pozwalający na przeprowadzenie nebulizacji większością typów nebulizatorów zewnętrznych dostepnymi na rynku?

Odpowiedz na Pytanie nr 29: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 30:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści 3-stopniowy zakres regulacji natężenia światła? Jest to niewielka różnica od wymagań SIWZ.

Odpowiedz na Pytanie nr 30: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 31:

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa mobilna - Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji położenia kopuły w pionie w zakresie 1020-2020 mm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań.

Odpowiedz na Pytanie nr 31: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 32:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający dopuści 3-stopniowy zakres regulacji natężenia światła? Jest to niewielka różnica od wymagań SIWZ.

Odpowiedz na Pytanie nr 32: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 33:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki względem lampy sufitowej wymagając regulację położenia kopuły w pionie 900-2000 mm odpowiednią do lamp mobilnych? W przypadku lamp sufitowych parametry lamp określane są zgodnie z normą w odległości 1 m nad stołem zabiegowym.

Odpowiedz na Pytanie nr 33: Zgodnie ze zmienionym OPZ Zamawiający zmienił zapis i skorygował omyłkę pisarską.

Pytanie nr 34:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedz na Pytanie nr 34: Strop wykonany jest z materiału umożliwiającego zakotwiczenie lampy.

Pytanie nr 35:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedz na Pytanie nr 35: Zamawiający wyjaśnia, że lampy zamawiane będą sukcesywna w ramach potrzeb Zamawiającego w związku, z czym na chwilę obecną nie ma możliwości określenia dokładnej odległości pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem. W cenie oferty Wykonawca przewidzi standardowe rozwiązanie, którego dokładne wymiary zostaną ustalone na etapie zamawiania konkretnej lampy.

Pytanie nr 36:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedz na Pytanie nr 36: Doprowadzenie przewodów leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 37:

Pakiet nr 7 Lampa zabiegowa sufitowa - Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedz na Pytanie nr 37: Doprowadzenie przewodów leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 38:

Pytanie do umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin przystąpienia do naprawy w okresie gwarancji do 5 dni roboczych?

Odpowiedz na Pytanie nr 38: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 39:

Pytanie do umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia usterki do 8 dni roboczych?

Odpowiedz na Pytanie nr 39: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 40:

Pytanie do umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia usterki z koniecznością sprowadzania części spoza granic Polski do 21 dni roboczych?

Odpowiedz na Pytanie nr 40: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 41

Pakiet nr 5 Defibrylatory - Zamawiający opisał wymóg posiadania auto testu urządzenia „wykonywany przy zainstalowanym akumulatorze oraz przy podłączeniu do sieci elektrycznej. Czy w związku z zamieszczonym opisem zamawiający wymaga, by codzienny auto test był wykonywany w następujących trybach:  pracy akumulatorowej, akumulatorowo-sieciowej i sieciowej?

Odpowiedz na Pytanie nr 41: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 42

Pakiet nr 5 Defibrylatory - Zamawiający we wskazanym punkcie opisał tryb defibrylacji półautomatycznej AED. Czy w związku z tym wymaga, by urządzenie posiadało dodatkowo funkcję wykrywania ruchu pacjenta podczas oceny jego stanu? Tryb AED jest wykorzystywany przez osoby nieposiadające wystarczającej biegłości w posługiwaniu się defibrylatorem manualnym. Taka funkcjonalność daje pewność poprawnego, bezpiecznego użycia defibrylatora przez osoby korzystające z opisanego trybu.

Odpowiedz na Pytanie nr 42: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 43

Pakiet nr 5 Defibrylatory - Zamawiający w SIWZ opisał wymóg minimalny: „Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście”. Punktacja natomiast ocenia ekran o przekątnej >8”.  W związku z zamieszczonym opisem prosimy o doprecyzowanie w/w parametru.

Odpowiedz na Pytanie nr 43: Zgodnie ze zmienionym OPZ Zamawiający odstąpił od punktacji parametru

Pytanie nr 44

Pakiet nr 4 Ssaki elektryczne - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny Accuvac Pro, cenionego niemieckiego producenta Weinmann o następujących parametrach:

-	Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar wybierana przez naciśnięcie klawisza

-	zbiornik o pojemności 1000 ml, wielokrotnego użytku przeznaczone do sterylizacji z pokrywą, filtrem antybakteryjnym, zaworem anty-przelewowym

-	Max. natężenie hasłu podczas pracy przy ciśnieniu -0.08 bar ≤  66dB(A) < 70 dB(A)

-	Waga ssaka 4,8 kg z pełnym oprzyrządowaniem

-	Ssak wyposażony w zasilacz. W zestawie ze ssakiem dostarczony zostanie również przewód zasilający.

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedz na Pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 1 Respiratory - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający możliwość stosowania obwodów przeciekowego oraz jednorurowego z zastawką?

Odpowiedz na Pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 46

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający możliwość stosowania wszystkich wymienionych w punkcie 15 pakietu nr 1 trybów objętościowo i ciśnieniowo zmiennych zarówno w układzie przeciekowym oraz jednorurowym z zastawką?

Odpowiedz na Pytanie nr 46: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 47

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy Zamawiający wymaga by respirator posiadał możliwość wentylacji zarówno w układzie przeciekowym jak i jednoruwowym z zastawką, trybami ciśnieniowo i objętościowo zmiennymi wymienionymi w punkcie 15 pakietu nr 1 tj. : CPAP, S, T, ST, PC, ACV, CV, PC-SIMV, SIMV ?

Odpowiedz na Pytanie nr 47: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator, który ma wymagany czas wymiany turbiny po 17,500 godzin pracy aparatu ?

Odpowiedz na Pytanie nr 47: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 48

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy Zamawiający wymaga by respirator posiadał możliwość wentylacji zarówno w układzie przeciekowym jak i jednoruwowym z zastawką, trybami ciśnieniowo i objętościowo zmiennymi wymienionymi w punkcie 15 pakietu nr 1 tj. : CPAP, S, T, ST, PC, ACV, CV, PC-SIMV, SIMV ?

Odpowiedz na Pytanie nr 48: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat posiadający możliwość stosowania obwodu jednorurowego  przeciekowego?

Odpowiedz na Pytanie nr 49: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 50

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 10 kg?

Odpowiedz na Pytanie nr 50: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 51.A

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający przez punkt respirator przystosowany do pracy ciągłej rozumie aparat typu „LIFE SUPPORT” przeznaczony do nieprzerwanej pracy 24h/7. Aparaty przeznaczone do nieprzerwanej pracy 24h/7 wymagają okresowych przeglądów oraz  wymiany części typu turbina ?

Odpowiedz na Pytanie nr 51:  Zamawiający rozumiał przez określenie „respirator do pracy ciągłej” respirator umożliwiający pracę 24/7. W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmienia OPZ i dopuszcza respirator, który jest przystosowany okresowo do pracy ciągłej nie wymagając nieprzerwanej pracy 24/7.

Pytanie nr 51.B

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP – Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia okresową nieprzerwaną ciągłą pracę ale nie jest aparatem typu „LIFE SUPPORT” przeznaczonym do nieprzerwanej pracy 24/7 ?

Odpowiedz na Pytanie nr 52: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 51.C

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z dostępnymi trybami pracy hybrydowymi z docelową objętością i ciśnieniowo zmiennymi CPAP, S, T, S/T, PC ?

Odpowiedz na Pytanie nr 52: Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z możliwością zastosowania trybów hybrydowych i ciśnieniowo-zmiennych w układzie jednorurowym przeciekowym ?

Odpowiedz na Pytanie nr 52: Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z możliwością nastawienia docelowej objętości oddechowej w minimalnym zakresie  200 ml -1500 ml ?

Odpowiedz na Pytanie nr 53: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z możliwością nastawienia Regulowany czas wdechu  w zakresie 0,5 do 3 sekund ?

Odpowiedz na Pytanie nr 54: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat umożliwiający monitorowanie wielu parametrów wentylacji  między innymi (ciśnienia, objętość oddechowa, wentylacja minutowa, częstość oddechowa, przecieki powierza, stosunek I/E) ale bez możliwości monitorowania krzywych oddechowych ?

Odpowiedz na Pytanie nr 55: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat posiadający wskaźnik ciśnienia aktualnego graficzny i cyfrowy ale nie posiada wskaźnika średniego ciśnienia ?

Odpowiedz na Pytanie nr 56: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat bez cyfrowego wskaźnika ciśnienia szczytowego ?

Odpowiedz na Pytanie nr 57: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający alarmy: braku zasilania; niskiej częstości oddechów; bezdechu, regulacji poziomu ciśnienia, niskiej wentylacji minutowej, niskiego poziomu naładowania baterii, rozłączenia obwodu pacjenta, niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. Alarmy są dostępne w trybach hybrydowych i ciśnieniowo-zmiennych .

Odpowiedz na Pytanie nr 58: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z całkowitą wagą 5 kg ?

Odpowiedz na Pytanie nr 59:  Zapisy OPZ bez zmian.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy Zamawiający dopuści aparat typu „LIFE SUPPORT” do nieprzerwanej ciągłej pracy 24h/7, który w okresie użytkowania wymaga wykonania okresowych przeglądów, w czasie których wymianie podlegać może większa ilość elementów niż akumulator (np. turbina)?

Odpowiedz na Pytanie nr 60: Zapisy OPZ bez zmian.

Pytanie nr 61

dot. Oświadczenia odnośnie art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP – grupa kapitałowa – wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 uPzp. - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedz na Pytanie nr 61: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1,  albo  od  zamieszczenia  na  stronie internetowej  informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5,  przekazuje  zamawiającemu oświadczenie  o przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej,  o której  mowa  w ust. 1 pkt 23.”

Pytanie nr 62

Pakiet nr 4 Ssaki - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem braku zastosowania uszczelki w zbiorniku ssaka , ponieważ znaczna większość powszechnie stosowanych na rynku ssaków spełniających pozostałe parametry posiada zbiornik z wbudowanym kołnierzem uszczelniającym / uszczelką pod tzw deklem.

Odpowiedz na Pytanie nr 62: Zamawiający odstąpił od wymogu tego parametru.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 4 Ssaki - Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju uchwytu ściennego wymaga? Oferowane przez naszego producenta rozwiąznanie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Odpowiedz na Pytanie nr 63: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie

Pytanie nr 64

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedz na Pytanie nr 64: Zamawiający wyraża zgodę na 42 dniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do pakietu nr 6.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) bez zewnętrznej ramy, co nie wpływa na funkcjonalność lóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 65: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 66

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) z głównymi profilami stelażu łóżku o wymiarach 2,5 x 4 cm?

Odpowiedz na Pytanie nr 66: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 67

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) ze szczytami o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości 8 mm; wypełnienie montowane na stałe), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedz na Pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 68

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Odpowiedz na Pytanie nr 68: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 69

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) wyposażone w pilot przewodowy, który może mieć wszystkie funkcje zablokowane, wszystkie funkcje odblokowane, bądź zablokowaną tylko funkcje trendelenburga?

Odpowiedz na Pytanie nr 69: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 70

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) bez tworzywowej osłony podwozia?

Odpowiedz na Pytanie nr 70: Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuści przy założeniu, że za zaoferowanie łóżka bez tworzywowej osłony podwozia oferent nie otrzyma punktu za jakość.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ I) z barierkami bocznymi dzielonymi, chroniącymi pacjenta na całej długości leża, aluminiowymi, składanymi obok leża, z funkcja świadomego użycia, z tworzywowymi elementami na nich stanowiącymi powierzchnie odbojowe?

Odpowiedz na Pytanie nr 71: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający wymaga aby łóżko (typ I) posiadało elektryczną regulacje funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedz na Pytanie nr 72: Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Pytanie nr 73

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) bez zewnętrznej ramy, co nie wpływa na funkcjonalność lóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 73: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 74

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) z głównymi profilami stelażu łóżku o wymiarach 2,5 x 4 cm?

Odpowiedz na Pytanie nr 74:Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 75

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) ze szczytami o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości 8 mm; wypełnienie montowane na stałe), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedz na Pytanie nr 75: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 76

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Odpowiedz na Pytanie nr 76: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 77

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) wyposażone w pilot przewodowy, który może mieć wszystkie funkcje zablokowane, wszystkie funkcje odblokowane, bądź zablokowaną tylko funkcje trendelenburga?

Odpowiedz na Pytanie nr 77: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 78

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ II) bez tworzywowej osłony podwozia?

Odpowiedz na Pytanie nr 78: Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuści przy założeniu, że za zaoferowanie łóżka bez tworzywowej osłony podwozia oferent nie otrzyma punktu za jakość.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne - Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko (typ II) posiadało elektryczną regulacje funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedz na Pytanie nr 79: Zgodnie ze zmienionym OPZ Zamawiający wymaga

Pytanie nr 80

Pakiet nr 9 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedz na Pytanie nr 80: Zamawiający wyraża zgodę na 42 dniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do pakietu 6.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedz na Pytanie nr 81: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 82

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez elastycznych listew odbojowych na barierkach? Najbardziej skrajnymi elementami w łóżku są krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami o otarciami

Odpowiedz na Pytanie nr 82: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 83

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedz na Pytanie nr 83: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 84

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnieniem leża panelami z siatki mocowanymi na stałe?

Odpowiedz na Pytanie nr 84: Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość odejmowania wypełnienia w celu dezynfekcji

Pytanie nr 85

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 85: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 86

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokowania tylko pozycji Trendelenburga a reszta funkcji pozostaje odblokowana?

Odpowiedz na Pytanie nr 86: Zamawiający dopszcza

Pytanie nr 87

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w centralny panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka oraz pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 87: Zamawiający nie wymaga zaoferowania centralnego panelu

Pytanie nr 88

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedz na Pytanie nr 88: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 89

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

Odpowiedz na Pytanie nr 89: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 90

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane proszkowo?

Odpowiedz na Pytanie nr 90: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 90

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane proszkowo?

Odpowiedz na Pytanie nr 90: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 91

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.?

Odpowiedz na Pytanie nr 91:Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 92

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez elastycznych listew odbojowych na barierkach? Najbardziej skrajnymi elementami w łóżku są krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami o otarciami.

Odpowiedz na Pytanie nr 92: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 93

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedz na Pytanie nr 93: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 94

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnieniem leża panelami z siatki mocowanymi na stałe?

Odpowiedz na Pytanie nr 94: Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość odejmowania wypełnienia w celu dezynfekcji

Pytanie nr 95

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 95: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 96

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokowania tylko pozycji Trendelenburga a reszta funkcji pozostaje odblokowana?

Odpowiedz na Pytanie nr 96: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 97

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w centralny panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka oraz pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedz na Pytanie nr 97: Zamawiający nie wymaga zaoferowania centralnego panelu

Pytanie nr 98

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedz na Pytanie nr 98: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 99

Pakiet nr 8 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

Odpowiedz na Pytanie nr 99: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 100

Pakiet nr 8 Szafka przyłóżkowa - 20.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadająca szerokość 440 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedz na Pytanie nr 100: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 101

Pakiet nr 8 Szafka przyłóżkowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą przy blacie górnym szafki jednolitego metalowego relingu?

Odpowiedz na Pytanie nr 101: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 102

Pakiet nr 8 Szafka przyłóżkowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadająca trzy osobne metalowe relingi z trzech stron blatu?

Odpowiedz na Pytanie nr 102:Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 103

Pakiet nr 8 Łóżka Szafka przyłóżkowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

Odpowiedz na Pytanie nr 103:Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 104

Pakiet nr 8 Łóżka Szafka przyłóżkowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez aluminiowych listew po bokach szafki?

Odpowiedz na Pytanie nr 104: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 105

Pakiet nr 8 Łóżka Szafka przyłóżkowa - Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od złożenia zamowienia?

Odpowiedz na Pytanie nr 105: Zamawiający dopuszcza 42 dniowy termin realizacji zamówień

Pytanie nr 106

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 570 - 910 mm?

Odpowiedz na Pytanie nr 106: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 106

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający dźwignię do regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną od strony nóg?

Odpowiedz na Pytanie nr 106: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 107

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który nie posiada pod leżem aluminiowej listwy z przesuwanymi uchwytami?

Odpowiedz na Pytanie nr 107: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 108

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który nie posiada nierdzewnych szyn na szczytach wózka do zamontowania dodatkowej aparatury medycznej, jednak wyposażony w półkę pod aparaturę?

Odpowiedz na Pytanie nr 108: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie nr 109

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej umożliwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem jak również prosta dezynfekcję, bez tworzywowych wstawek?

Odpowiedz na Pytanie nr 109: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 110

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szczyty z możliwością ich wyjęcia, pewnie posadowione w uchwytach w ramie leża, bez potrzeby stosowania dodatkowych ich zabezpieczeń podczas transportu?

Odpowiedz na Pytanie nr 110: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 111

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który nie posiada uchwytu do montażu prześcieradła jednorazowego?

Odpowiedz na Pytanie nr 111: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 112

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedz na Pytanie nr 112: Zapisy SIWZ bez zmina.

Pytanie nr 113

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami o wysokości 215 mm powyżej leża?

Odpowiedz na Pytanie nr 113: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 114

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami wykonane ze stali nierdzewnej bez tworzywowych elementów?

Odpowiedz na Pytanie nr 114: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 115

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami nie posiadającymi listwy odbojowej w dolnej poprzeczce?

Odpowiedz na Pytanie nr 115: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 116

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki składane wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedz na Pytanie nr 116: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 117

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez elastycznych listew odbojowych?

Odpowiedz na Pytanie nr 117: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 118

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający materac posiadający wkład z pianki poliuretanowej?

Odpowiedz na Pytanie nr 118: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 119

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający podstawę osłoniętą dwuczęściową budową wykonaną z tworzywa ABS z wytłoczonym pojemnikiem na podręczne rzeczy pacjenta oraz z koszem na butlę tlenową zawieszaną pod leżem zamiast w podstawie?

Odpowiedz na Pytanie nr 119:Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 120

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w osłonę podwozia mocowaną na stałe?

Odpowiedz na Pytanie nr 120: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 121

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający dźwignie blokady centralnej w postaci pałąka umieszczonego w podstawie wózka od strony segmentu nóg?

Odpowiedz na Pytanie nr 121: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 122

Pakiet nr 8 Wózki transportowe - Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od złożenia zamowienia?

Odpowiedz na Pytanie nr 122: Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do pakietu nr 7.

Pytanie nr 123A.

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy zamawiający dopuszcza tryb pracy: CPAP, S-ST, T, PSV, PCV, aPCV, SIMV, MPVP, VCV, aVCV, MPVv

Odpowiedz na Pytanie nr 123A: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 123B

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy zamawiający dopuszcza tryby oddechowe dostępne w zależności od wybranego układu oddechowego tj. W układzie jednorurowym przeciekowym tryby CPAP, ST, T,S W układach zastawkowych : PSV,PCV,aPCV SIMV,MPVP, VCV, aVCV, MPVv

Odpowiedz na Pytanie nr 123B: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 124

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy zamawiający dopuszcza tryb hybrydowy w postaci : zapewnienie docelowej objętości w trybach pracy kontrolowanych i wspomaganych : S, T, ST, PCV, aPCV, PSV, w których docelowe VT gwarantuje  minimalną objętość, aby uniknąć tymczasowego niedostatecznego wentylacji lub wentylacji w przypadku różnych pozycji. Zwiększenie objętości odbywa się poprzez automatyczny wzrost ciśnienia, kontrolowany przez respirator. Maksymalny wzrost ciśnienia jest limitowany poprzez ustawienie deltaP a wzrost ciśnienia jest możliwy w trzech poziomach.

Poziom 1-Co 8 cykli sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 0,5 hPa.

Poziom 2- Co 5 cykli sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 1,0 hPa

Poziom 3- W każdym cyklu sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 1,5 hPa

Odpowiedz na Pytanie nr 124: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 125

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - wyzwalacz ustawiany manualnie przez Personel Medyczny pozwalający na spontaniczny wdech i wydech pacjenta.

Odpowiedz na Pytanie nr 125: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 126

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - respirator wyposażony w Wskaźnik ciśnienia aktualnego, bez wskazania na monitorze ciśnienia średniego.

Odpowiedz na Pytanie nr 126: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 127

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy zamawiający dopuszcza respirator bez wskaźnika ciśnienia szczytowego.

Odpowiedz na Pytanie nr 127: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 128

Pakiet nr 1 Respirator transportowy typ I - Czy zamawiający dopuszcza

Serwis turbiny co 16000 h

Odpowiedz na Pytanie nr 128: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 129

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza wymiary aparaty tj .

Szer 240 mm x dlug 340mm wys 153 mm

Odpowiedz na Pytanie nr 129: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 130

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza  tryby pracy

Cisnieniowo zmienne : CPAP, S-ST, T, PSV,PCV,aPCV SIMV,MPVp, Objetosciowo zmienneVCV, aVCV, MPVv

Odpowiedz na Pytanie nr 130: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 131

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza tryb hybrydowy w postaci : zapewnienie docelowej objętości w trybach pracy kontrolowanych i wspomaganych : S, T, ST, PCV, aPCV, PSV, w których docelowe VT gwarantuje  minimalną objętość, aby uniknąć tymczasowego niedostatecznego wentylacji lub wentylacji w przypadku różnych pozycji. Zwiększenie objętości odbywa się poprzez automatyczny wzrost ciśnienia, kontrolowany przez respirator. Maksymalny wzrost ciśnienia jest limitowany poprzez ustawienie deltaP a wzrost ciśnienia jest możliwy w trzech poziomach.

Poziom 1-Co 8 cykli sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 0,5 hPa.

Poziom 2- Co 5 cykli sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 1,0 hPa

Poziom 3- W każdym cyklu sprawdzana jest objętość. Jeśli rzeczywista VT jest niższa niż ustawiona wartość VT, następuje wzrost ciśnienia IPAP z krokiem 1,5 hPa

Odpowiedz na Pytanie nr 131: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 132A

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza częstość oddechową w zakresie  5-45 odd/min

Odpowiedz na Pytanie nr 132A: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 132B

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza

Częstość w zakresie : 5-45 odd/min

Ciśnienie EPAP w zakresie : 0-20 hPa

Ciśnienie wdechowe w zakresie IPAP-4-45 hPa

Odpowiedz na Pytanie nr 132B: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 133

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza

wyzwalacz ustawiany manualnie przez Personel Medyczny pozwalający na spontaniczny wdech i wydech pacjenta.

Odpowiedz na Pytanie nr 133: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 134

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza respirator wyposażony w Wskaźnik ciśnienia aktualnego, bez wskazania na monitorze ciśnienia średniego

Odpowiedz na Pytanie nr 134: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 135

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza respirator bez wskaźnika ciśnienia szczytowego.

Odpowiedz na Pytanie nr 135: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 136

Pakiet nr 2 Respirator transportowy typ II - Czy zamawiający dopuszcza

Serwis turbiny co 16000 h

Odpowiedz na Pytanie nr 136: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 137

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy zmawiający dopuszcza aparat do wentylacji dzieci i dorosłych od wagi 10 kg

Odpowiedz na Pytanie nr 137 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 138

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w wskaźnik ciśnienia aktualnego bez wskaźnika ciśnienia średniego.

Odpowiedz na Pytanie nr 138 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 139

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy zamawiający dopuszcza aparat bez wskaźnika ciśnienia szczytowego.

Odpowiedz na Pytanie nr 139 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 140

Pakiet nr 3 Aparat do wspomagania BiPAP - Czy zamawiający dopuszcza aparat bez możliwości rozbudowy o akumulator zewnętrzny lecz z zasilaniem wewnętrznym wystarczającym na pracę aparatu do 12 godzin

Odpowiedz na Pytanie nr 140 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający dopuści współczynnik oddawania barw Ra na poziomie 93.

Odpowiedz na Pytanie nr 141 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Piotr Maroszek