Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2018 r.

D10.251.52.A.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na postępowanie na:

Przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1 – 6 w Gdańsku

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: Czy strop nad przedmiotowym odziałem należy docieplić, jak tak to w jaki sposób.

Odpowiedz na Pytanie nr 1: W zakresie Wykonawcy jest wykonanie paroizolacji całej powierzchni stropu z foli paronieprzepuszczelnej, gr. min 0,2 mm , rozwiązanie systemowe z uszczelnieniem taśmą na wszystkich krawędziach , naprawa stopni 16 szt. o wym. 1.05*0.3/0.2 oraz wykonać naprawę podestu 2,0 *3,0 gr do 8 cm beton zbrojony B 20 włóknem  zgodnie z rysunkiem (Rzut poddasza). Dodatkowo Wykonawca wykona uzupełnienie / wypełnienie  otwory w stropie o wym. 0,45*0,35 gr20 cm szt. 14 szt. oraz przebić w stropie w ilości 10 szt.

W części "górnej" poddasza należy ująć uzupełnienie wiatroizolacji  50 m2.

Pytanie nr 2: Czy przy wycenie należy uwzględnić naprawę uszkodzonych kominów w obszarze remontowanego oddziale i na strychu, sprawdzić i udrożnić wolne kanały.

Odpowiedz na Pytanie nr 2: W zakresie Wykonawcy jest naprawa uszkodzonych kominów w obszarze remontowanego oddziału i strychu od poziomu remontowanej kondygnacji do końca przewodów kominowych w ilości:

•	przewody leżące 3.6*3szt*3+2.5*4szt+4.5*4szt+2.7*20szt)

•	przewody pionowe w ilości 7*5,

Wysokość wskazana została na rysunku przekrój A.

W zakresie wymiany Wykonawca wymieni drzwiczki kominowe o wym. 14*14 cm na drzwiczki 14*20 cm  podwójne zabezpieczone powłoką antykorozyjna do stanu ochrony powłoki C3 w ilości min 60 szt.

Wykonawca wykona również otwory kontrolno – czyszczące, wykona zamurowanie z naprawą tynków oraz  pomaluje kominy wapnem.

Dodatkowo  Wykonawca wykona  naprawy tynków cem - wap kat III z zaprawy cem-wap marki 10 na leżących przewodach: 3,6*((0,3*2+0,45)+(0,9+0,45*2)+(0,7+0,45*2))+((2,5*(1,0+0,3*2)+(4,5*(1,1+0,3*2)+2,7*(0,95+1,4+0,75+1,0+1,05+1,6+1,2+1,9+0,45+0,3*2*11).

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Piotr Maroszek