Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Stół zabiegowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala Endourologiczna Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stół przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym lub napędem elektromechanicznym: - regulacja wysokości - przechyły boczne - przechyły wzdłużne - oparcie pleców - ławeczka nerkowa - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - flex/reflex Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak |  |
| 3 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami naładowania baterii | Tak |  |
| 4 | Panel boczny lub pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak |  |
| 5 | Alternatywny napęd hydrauliczny lub elektromechaniczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego (bez funkcji „0” i flex/reflex). Wybór funkcji z panelu bocznego umieszczonego na kolumnie stołu | Tak |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | Tak |  |
| 7 | Długość stołu z blatem min. 2100 2060 mm | Tak |  |
| 8 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | Tak |  |
| 9 | Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1110 mm ±20 mm | Tak |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od -350 do 750 (±3°) | Tak |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od -450 do 450 (±3°) | Tak |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 (±35°) | Tak |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 35° (±35°) | Tak |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od -900 do 200 (±3°) | Tak |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°) - podnóżki blokowane przy pomocy klamek lub poprzez zwolnienie pokrętła blokującego | Tak |  |
| 17 | Blat stołu, co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej (wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm) - segment lędźwiowym - segment nóg (dwuczęściowy) | Tak |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. | Tak |  |
| 19 | Stół w pełni mobilny. Podstawa w kształcie litery T umożliwiająca swobodny dostęp do stołu | Tak |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych | Tak |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu | Tak |  |
| 22 | Materace odejmowane z blatu stołu | Tak |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak |  |
| 24 | Masa stołu nieprzekraczająca 250 kg | Tak |  |
| 25 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości | Tak |  |
| 26 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm | Tak |  |
| 27 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | Tak |  |
| 28 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm | Tak |  |
| 29 | Wymienne segmenty mocowane za pomocą szybko złączy opartych na połączeniu sworzniowo otworowym bez konieczności używania dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora pod kolano (ginekologiczna) - 2 szt. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)