..………………………………….

(pieczęć firmowa)

Tabela nr 1 do OPZ - Arkusz informacji technicznej

Wymagania w zakresie maszyn do dystrybucji i zbierania ubrań operacyjnych

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry i wartości wymagane/ graniczne | Parametr/cecha/wartość oferowana – wpisać, ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE (Należy podać również dane dot. danego urządzenia: producenta, nazwę i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System stanowiący kompleksowe narzędzie zarządzające obrotem odzieżą operacyjną. Zestaw składający się z 2 automatów wydających i 4 automatów zrzutowych. | TAK |  |
| 2. | ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU • Dostęp do odzieży operacyjnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. • Potwierdzenie wydania wyrobu (imię i nazwisko pracownika pobierającego wyrób + data i godzina każdej operacji wydania towaru – w systemie komputerowym). • Potwierdzenie oddania brudnej odzieży operacyjnej do kosza - automatu zrzutowego (imię i nazwisko pracownika oddającego brudny asortyment + data i godzina każdej operacji zwrotu brudnego asortymentu – w systemie komputerowym). Każda operacja (wydanie czystego asortymentu, zwrot brudnego asortymentu) musi zostać zaewidencjonowana w systemie co najmniej pod kątem daty, godziny, danych personalnych pracownika, ilości pobranego i zwróconego asortymentu oraz rozmiaru asortymentu. Powyższe dane muszą być dostępne dla Zamawiającego on line lub za pośrednictwem programu/aplikacji dla co najmniej jednego stanowiska komputerowego). Dodatkowo musi istnieć możliwość eksportowania w/w danych do arkusza Excel. Raporty, statystyki muszą posiadać co najmniej następujące informacje: data, godzina, dane personalne pracownika, ilości pobranego i zwróconego asortymentu oraz rozmiar asortymentu. • Kontrola nad pełnym cyklem pralniczym od wysyłki, przez odbiór, do ponownego prania. W skład systemu muszą wchodzić również karty zbliżeniowe kompatybilne z w/w zestawem. Karty zbliżeniowe w ilości 500 szt. Przypisanie kart zbliżeniowych do poszczególnego personelu korzystającego z urządzeń oraz zdefiniowanie ilości i rodzaju asortymentu do konkretnego pracownika - po stronie Wykonawcy. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy odpowiednie dane w niniejszym zakresie. System musi być wyposażony w funkcję powiadamiania o wystąpieniu stanu minimalnego każdego wyrobu lub musi istnieć możliwość sprawdzenia/pozyskania informacji przez Zamawiającego o wystąpieniu stanu minimalnego każdego wyrobu. | TAK |  |
| 3. | ZASADA DZIAŁANIA Dystrybutor wydający czystą odzież oraz automat zrzutowy na brudną bielizną muszą działać w oparciu o system RFID. Użytkownik musi mieć możliwość logowania się za pomocą karty zbliżeniowej przez ekran dotykowy i uzyskać dostęp do operacji oraz wyrobów, które zostały dla niego zdefiniowane. Osoby, które nie posiadają uprawnień, nie mogą mieć dostępu do wyrobów znajdujących się w dystrybutorze. Po wybraniu żądanego wyrobu, system odblokowuje lokalizację dającą dostęp do wybranego wyrobu. Informacja o pobranym asortymencie jest zapisywana, a pobrane sztuki zdejmowane ze stanu pracownika, uzupełnienie stanu przyznanego limitu następuje dopiero po oddaniu do wrzutni odzieży brudnej. Każda lokalizacja na odzież z fotokomórką co zabezpiecza przed obrotem bębna kiedy ręka użytkownika jest w urządzeniu, potwierdzona kartą danych technicznych dołączona do oferty. Dystrybutor musi generować informację on line lub za pośrednictwem programu/aplikacji o ilości sztuk pobranych i pozostających do wydania, prowadzenia analiz wydawanej bielizny co najmniej pod kątem: daty, godziny, danych personalnych pracownika, ilości pobranego lub zwróconego asortymentu oraz rozmiaru asortymentu. | TAK |  |
| 4. | Informatyczne zarządzanie Automatyczny dystrybutor wyposażony w komputer klasy PC. Komputer, do którego dostęp może mieć tylko osoba uprawniona. | TAK |  |
| 5. | Interfejs Użytkownika Interfejs użytkownika - przyjazny i łatwy w użyciu. Umożliwiający wyświetlanie niezbędnej ilości informacji w celu ułatwienia wyszukiwania wyrobów. Interfejs użytkownika w oparciu o informacje dźwiękowe oraz wyświetlania na LCD | TAK |  |
| 6. | Automaty wydające czystą odzież operacyjną – 2 sztuki ( dla lokalizacji Szpital im. M. Kopernika) oraz 1 szt (dla lokalizacji Szpital Św. Wojciecha) Min. 180 lokacji na indywidualną odzież operacyjną oznaczoną TAGami zbliżeniowymi, z możliwością przypisania indywidualnego TAGu do pracownika pobierającego wyrób. | TAK |  |
| 7 | Parametry automatu wydającego: Napięcie zasilania 230 V ~ 50 Hz Wymiary max. 890x2040x970 mm, ciężar max. 550 kg, potwierdzona kartą danych technicznych dołączoną do oferty. | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 150W | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z dyrektywą 2004/108/W Ekompatybilność elektromagnetyczna ( EMC) | TAK |  |
| 8. | Zamawiający wymaga, aby obsługą automatów wydających czystą odzież operacyjną oraz wrzutni zbierających brudną odzież zajmował się pracownik Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania dystrybutora w czyste ubrania i odbioru brudnych. Ilości ubrań w dystrybutorze muszą gwarantować bezpieczeństwo pracy bloku operacyjnego, tj. min. 30% wypełnienia dystrybutora | TAK |  |
| 9. | Automaty na brudną odzież operacyjną (automaty zrzutowe) – 4 sztuki ( dla lokalizacji Szpital im. M. Kopernika), oraz 2 .szt (dla lokalizacji Szpital Św. Wojciecha) Pojemność min. 250 sztuk, z możliwością odczytu TAGów z każdej wrzucanej sztuki, system pneumatyczny; | TAK |  |
| 10. | Automat na brudną bieliznę typu wrzutnia powinien działać w oparciu o system RFID. Odzież brudna musi być sczytywana po wrzuceniu jej do automatu zrzutowego i transportowana do umieszczonego wewnątrz urządzenia wózka siatkowego. Po wrzuceniu i sczytaniu oddanego asortymentu, limit odzieży musi zostać uzupełniony automatycznie o ilość i asortyment, który został oddany przez użytkownika. Zamawiający planuje nałożyć limit dla personelu – 2 kpl ubrania operacyjnego wielorazowego użytku. W przypadku braku zwrotu brudnego kompletu wielorazowego użytku - pracownik, nie otrzyma kolejnego czystego kompletu ubrania operacyjnego | TAK |  |
| 11. | Karty zbliżeniowe – typu Mifare - zakodowane, zadrukowane numerycznie, ilość 500 szt. | TAK |  |
| 12. | Montaż urządzeń, oprogramowanie, konfiguracja, szkolenie instruktażowe dla personelu, dojazd, materiały montażowe po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 13. | Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE producenta urządzenia | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)