Zał. nr 1B do SIWZ

D10.251.15.S.2018

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1                                                                          Generator do termoablacji kości

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 -2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci GUM, ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Klasa ochrony I typ BF | Tak |  |
|  | Aparat do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przezskórnie | Tak |  |
|  | Moc generatora: 0 – 140 Wat w częstotliwości radiowej (RF) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy: 400 kHz | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji: 25 Ω do 1000 Ω | Tak |  |
|  | Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60Hz | Tak |  |
|  | Regulacja czasu trwania ablacji w zakresie 0-60 min | Tak |  |
|  | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji | Tak |  |
|  | Wykres wartości temperatury, impedancji i mocy mierzonych w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Algorytm ablacji toru wkłucia końcówki ablacyjnej (track ablation) | Tak |  |
|  | Generator wykorzystujący automatyczny zaprogramowany algorytm pracy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy generatora o dodatkowe algorytmy w funkcji temperatury | Tak |  |
|  | Automatyczny algorytm odcinający zabezpieczający przed karbonizacją tkanki | Tak |  |
|  | Dedykowane elektrody w szerokim asortymencie wymiarowym | Tak |  |
|  | Elektrody dostarczane w komplecie z drenami do wewnętrznego chłodzenia elektrody w technologii „Cool-Tip”, elektrodami neutralnymi, drenem perystaltycznym do pompy, wybraną elektrodą oraz instrukcją przygotowania do zabiegu. | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy 7” ekran LCD umożliwiający wybór opcji generatora i dokonywania nastaw parametrów pracy urządzenia w intuicyjnym i prostym menu. | Tak |  |

Pakiet nr 1– pozycja nr 2			        Akcesoria zużywalne do generatora – zestaw startowy

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe pojedyncze wewnętrznie chłodzone elektrody monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o długości całkowitej 10 cm długości aktywnej końcówki 0,5 i 1,0 cm. Zestaw z dwiema płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną. Elektrody i dreny jałowe. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe pojedyncze wewnętrznie chłodzone elektrody monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o długości całkowitej 15 cm, długości aktywnej końcówki 0,5 i 1,0 cm. Zestaw z dwiema płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną. Elektrody i dreny jałowe. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe pojedyncze wewnętrznie chłodzone elektrody monopolarne do termoablacji prądem częstotliwości radiowej o długości całkowitej 30 cm z aktywną końcówką o regulowanej długości w zakresie od 0,5 do 4cm. Zestaw z 2 płytkami neutralnymi , drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól .fizjologiczną . Elektroda i dreny jałowe. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. nr 1B do SIWZ

D10.251.15.S.2018

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2                                                               Lampa szczelinowa ręczna do badania niemowląt

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez), ul. Wejhera 12A |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa szczelinowa ręczna - mobilna do badań osób leżących, badań poza gabinetem. | TAK |  |
| 2 | Światło LED o barwie światła dziennego tworzące wyraźny obraz szczeliny | TAK |  |
| 3 | Światło LED włączające się automatycznie po dotknięciu uchwytu | TAK |  |
| 4 | Szerokość szczeliny w min zakresie 0-11 mm | TAK |  |
| 5 | Kąt oświetlenia 0° - 30° | TAK |  |
| 6 | Waga max 800 g wraz z baterią | TAK |  |
| 7 | Średnie pole widzenia 10 mm | TAK |  |
| 8 | Powiękrzenie min 10x i 16x | TAK |  |
| 9 | Wyrównanie dioptrii +/- 7 dpt | TAK |  |
| 10 | Regulowany rozstaw źrenic 50-70 mm | TAK |  |
| 11 | Odległość widzenia min 80 mm | TAK |  |
| 12 | Przy pełnym naładowaniu baterii praca do 2 godzin. | TAK |  |
| 13 | Filtry: - niebieski - zielony | TAK |  |
| 14 | Akcesoria w zestawie: - walizka - ładowarka - bateria - podpórka na czoło | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)