Gdańsk, dnia 19.02.2019 r.

nr sprawy: D10.251.2.P.2019

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. „Budowa wraz z wyposażeniem budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku”, postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 505130-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.01.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3 oraz

uzupełnienie do treści siwz

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZESTAW XI

1) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 17 OPZ, pkt 25: „ W zakresie dostawy i montażu są rolet.” W nawiązaniu do tego zapisu prosimy o informacje:

a) Czy chodzi o rolety zewnętrzne czy wewnętrzne?

b) W jakich pomieszczeniach należy założyć rolety?

c) Prosimy o wskazanie podstawowych parametrów rolet min sterowanie manualne czy automatyczne, materiał wykonania, kolorystyka itp.

Odpowiedź: Wszystkie skrzydła okienne należy wyposażyć w rolety kasetowe wewnętrzne  z prowadnicami PCV koloru białego mocowanymi do skrzydła. Kolory rolet zostaną uzgodnione na etapie realizacji.

Rolety musza posiadać atest higieniczny na dopuszczenie do zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu co najmniej na jednym skrzydle otwieranym musi zostać zamontowana siatka przeciw owadom.

Rolety sterowane manualnie.

2) W nawiązaniu Zakresu wykonawcy wg OPZ  - str. 18, pkt 27f prosimy o wskazanie jakiego typu odboje drzwiowe i okienne mają zostać uwzględnione w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa konkretnego typu. Wykonawca we wszystkich miejscach, gdzie stolarka okienna lub drzwiowa otwiera się na ściany, meble itp. zastosuje odboje, które w skuteczny sposób będą zapobiegały skrzydła stolarki, ściany i inne elementy przed uszkodzeniami.

3) W nawiązaniu Zakresu wykonawcy wg OPZ  - str. 18, pkt 29 prosimy o podanie wymiarów kratek wycieraczkowych, materiału z jakiego mają być wykonane oraz wysokość kratki 
i wymiary jej oczek.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący kratek wejściowych i nie wymaga ich wykonania.

4) Czy siatka Faraday’a dla pomieszczenia 0.11 Pracownia MR wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, prosimy o dane techniczne umożliwiające wycenę tego elementu.

Odpowiedź: Siatka Faradaya nie wchodzi w zakres oferty i leży po stronie Dostawcy MR , który będzie musiał wykonać przy pełniej współpracy z Wykonawcą budynku.

5) W załączniku nr 3 do Umowy - Zarządzenie nr 38_2017_WE wskazano konieczność stałego monitorowania sąsiadujących pomieszczeń pod kątem pęknięć i odspojeń – prosimy 
o wskazanie ilości/zakresu pomieszczeń w jakich należy prowadzić taki monitoring.

Odpowiedź: Monitoringowi podlegać muszą pomieszczenia w budynku nr 8 bezpośrednio sąsiadujące z miejscem wykonania nadproża i połączenia między budynkiem nr 8 i nowoprojektowanym.

6) W załączniku nr 3 do Umowy - Zarządzenie nr 38_2017_WE wprowadzono obowiązek prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z procedurą obowiązującą w Szpitalu – prosimy o udostępnienie tej procedury.

Odpowiedź: Jest to wewnętrzna procedura Copernicus dotycząca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w czynnych obiektach szpitala. Zostanie ona udostępniona wyłonionemu Wykonawcy. Głównymi założeniami procedury dotyczącymi Wykonawcy jest fakt, iż wszelkie prace pożarowo niebezpieczne są wpisywane do rejestru takich prac znajdującego się u Zamawiającego. Prace te wymagają przypisania osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie oraz pełnego zabezpieczenia miejsca wykonywania tych prac w niezbędny sprzęt gaśniczy zależny od rodzaju wykonywanych prac.

7) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 16 OPZ, pkt 19: „ W zakresie zadania jest usunięcie drzew i krzewów wraz z korzeniami i ich utylizacja (zgodnie 
z dokumentacją projektową)”, prosimy o określenie:

a) Które drzewa i krzewy podlegają wycince?

b) Czy w zakresie wykonawcy jest opracowanie inwentaryzacji zieleni?

c) Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę?

Odpowiedź: Zakres obejmuje niezbędną wycinkę drzew znajdujących się bezpośrednio przy budynku przeznaczonym do rozbiórki. Są to drzewa owocowe, które nie wymagają zezwolenia. Zamawiający po określeniu konkretnych drzew i krzewów które należy usunąć dokona niezbędnego zgłoszenia do Wydziału Środowiska

8) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 18 OPZ, pkt 17 ppkt f.: „Szyby 
w całej stolarce oznaczone znakami graficznymi”, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie:

a) O jakie znaki graficzne chodzi?

b) W jakiej technologii mają być wykonane znaki graficzne?

c) Jakiej wielkości mają być znaki graficzne?

Odpowiedź: Zamawiający uściśla zapis. Chodzi o oznaczenie znakami graficznymi przeszklonych drzwi stosowanych na drogach komunikacji. Mogą być to np. pasy z folii matującej lub inne oznaczenia które uwidaczniają szklenie szczególnie w przypadku dużych tafli szkła które mogły by być nie zauważone przez osoby niedowidzące.

9) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 15 OPZ, pkt 1: „ …….. onadto należy przewidzieć i ująć w wycenie wykonanie wzmocnienia ze stelaży pod urządzenia. ……….” Prosimy o jednoznaczne określenie:

a) Czy Zamawiający przez stelaże rozumie systemowe stelaże stosowane do montażu armatury sanitarnej typu: umywalki, pisuary, miski wc ?

b) Czy należy zastosować inne stelaże niż wskazane powyżej?

c) Pod jakie urządzenia należy wykonać wzmocnienie ze stelaży?

Odpowiedź: W przypadku gdy występują jakiekolwiek ściany w systemie karton-gips i są na nich montowane jakiekolwiek urządzenia czy armatura Zamawiający wymaga stosowania dedykowanych dla nich rozwiązań zapewniających stabilny montaż. W przypadku np. umywalek może to być wykonanie dodatkowego wzmocnienia z profili stalowych z zastosowaniem płyty OSB montowanej pod płytą g-k. Nawet w przypadku stosowania dedykowanych stelaży np. pod wc , muszą one być zamontowane do wzmocnień wykonanych w ścianach g-k.

10) W związku z zapisami zawartymi w Opinii Geotechnicznej str.6 pkt 4.2 - 9 otworów geotechnicznych nie zostało zakończone z uwagi na występujące w gruncie przeszkody (najprawdopodobniej betonowe), istnieje uzasadnione podejrzenie niemożliwości wykonania zabezpieczenia wykopu w postaci wbijanych/wciskanych ścianek Larsen. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności, czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy za zmianę sposobu wykonania zabezpieczenia wykopu? Na etapie wyceny Wykonawca nie ma możliwości przewidzenia ilości potencjalnych kolizji oraz ich zakresów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia umowa ma charakter ryczałtowy i prace konieczne są w zakresie Wykonawcy.

ZESTAW XII

1) W drzwiach stalowych i drewnianych brak możliwości zastosowania 4 zawiasów, które są wymagane w OPZ. Prosimy o wykreślenie zapisów z OPZ albo o podanie przykładowego producenta, który spełnia wymagania OPZ i projektu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie drzwi z zastosowaniem 3 zawiasów pod warunkiem, iż aprobata techniczna producenta dotycząca drzwi (skrzydło plus ościeżnica) będzie gwarantowała co najmniej 100 000 cykli otwarcia drzwi bez odkształceń, zwichrowań i uszkodzeń drzwi oraz uszczelek w okresie nie mniejszym niż 36 miesięcy.

2) W których drzwiach należy zastosować wkładki Master Key?

Odpowiedź: Wkładki Master Key należy stosować w drzwiach pomieszczeń technicznych:

- w piwnicy- D5Pa, D7P,

- na I piętrze- D6P

3) Dla stolarki okiennej i drzwiowej ppoż brak możliwości uzyskania dla okna Uw<0,9, drzwi<1,3. Prosimy o korektę zapisów albo o podanie przykładowego producenta spełniającego podane przez Zamawiającego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis i wymaga zastosowania stolarki o współczynniku zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż są już dostępne na rynku stolarki również ppoż o współczynniku Uw < 0,9 , który będzie obowiązywał od 2021 roku (przykład – systemy ALUSYSTEM [lub równoważne])

4) Rolety wewnętrzne  - Prosimy o podanie parametrów tkanin. Jakie dokumenty będą wymagane? Prosimy o podanie w jakich oknach i w jakich pomieszczeniach mają zostać zamontowane

Odpowiedź: Wszystkie skrzydła okienne należy  wyposażyć w rolety kasetowe z prowadnicami PCV koloru białego mocowanymi do skrzydła. Kolory rolet zostaną uzgodnione na etapie realizacji.

Rolety musza posiadać atest higieniczny na dopuszczenie do zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu co najmniej na jednym skrzydle otwieranym musi zostać zamontowana siatka przeciw owadom.

5) W drzwiach na drogach komunikacyjnych według OPZ wymagany jest zamek antypaniczny z funkcją B. Prosimy o podanie w których konkretnie drzwiach ma być zastosowany oraz z jakim okuciem, tzn. klamko-klamka czy dźwignia-klamka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania takiego zamka w drzwiach oznaczonych DZ1, DZ2, D2P, D3P, D1PD1, D2, D12, D8P, D7P. Okucia typu klamka – klamka.

6) Szyby w całej stolarce mają być oznaczone znakami graficznymi – prosimy o podanie szczegółów znaków graficznych.

Odpowiedź: Zamawiający uściśla zapis. Chodzi o oznaczenie znakami graficznymi przeszklonych drzwi stosowanych na drogach komunikacji. Mogą być to np. pasy z folii matującej lub inne oznaczenia które uwidaczniają szklenie szczególnie w przypadku dużych tafli szkła które mogły by być nie zauważone przez osoby niedowidzące.

7) Odboje okienne i drzwiowe - jak mają wyglądać, z czego mają być wykonane?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa konkretnego typu. Wykonawca we wszystkich miejscach, gdzie stolarka okienna lub drzwiowa otwiera się na ściany , meble itp. zastosuje odboje, które w skuteczny sposób będą zapobiegały skrzydła stolarki , ściany i inne elementy przed uszkodzeniami.

8) Brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów akustycznych dla drzwi przesuwnych. Prosimy o zmianę parametrów albo o podanie przykładowego producenta który spełnia podane przez Zamawiającego parametry.

Odpowiedź: Nie jest wymagana izolacyjność akustyczna dla drzwi przesuwnych do kabiny.

9) Dodatkowy zakres w piwnicy:

- demontaż i ponowny montaż 1 pary drzwi w innym miejscu -  jaki ma to być typ drzwi?

- doposażenie 1 pary drzwi w mechanizm otwierania automatycznego i kontrolę dostępu, czujki - jaki to typ drzwi i w co są aktualnie wyposażone? Jest to konieczne do określenia możliwości zamontowania na nich automatu - potrzebny zwymiarowany przekrój skrzydło-ościeżnica.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis:

- pom 01.30

demontaż drzwi A2 i ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Oraz zapis:

d) pom 01.36, 01.37, oraz łącznik z podjazdem oznaczony numerem 01.47

drzwi oznaczone jako F4x oraz A26 należy wyposażyć w mechanizm otwierania

automatycznego zsynchronizowaną z kontrola dostępu . Kontrola dostępu

umiejscowiona w odległości 3,0 m od drzwi z każdej strony drzwi - czujka zbliżeniowa, zasilanie i wpięcie KD należy doprojektować i wykonać wg zasad jak dla budynku nr 23.

10) Zamek okienny (blokada rozwarcia) i klamka okienna nie mogą być otwierane tym samym kluczem – czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający stosuje w oknach dwa różne systemy z dwoma różnymi zamkami. Blokada otwarcia musi być realizowana innym kluczem niż blokada rozwarcia. Wzory kluczy zostały wskazane w załączniku nr 5  do OPZ

11) Prosimy o określenie jakie konkretnie szyby należy zastosować w oknach na poszczególnych kondygnacjach z wyszczególnieniem dolnej i górnej części okna (dokładna budowa szyby). Dodatkowo prosimy o wskazanie budowy szyb w witrynach i drzwiach

Odpowiedź:

Szyby w oknach:

- Okna parteru- szklenie szybami zespolonymi bezpiecznymi VSG w klasie bezpieczeństwa P4,

- Okna I i II piętra- szyby zespolone bezpieczne VSG, szkło bezpieczne w klasie P4

Szyby w drzwiach i witrynach:

- szklenie szybami zespolonymi bezpiecznymi VSG w klasie bezpieczeństwa P4.

12) Brak możliwości zastosowania okuć ze stali szlachetnej w oknach i drzwiach. Prosimy o rezygnację z tego zapisu albo o podanie przykładowego producenta spełniającego podane przez Zamawiającego wymagania.

Odpowiedź: Okucia należy wykonać ze stali nierdzewnej szlifowanej matowej.

Przykładowi producenci wykonujący okucia ze stali nierdzewnej:

https://simteq.pl/do/cat/344/Stal-szlachetna

13) W oknie aluminiowym O4 brak możliwości uzyskania wsp. przenikalności cieplnej <0,9. Prosimy o korektę wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis i wymaga zastosowania stolarki o współczynniku zgodnym z obecnymi przepisami.

14) Dla klap oddymiających brak możliwości uzyskania podanej powierzchni czynnej oddymiania dla podanych wymiarów zewnętrznych klapy. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie wymiarów klap oddymiających?

Odpowiedź: Podane wymiary dotyczą wymiarów wewnętrznych klap- w świetle otworu klapy oddymiającej.

15) Okna napowietrzające - proszę o określenie czy mają otwierać się do wewnątrz czy na zewnątrz oraz w jaki sposób - rozwiernie czy uchylnie (na zewnątrz wychylnie) oraz podanie wymaganej powierzchni napowietrzania

Odpowiedź:

Klatka sch. kl 1-powierzchnia napowietrzania 3,76m2 okno otwierane na zewnątrz rozwiernie

Klatka sch. kl2-Powierzchnia napowietrzania 2,37m2 okno otwierane na zewnątrz rozwiernie

16) Brak określenia wymagań dla okien i drzwi - grubości powłoki ołowianej w pomieszczeniu RM na parterze - prosimy o doprecyzowanie

Odpowiedź: W zakresie dostawców urządzeń będzie zabezpieczenie pomieszczeń zgodnie z przygotowanym przez siebie projektem osłon radiologicznych.

17) Drzwi Dz1 - proszę o określenie typu zamka i jego funkcji, sposób otwierania - pochwyty, dźwignia antypanicznaitp?

Odpowiedź: Okucia – klamko - klamka, zamek wpuszczany antypaniczny z funkcją B.

18) Prosimy o potwierdzenie czy w drzwiach wewnętrznych aluminiowych należy zastosować pakiet szklenia 1-komorowy? jakiej klasy bezpieczeństwa?

Odpowiedź: W drzwiach wewnętrznych aluminiowych należy stosować szklenie 1 komorowe, szyba bezpieczna VSG P4.

19) Jaki typ ościeżnicy metalowej należy zastosować do drzwi płytowych? Stałe czy regulowane?

Odpowiedź: Należy zastosować ościeżnice regulowane.

20) Wypełnienie skrzydła drzwi płytowych - brak możliwości wypełnienia pianką - proszę o wskazanie czy należy zastosować płytę wiórową otworowaną czy pełną?

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość wypełnienia skrzydła drzwiowego innym wypełnieniem (np. płytą wiórową pełną ) odpowiednim dla drzwi z izolacyjnością akustyczną.

21) Prosimy o wskazanie jaki typ drzwi należy zastosować do pomieszczeń biurowych - zwykłe (zapis z opisu technicznego) czy z powłoką poliestrową wg opisu drzwi D8 z zestawienia stolarki?

Odpowiedź: Należy zastosować drzwi z powłoką poliestrową.

ZESTAW XIV

1) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 17 OPZ, pkt 23: „Zamawiający dodatkowo wymaga wykonania szczelnego ogrodzenia o wysokości 2,5 m od strony ul. Nowe ogrody i Pahulanki…….”, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie:

a) Co Zamawiający rozumie przez określenie „szczelne ogrodzenie”?

b) Czy ogrodzenie może być przezierne?

c) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemowego ogrodzenie tymczasowego o wysokości około 2m np. TLC Smart?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ogrodzenie musi zapewnić bezpieczne i bezkolizyjne drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz drogi  komunikacji dla pojazdów usytuowane wzdłuż placu budowy od strony ul. Nowe Ogrody i Pohulanki. Wybór rodzaju ogrodzenia sposobu jego oznakowania jest po stronie Wykonawcy.

2) Prosimy o udostępnienie przedmiaru dla robót przewidzianych do wykonania w budynku istniejącym nr 8.

Odpowiedź: Zamawiający w OPZ wskazał zakres prac, a dołączone rzuty umożliwiają oszacowanie zakresu prac. Zamawiający w załączonej  dokumentacji w SIWZ  opisał i ujął zakres prac dotyczący budynku 8.

3) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 18 OPZ, pkt 27d.: „Na połączeniach fundamentu z ścianami należy wykonać wyoblenia a styk ściana fundamentowa fundamet / płyta uszczelnić sznurem dylatacyjnym -rozwiązanie systemowe.”, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie:

a) Czy wyoblenie należy wykonać również od strony gdzie ma być montowana mata antywibracyjna (dostawcy mat nie zalecają wyoblenia)?

b) Jaki rodzaj sznura dylatacyjnego należy zastosować, i czemu on ma służyć?

c) Czy Zamawiający potwierdza, że przez sznur dylatacyjny należy rozumieć systemową wkładką uszczelniającą stosowaną w technologii „białej wanny” do połączenia elementów konstrukcyjnych na przerwach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż należy rozumieć jako systemową wkładką uszczelniającą, wyoblenie w miejscach gdzie nie występuje mata antywibracyjna.

4) Zgodnie ze zmianami do projektu wskazanymi w OPZ  - str. 16 OPZ, pkt 20.: „Pomieszczenia techniczne zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu.”, prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest dostaw systemu master key, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie wzoru systemu używanego 
w Szpitalu oraz określenie „Planu Klucza".

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wzór klucza master key zostanie przekazany wykonawcy prac wg wzoru obowiązującego w Szpitalu. Stosowany w szpitalu wzór oparty jest na systemie firmy LOB S.A.

5) Prosimy o wyjaśnienie, jak mają się do siebie projekt technologii zawierający zestawienie wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń a katalog mebli typowych? Oznakowanie i typ mebli z „zal. 7  Katalog mebli typowych” nie odpowiada oznakowaniu i rozmieszczeniu pokazanego w projekcie technologii.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie projektu wyposażenia meblowego umożliwiającego przeprowadzenie postępowania przetargowego. Katalog mebli typowych dołączony został jako dokument który będzie podstawą do przygotowania przez Wykonawcę zestawienia mebli. Projekt technologii jest to dokument który jest jedynie dokumentem pomocniczym koniecznym do wykonania dokumentacji poszczególnych branż.

6) W nawiązaniu do poprzedniego pytania, prosimy o jednoznaczne określenie, co wchodzi w zakres wyposażenia i należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Zakres Wykonawcy obejmuje jedynie niewykreślone z listy poniżej elementy wyposażenia:

| Symbol | Nazwa wyposażenia |
| --- | --- |
| Acf | Automat do serwowania kawy |
| Af2 | Kanapa tapczan |
| Ba2 | Taboret metalowy na śrubie |
| Ba3 | Taboret obrotowy z oparciem |
| Bb1 | Krzesło szpitalne |
| Bc5 | Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym |
| Bd2 | Fotel lekarski |
| Bd3 | Fotel biurowy dyrektorski |
| Bd5 | Fotel wypoczynkowy |
| Bd6 | Fotel - krzesło |
| C1 | Czajnik elektryczny |
| Ca13b | Szafa z szufladami, skarbczykiem i lodówka |
| Ca14 | Szafa lekarska zamykana |
| Cc1a | Szafka kuchenna podblatowa |
| Cc1b | Szafka kuchenna podblatowa |
| Cc1c | Szafka kuchenna podblatowa |
| Cc2a | Szafka kuchenna wisząca kredensowa |
| Cc2b | Szafka kuchenna wisząca kredensowa |
| Cc2c | Szafka kuchenna wisząca kredensowa |
| Cd8 | Szafa szatniowa metalowa z ławką |
| Ce7 | Szafka biurowa - asesor (niska) |
| Ce8 | Szafa biurowa |
| Ch1 | Półki (stal nierdzewna) |
| Ch10b | Regał podłogowy ze stali nierdzewnej |
| Ch9 | Regał magazynowy |
| Cw4 | Szafa biurowa "wg wymiaru z projektu" |
| Cw7 | Szafa wbudowana z półkami "wg wymiaru z projektu" |
| Cz1 | Szafka z koszem i zlewozmywakiem 1-kom. |
| Cz2 | Szafka wąska z półkami |
| Cz3 | Szafka z szufladami |
| Cz4 | Szafka z półkami |
| Cz5 | Szafka wisząca szklona |
| Cx4 | Szafka z półkami |
| Dk | Blat na szafkach |
| Dk1n | Blat na nogach |
| Df1 | Stolik zabiegowy podręczny |
| Df4 | Stolik zabiegowy podręczny |
| Ea5 | Biurko lekarskie 1-szafkowe |
| Ea6 | Biurko lekarskie bezszafkowe |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |
| Ei1 | Stolik okolicznościowy |
| F.3.3 | Fotel pacjenta rozkładany z podnóżkiem i zagłówkiem |
| Fb5 | Wózek zabiegowy |
| Fd1 | Wózek do bielizny brudnej |
| Gb3 | Kozetka lekarska |
| Gd3 | Stół zabiegowo - opatrunkowy |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa |
| Gh5 | Lampa halogenowa na statywie jezdnym |
| Gj1 | Stojak na kroplówki |
| Gj5 | Parawan lekarski na wysięgniku teleskopowym z zasłoną |
| Gj7 | Wysięgnik teleskopowy kroplówki |
| Gk4 | Lampa bakteriobójcza przepływowa |
| P.1.4 | Parawan sufitowy |
| Tb2 | Kuchenka mikrofalowa |
| Tg1 | Chłodziarka 135 L |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |
| Vd1 | Komputer (ozn. Vd1) |
| Vd2 | Drukarka komputerowa |
| Vf2 | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Xa2 | Wieszak odzieżowy ścienny |
| Xc1 | Poręcz ruchoma umywalkowa |
| Xc2a | Poręcz kątowa lewa |
| Xc3 | Poręcz przy natrysku z siedziskiem składanym |
| Xc4 | Poręcz przyścienna przy umywalce |
| Xc5 | Poręcz ruchoma WC |
| Xd1 | Lustro łazienkowe |
| Xd2 | Lustro szatniowe |
| Xd3 | Lustro ruchome dla NPS |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami |
| Xj2 | Wózek porządkowy |
| Z10 | Zestaw umywalkowy |
| Z9 | Zestaw łazienkowy |
| Z12 | Zestaw WC |

7) W części XI pkt. 4. Sufity podwieszane opisu technicznego projektu wykonawczego architektury wskazano dwa rodzaje sufitów modułowych: akustyczne (np. System Ecophon Focus) ora higieniczne (np. SystemEcophon Hygiene). Podane przykładowe nazwy sufitów obejmują całe rodziny produktów, o różnorodnych cechach i atrybutach użytkowych, na podstawie opisu niemożliwe jest więc określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów dla sufitów podwieszanych. W związku z tym prosimy 
o przekazanie specyfikacji technicznej dla sufitów lub określenie minimalnych wymagań i parametrów jakie mają spełniać.

Odpowiedź:

Sufity podwieszane np. System Ecophon Focus Lp firmy Ecophon lub inne o nie gorszych parametrach (lub równoważne):

- z częściowo ukrytą konstrukcją wykonaną z ocynkowanej stali,

- grubość płyty 20mm,

- rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości, składającej się w ponad 70% ze szkła pochodzącego z recyclingu oraz spoiwa na bazie roślin, powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex™ FT (lub równoważną), krawędzie są malowane, tył płyty także zabezpieczono welonem szklanym,

- płyty odporne na wilgoć.

Sufity podwieszane higieniczne np. System Ecophon Hygiene Meditec E firmy Ecophon lub inne o nie gorszych parametrach (lub równoważne):

- z częściowo ukrytą konstrukcją wykonaną z ocynkowanej stali

- grubość płyty 15mm,

-rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości, składającej się w ponad 70% ze szkła pochodzącego z recyclingu oraz spoiwa na bazie roślin, powierzchnia pokryta jest powłoką Akutex™ TH (lub równoważną), krawędzie są malowane, tył płyty pokryty welonem szklanym.

8) Prosimy o określenie sposobu wykończenia spodów płyt stropowych w pomieszczeniach gdzie występuje sufit podwieszany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że połączenia gładkie wyrównane bez rys, „raków”, wżerów i ubytków. Przestrzeń między sufitowa pomalowana farbą emulsyjną wewnętrzną dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia 1 klasy krycia. Niedopuszczalne są pęknięcia wzdłuż połączeń płyt. Standard wykończenia zgodny jak dla całego zdania.

9) Prosimy o określenie, czy w przypadku zastosowania modułowych sufitów podwieszanych w kolorze „ecru” (bieli o odcieniu lekko kremowym) NCS S 0603-Y20R należy je dodatkowo malować, zgodnie z informacją zawartą w części XI pkt. 4. Sufity podwieszane opisu technicznego projektu wykonawczego architektury.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie krawędzie cięcia należy bezwględnie zabezpieczyć systemowymi powłokami malarskimi zapewniającymi projektowane  parametry sufitów podwieszonych.

10) W projekcie technologii w części VI. 1 Wytyczne dla branży architektonicznej 
i wykończenia wnętrz pojawia się informacja, iż „w pomieszczeniach technicznych 
w piwnicy należy zastosować na powierzchni ścian i stropów okładziny akustyczne”, tymczasem w części VII. Tabela wykończenia pomieszczeń w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 na sufitach i ścianach pom. technicznych wskazano jako wykończenie tynk gipsowy malowany. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, 
a w przypadku wymogu zastosowania okładzin akustycznych wskazanie numerów pomieszczeń, w jakich mają zostać wykonane i ich istotnych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozbieżności pomiędzy przytoczonymi zapisami nie ma, ponieważ zastosowanie jako warstwy wierzchniej tynku np. na płycie GK nie stoi w sprzeczności z koniecznością zachowania stosownych parametrów przegród budowlanych (nigdzie nie jest powiedziane, że izolacja akustyczna ma być warstwa skrajną).  Wymóg zastosowania izolacji akustycznej (albo raczej spełnienia stosownych parametrów akustycznych) dotyczy pomieszczeń technicznych wyposażonych w urządzenia generujące hałas. Do takich pomieszczeń zaliczymy obie wentylatornie (pom. -1.05 i -1.05a), ewentualnie także inne jeśli z projektów branżowych wynikałaby konieczność wyposażenia ich w urządzenia generujące hałas.
Obie wentylatornie zlokalizowane zostały bezpośrednio pod pomieszczeniami zaliczonymi do grupy gabinetów zabiegowych, dodatkowo sterownia rezonansu magnetycznego jest pomieszczeniem, w którym należałoby zachować parametry komfortu akustycznego jak dla pomieszczenia pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji.

Dla takich pomieszczeń zgodnie z PN-87-B-02151.02 dopuszczalny poziom dźwięku hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza nim nie powinien przekroczyć uśrednionej wartości 30-25dB (w dzień – w nocy). Zatem przegrody budowlane wskazane w projekcie architektury powinny spełniać w. w. parametry izolacyjności akustycznej.

11) W opisie projektu technologii dla części pomieszczeń podano informacje o wykończeniu ścian/sufitów farbą akrylową, zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Prosimy o wskazanie środków chemicznych, na jakie ma być odporna wspomniana farba.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zestawienie środków do dezynfekcji i mycia zostało dołączone jako załącznik nr 4 do OPZ.

12) Prosimy o wskazanie miejsca, które Zamawiający planuje udostępnić Wykonawcy na potrzeby zaplecza budowy zgodnie ze worem umowy Pkt 4.3 d Obowiązki Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający ustali z Wykonawcą konieczny teren pod zaplecze budowy po podpisaniu umowy. Maksymalny obszar, który może zostać przekazany Wykonawcy pokazano w załączniku, gdzie zaznaczono teren budowy wraz z przyległym terenem stanowiącym obecnie parking między planowanym budynkiem a budynkiem nr 17. Obszar o którym mowa zaznaczono czerwoną obwódką.

13) W projekcie technologii jest rozbieżność między ilościami elementów wyposażenia 
w tabeli w opisie a oznakowaniem na rzutach poszczególnych kondygnacji. Prosimy 
o informacje, jaką ilość elementów należy wycenić – zgodnie z tabelą zestawienia czy zgodnie z ilościami na rzutach projektu technologii? Jeden z przykładów – pom. 0.25 Pomieszczenie przygotowania pacjentów: Szafka Cz3 na rzucie 4 szt. a w tabeli zestawienia szt.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 6 (zestaw XIV) w zakresie Wykonawcy z listy wyposażenia znajdują się jedynie niewykreślone elementy. W wypadku rozbieżności należy uwzględnić liczbę znajdująca się na rzucie.

14) Analogicznie do poprzedniego pytania – w projekcie technologii na rzutach są wrysowane elementy, które nie są wymienione w tabeli zestawienia wyposażenia projektu technologii, np. pom. 0.22 Sterownia na rzucie jest wrysowana umywalka 
i zestawy Z9 i Z11 a w tabeli tych elementów nie ma. Prosimy o informacje, według czego należy wycenić wyposażenie – tabeli zestawienia czy rzutów projektu technologii?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 13 (zestaw XIV).

15) Według legendy oznaczeń wyposażenie technologicznego symbol Ch10b oznacza regał podłogowy ze stali nierdzewnej natomiast w tabeli zestawienia Ch10b jest opisane: Regał uniwersalny magazynowy z 6 półkami, ze stali kwasoodpornej. Który z opisów jest poprawny?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 13 (zestaw XIV).

16) Prosimy o specyfikacje dla elementów wyposażenia, jeżeli wchodzą w zakres oferty:

a.      Automat do kawy – symb. ACF

b.      Elementy wyposażenia biurowego typu: komputer z monitorem, aparat telefoniczny, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LED na wysięgniku, projektory do slajdów, ekran do projekcji

c.      Zestawy łazienkowe (stal nierdzewna czy tworzywo, pojemność koszy pedałowych itp.)

d.      Lampa bakteriobójcza przepływowa Gk02a

e.      Lampa halogenowa na statywie jezdnym Gh5  i reflektor lekarski Gh20

f.       Stolik zabiegowy Df01, Df4 i wózek zabiegowy Fb05

g.      Stół zabiegowo-opatrunkowy

h.      Lady recepcyjne LR1, LR1a, LR2, LR2a

i.       Wózek reanimacyjny Og4

j.       Aparat USG

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 13 (zestaw XIV) wskazane w pyt. 16 wyposażenie jest poza zakresem Wykonawcy.

ZESTAW XVI

1) Czy w natryskach na poziomie -1 mają być zamontowane brodziki czy mają być to prysznice bez brodzikowe z odpływem podłogowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy w wycenie uwzględnić prysznice bez brodzikowe z odpływem podłogowym.

2) Z czego mają być wykonane przegrody między natryskami w pomieszczeniach na poziomie -1 oraz jaką mają mieć wysokość? Czy wchodzą one w zakres oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć ścianki systemowe z laminatu HPL o grubości 10 mm, wysokości 205 cm.

3) W związku z brakiem jednoznacznej infromacji dot. sposobu finansowania, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia następującej treści: „

„Bank 	 z siedzibą w 	 informuje, że w dniu

na podstawie umowy kredytu nr 	 z dnia

, udzielił spółce:

, z siedzibą w 	, wpisanej

pod numerem KRS: 	 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sqd

Rejonowy w     Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego, nr REGON 	 kredytu inwestycyjnego w kwocie

KAP (słownie złotych: 	) na 
finansowanie realizowanego przez tą spółkę przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na

zlokalizowanego

w  	Wykonawcą inwestycji jest	na

podstawie podpisanej w dniu 	 umowy o

i udzielony kredyt obejmuje zabezpieczenie finansowania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

W dniu 	, Bank udzielił również 	 kredytu

obrotowego odnawialnego na finansowanie wydatków związanych z podatkiem VAT w zwiqzku 
z realizowaną inwestycją. Kwota kredytu zgodnie z podpisaną umową o kredyt nr 
	 z dnia	 wynosi	 PLN (słownie

złotych:

Niniejszym oświadczamy, że wszystkie warunki uruchomienia wypłat z kredytów zostały przez   spełnione i nie wystąpił żaden przypadek naruszenia umów kredytu mogqcy skutkować wstrzymaniem wypłat z kredytów lub wypowiedzeniem umów kredytu. Płatności za prace zrealizowane przez ................ będą dokonywane bezpośrednio z rachunku kredytu na rachunek bankowy wskazany przez ........."

Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne. Z treści pytania wynika, że oświadczenia ma złożyć Zamawiający, z propozycji oświadczenia wynika zaś, że oświadczenie miałby złożyć Bank. Niezależnie od braku precyzji i sprzeczności w pytaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w powyższym zakresie.

4) W PW_OPIS str. 18 punkt 5. „Posadowienie bezpośrednie" zapisano — pod podstawą fundamentów należy wykonać warstwę betonu podkładowego o klasie C8/10 grubości 0,15 lub C12/15 grubości 0,10m natomiast w przedmiarze 1.2 Fundamenty przyjęty jest beton o klasie C8/10 grubości 0,10 m.

Odpowiedź: Należy przyjąć  beton C12/15 o grubości 0,10m.

5) Co zamawiający rozumie pod hasłem: dylatacja systemowa 3cm — dotyczy oddylatowania szybu windy od konstrukcji.

Odpowiedź: Jest to dylatacja przedstawiona na rysunku K-42 „Detal dylatacji szybu windy”.

ZESTAW XVII

1) W związku z wyłączeniem z zakresu wyposażenia elementu Cz1 Szafka z koszem i zlewozmywakiem czy bateria dla tego zlewy wchodzi w zakres oferty czy też należy wykonać jedynie podejścia instalacyjne?

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy są wszystkie instalacje, armatury, zlewy i umywalki.

2) Czy przegrody między natryskami wchodzą w zakres oferty? Jeżeli tak prosimy o informacje z czego mają być wykonane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że przegrody miedzy natryskami wchodzą w zakres oferty. Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć ścianki systemowe z laminatu HPL o grubości 10 mm, wysokości 205 cm.  Rozwiązanie systemowe, płyty wykończone systemowo na nóżkach wys. 10-15 cm,  spełniające warunek dla pom. o wilgotności względnej do 90 %, montowane do ścian i podłoża, odporne na środki stosowane w szpitalu.

3) W nawiązaniu do odpowiedzi nr 19, zestaw VI odpowiedzi z dnia 06.02.2019r prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane rolety – gramatura materiału, stopień przezierności.

Odpowiedź: Materiał musi spełniać minimalne warunki § 258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane oraz posiadać atesty i aprobaty  potwierdzające możliwość użytkowania w pomieszczeniach służby zdrowia, gramatura ok min 170g/m2,  materiał gładki, kolor zgodny z NCS,  gęsty splot , współczynnik redukcji promieniowania 0,95- dotyczy pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń w których zainstalowane są urządzenia diagnostyczne. Rolety wg specjalistycznych wymagań zgodnie z wymogami urządzeń diagnostycznych.

4) W nawiązaniu do odpowiedzi nr 19, zestaw VI odpowiedzi z dnia 06.02.2019r prosimy o doprecyzowanie czy okna klatek schodowych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych takich recepcja, poczekalnia, toaleta także mają być wyposażone w rolety?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, dodatkowo należy przewidzieć w dolnej części okien foliowanie folią część dolna okien ok wys. 85 cm.

ZESTAW XVIII

1) Proszę o informację czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż węzła cieplnego? Jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji na ten zakres.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż węzła kompaktowego 3 funkcyjnego o mocy  315 kW. Poszczególne moce węzła  oraz parametry należy dobrać zgodnie z warunkami GPEC stanowiącymi załącznik do SIWZ.

2) Branża sanitarna – instalacje CO. Zgodnie z rysunkiem S-01 (rzut piwnicy) , przy przyłączu sieci cieplnej do pomieszczenia węzła znajduje się zapis „ cd według projektu przyłącza”.

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie przyłącza cieplnego? Jeśli tak to proszę o udostępnienie projektu.

Odpowiedź: Projekt przyłącza oraz jego wykonanie do budynku nie jest w zakresie Wykonawcy. Projekt oraz wykonanie samego przyłącza wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym  leży w gestii GPEC.

ZESTAW XIX

1) W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 6) oraz 7) z zestawu nr V.

W kartach katalogowych oraz DTR Dostawcy urządzeń zawarte są podstawowe wytyczne instalacyjne wymagane do zrobienia przez Użytkownika (tj. Zamawiającego), takie jak system chłodzenia magnesu– tj. obieg pierwotny w skład którego wchodzi agregat wody lodowej/ chiller ; przewody ; panel rozdzielczo – kontrolny wody czy system chłodzenia tomografu wodą lub glikolem; niezależne przyłącze wody zimnej.

Proszę o informację czy został zaprojektowany system chłodzenia magnesu oraz tomografu, i gdzie jest on ujęty?

Bez takiej wiedzy nie jesteśmy w stanie rzetelnie wycenić robót, których wykonanie jest narzucone przez producentów urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego, a których dokumentacja udostępniona przez Inwestora tych rozwiązań nie posiada.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że jeżeli konieczne będzie wykonanie robót zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń wybranych przez Zamawiającego, a które nie zostały zaprojektowane, bądź do ich wykonania wymagany będzie projekt zamienny, wówczas roboty te będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż chłodzenie urządzenia rezonansu magnetycznego (magnesu) jest poza zakresem Wykonawcy. Tomograf komputerowy jako urządzenie nie wymaga dodatkowego chłodzenia poza chłodzeniem pomieszczeń które jest przewidziane w dokumentacji projektowej.

ZESTAW XX

1) W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 18) z zestawu nr VI. – czy zamawiający potwierdza, że na wycinkę drzew (nawet owocowych) i krzewów na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nie jest wymagane pozwolenie, a więc nie należy kalkulować w wycenie kosztów inwentaryzacji zieleni i uzyskania takich zezwoleń oraz opłat za wycinkę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ewentualne koszty związane z pozwoleniami na wycinkę oraz opłaty za ewentualne nasadzenia ponosi Zamawiający. Zamawiający posiada inwentaryzację zielenie. Wykonawca skalkuluje koszt wycinki którą Wykonawca określi jako niezbędną do prowadzenia prac.

2) Prosimy o określenie zakresu drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje drzew i krzewów do wycinki, jednak w wypadku konieczności wycinki istniejących drzew Zamawiający wystąpi o zgodę. Zakres wycinki drzew kolidujący z pracami określi Wykonawca.

3) Czy wszystkie drzewa na załączonych zdjęciach wzdłuż ul. Pahulanka przeznaczone są do wycinki?

Odpowiedź: Zgodnie odpowiedzią nr 2 (ZESTAW XX).

3) Czy zamawiający usunie pylon reklamowy znajdujący się na narożniku działki przy skrzyżowaniu ul. Pahulanki i Nowe Ogrody, pylon znajduje się w kolizji z nowoprojektowanym obiektem lub czy należy przewidzieć w ofercie przestawienie/rozebranie/utylizację pylonu reklamowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający usunie pylon reklamowy.

4) Czy Zamawiający usunie przed rozpoczęciem rozbiórek krzewy znajdujące się w donicach przy budynku przeznaczonym do rozbiórki, jeżeli nie to jakie koszty utylizacji/zabezpieczeni/przestawienia itp. należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wypadku gdy donice będą kolidowały z prowadzonymi pracami Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w które Wykonawca je przestawi.

5) Czy schody i podjazd przed wejściem do kwiaciarni „Ewa” nie uwzględnione w projekcie rozbiórek są również przeznaczone do rozbiórki i należy je uwzględnić w wycenie i aktualizacji projektu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza należy je uwzględnić.

6) Co wykonawca powinien zrobić ze sprzętem i wyposażeniem znajdującym się podczas wizji lokalnej w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, czy należy uwzględnić w wycenie koszty utylizacji sprzętu i wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić utylizację sprzętu i wyposażenia.

ZESTAW XXI

1) Zgodnie z dokumentacją w pasie szerokości 2m od ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 okna są w klasie EI60. Czy Zamawiający jest świadomy, iż dla tego typu okien niemożliwe jest zachowanie parametru Uw<=0,9 zodnie z OPZ? Czy Zamawiający dopuszcza parametr Uw=1,5 dla tych okien? Jeżeli nie prosimy o podanie rozwiązania jakie należy przyjąć dla tego zakresu.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 3 zestaw XII:

Zamawiający Wykreśla zapis i wymaga zastosowania stolarki o współczynniku zgodnym z obecnymi przepisami. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż są już dostępne na rynku stolarki również ppoż o współczynniku Uw < 0,9, który będzie obowiązywał od 2021 roku (przykład – systemy ALUSYSTEM [lub równoważne]).

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. uzupełnia treść SIWZ, poprzez wprowadzenie do Rozdziału III ustępu nr 5 o następującym brzmieniu: „W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 i 3 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień aktualne dokumenty po zmianach (uwzględniające wyjaśnienia udzielone w toku postępowania):

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej