OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Zestaw do badań urodynamicznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha Poradnia Urologiczna al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Zestaw do badań urodynamicznych umożliwiający przeprowadzenie takich badań jak uroflometria, uroflometria z EMG, cystometria, cystometria mikcyjna z EMG składający się z: krzesła mikcyjnego z lejkiem, pompy wodnej przetwornika wagowego przepływu modułu EMG min. 2 przetworników ciśnieniowych kontrolera elektronicznego do ciśnień, przepływu, EMG, pompy wodnej oraz mechanizmu ciągnącego Zestaw posiadający moduły i oprogramowanie niezbędne do wykonywania badań u dzieci i dorosłych. | Tak |  |
| 2 | Zestaw wyposażony w statyw jezdny. | Tak |  |
| 3 | Zestaw wyposażony w drukarkę oraz laptop bądź komputer stacjonarny dostosowany do potrzeb aparatu. | Tak |  |
| 4 | RozdzielczośćPrzekątna ekranu min. 15”. | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające m. in.: zarządzanie bazą danych pacjentów, modyfikację konfiguracji badań, dostęp do poprzednich badań pacjenta, wybór prędkości odtwarzania badania | Tak |  |
| 6 | Komplet akcesoriów pozwalający na wykonanie min. 10 badań cystometrycznych. | Tak |  |
| 7 | Zestaw do profilometrii cewkowej składający się min. z: pullera mankietu ciśnieniowego przetwornika ciśnienia cewkowego kompletu akcesoriów do przeprowadzenia min. 5 badań | Tak |  |
| 8 | Fotel urologiczny sterowany elektrycznie dostosowany do wykonywania badań urodynamicznych. | Tak |  |
| 9 | Fotel urologiczny wyposażony w podpory nóg, uchwyt na ręcznik papierowy oraz podporę dla rąk. Dodatkowe wyposażenie umożliwiające przekształcenie fotela w stół zabiegowy. | Tak |  |
| 10 | Sterowanie funkcjami fotela za pomocą pilota. | Tak |  |
| 11 | W cenie oferty utylizacja, posiadanego przez zamawiającego, aparatu do badań urodynamicznych Ellipse Andromeda. | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)